## Slide 1
MASTER’S THESIS • PHASE 3
EVバス運用最適化モデル 復旧・天候差反映の進捗
2026年7月11日–16日｜実フロント入力・Gurobi Phase 3検証
研究の主張
「最適な表」ではなく、EV運用の成立条件と支配制約を定量化する
対象：鶴巻営業所・264便・BEV 35台 / ICE 25台・晴天 2025-08-05 / 雨天 2025-08-10

## Slide 2
01 / RESEARCH QUESTION
研究の軸を「制約構造の説明」へ戻す
02
最適化 = 成立条件とボトルネックを調べる実験装置
可行性
既存264便を 全便維持できるか
全便・接続・SOC・充電器・契約電力
支配制約
何がEV化を 止めているか
車両数 / 充電窓 / 初期SOC / PV
介入効果
PV・BESS・契約を 変えると何が動くか
台数・担当便・買電・ピーク・費用
今回の焦点
PV発電量の差がStage 1のBEV/ICE割当に届いていなかった構造を修正し、Stage 2で物理可行性を再検証

## Slide 3
02 / VERIFIED CALL CHAIN
検証済みの実行経路：二段階を混同しない
03
入力
Frontend scenario + prepared scope
料金・在庫・SOC PV/BESS・日付
Stage 1
運行割当 MILP
全便・接続・車両 SOC必要条件・費用代理
Stage 2
固定割当の充電 MILP
SOC・充電器・PV/BESS 契約電力・時刻別費用
受入
独立validation
違反0・fallbackなし 会計ledger
重要
Stage 1の割当をStage 2で固定するため、現行Phase 3はglobal simultaneous total-cost optimumではない
可行スケジュールの比較は可能。最適費用・一意な最適構成という主張は不可。

## Slide 4
03 / RECOVERY TIMELINE
1週間でつぶした問題：見かけの解から研究用モデルへ
04
7/11
偽の最終出力
Stage 2不可行候補を隔離 fallback / repairを研究結果から排除
7/12
比較条件の交絡
車両費・BESS終端・PV provenanceを同期
7/13–14
SOC・回送の欠落
始発 / 便間 / 帰庫 / 終端SOCを厳密化
7/14
料金式の不一致
TOU実時刻・PV 0円・需要料金日割りを統一
7/15
台数比の感度
利用可能BEV台数感度 + 帰庫直後SOC境界修正
7/16
PVが割当に届かない
Stage 1費用代理 + 所在地対応必要条件
変更のたびにhard constraint、料金単位、fallback、成果物契約、回帰テストを再確認

## Slide 5
04 / EXPERIMENTAL CONTROLS
晴天・雨天の比較契約：PV以外を固定
05
固定・操作項目 | 晴天 | 雨天
Service date | 2025-08-05 | 2025-08-10
Scenario ID | 771d115b-75b0… | b23fd26c-1233…
全便 / Fleet | 264便 / BEV35・ICE25 | 264便 / BEV35・ICE25
Time / seed / gap | 1500秒 / 42 / 0.1 | 1500秒 / 42 / 0.1
PV marginal price | 0.0円/kWh | 0.0円/kWh
PV availability | 614.7 kWh | 101.1 kWh
操作変数
PV発電可能量
晴天
614.7
雨天
101.1
雨天のPV減少
−83.6%
他の料金・車両・SOC・充電器は固定
比較対象の実効weather profileはoperation_mode以外中立。BEV/ICE biasやSOC上書きは使わない。

## Slide 6
05 / ROOT CAUSE & MODEL CHANGE
根本原因：天候別PVがStage 1の割当に入っていなかった
06
修正前
Stage 1
• ICE燃料・CO₂・車両使用費だけで割当
• PV量はStage 2にしか存在しない
• 晴雨で同一割当になるのはモデル上自然
FStage1(weather) = constant
割当探索から見れば晴天も雨天も同じ
修正後：営業所別の集約充電費用下界
Cproxy = cPV·EPV + cBESS·EBESS + cgrid,min·Egrid
Esource ≥ max{0, Etrip + Edeadhead + Eterminal − Einitial} / ηcharge
• PV限界費用はフロント設定どおり0円/kWh
• 天候別PV上限を超えた分だけ系統単価で評価
• 始発・便間・帰庫回送、実効終端SOCを含む
• 充電時刻・需要料金・競合はStage 2に残す
目的：PVの価値を割当に伝える。実現費用を近似したと主張しない。

## Slide 7
06 / UNIT OF EVIDENCE
短時間probeで確認：同じ割当でも天候費用は変わる
07
必要外部充電量
616.4 kWh
同一割当：BEV 17台・54便
晴天 proxy
31円
PV 614.7 / grid 1.7 kWh
雨天 proxy
9,533円
PV 101.1 / grid 515.3 kWh
意味
PV 0円の設定は正しくStage 1目的へ入り、晴天のBEV充電必要量をほぼ無償と評価した
次の検証：この費用差で割当自体が変わり、固定割当のStage 2も可行か
probeは数理反応の診断。正式な晴雨比較は各1500秒runで評価。

## Slide 8
07 / IIS-DRIVEN CORRECTION
自分で発見した副作用：Stage 1が営業所外充電を発明
08
1500秒・初回修正版
Stage 1
BEV 190便を選択
↓
Stage 2 infeasible
• IIS：始発回送後、slot 1–18は非在庫
• 旧緩和はidleならどこでも充電
• 偽のSOC可行性をStage 1が許容
第1案
slot別所在地制約
制約数
69,300
正しいがLP緩和が重すぎる
750秒でbound 0 探索性能を失う
採用案
累積ホームデポ 充電可能量の必要条件
制約数
875
69,300比 −98.7%
• 割当に裏付けられた在庫窓だけ計上
• 始発・便間・帰庫loadを時系列累積
• 共有充電器等はStage 2で厳密化

## Slide 9
08 / ASSIGNMENT RESULT
1500秒結果：天候差がBEV担当便数へ反映
09
旧モデル
BEV 54便
ICE 210便
晴天
BEV 141便
ICE 123便
雨天
BEV 119便
ICE 145便
ケース | 使用BEV / ICE | 担当BEV / ICE便 | BEV便率
旧モデル（晴雨同一） | 17 / 15 | 54 / 210 | 20.5%
晴天・新モデル | 16 / 16 | 141 / 123 | 53.4%
雨天・新モデル | 15 / 17 | 119 / 145 | 45.1%
晴天効果
+22
BEV担当便 （雨天比）
同じ使用台数でも担当便数は異なる。電動化率は『台数』と『便数』を分けて報告する。

## Slide 10
09 / REALIZED ACCOUNTING
実現エネルギー・会計費用：Stage 2で再計算
10
指標 | 晴天 | 雨天 | 雨天 − 晴天
PV発電量 [kWh] | 614.7 | 101.1 | -513.6
系統買電 [kWh] | 1,015.6 | 1,000.7 | -14.9
ピーク [kW] | 95.4 | 120.2 | +24.8
電力費 [円] | 25,254.2 | 25,266.4 | +12.2
燃料費 [円] | 42,716.0 | 51,054.6 | +8,338.7
会計総費用 [円] | 713,032.2 | 722,511.3 | +9,479.2
雨天の会計総費用差
+9,479円
晴天比 +1.33%
雨天の買電差
-14.9
kWh（BEV担当便−22で相殺）
雨天の燃料費差
+8,339円
BEV担当便差の影響
会計総費用は可行スケジュールの評価値。Stage 1 gap未収束のためglobal optimumとして扱わない。

## Slide 11
10 / VALIDITY & LIMITATIONS
研究妥当性：何が言えて、何がまだ言えないか
11
判定項目 | 晴天 | 雨天
全便担当 | 264/264 | 264/264
Stage 1 | time_limit | time_limit
Stage 1 gap | 13.11% | 12.94%
Stage 2 | optimal | optimal
Hard validation | 全項目0 | 全項目0
Fallback / repair | なし / なし | なし / なし
言える
• hard constraints下で全264便が運用可能
• PV量を変えると可行な割当・費用が変化
• Stage 2でSOC/充電器/契約違反ゼロ
まだ言えない
• 晴雨それぞれの大域最適費用
• 一意な最適BEV/ICE構成
• Phase 4同時最適化との優劣
• dirty worktree成果物の正式採択
現在の1500秒成果物はcommit候補コードのprovisional evidence。clean commitからの再実行後に正式比較へ昇格。

## Slide 12
11 / ENGINEERING EVIDENCE
実装・再現性：修正を成果物契約とテストまで閉じる
12
MODEL
Stage 1費用代理
天候別PV上限・0円単価・grid下界
FEASIBILITY
累積所在地必要条件
始発/便間/帰庫 + home-depot窓
AUDIT
summary / comparator
代理の設定・入力・結果を別フィールド化
SENSITIVITY
BEV readiness
在庫を壊さず使用可能台数を操作
再現コマンド（両ケースとも同じsolver control）
$env:GRB_LICENSE_FILE='C:\Users\RTDS_admin\gurobi.lic' python scripts/run_research_phase3_frontend_weather.py --time-limit-sec 1500 --mip-gap 0.1 --random-seed 42 ...
最終確認
focused / full pytest、compileall、git diff --check、PPTレンダリング、MIT-style self review

## Slide 13
CONCLUSION
PVの価値を割当に伝えつつ、 物理可行性はStage 2で守れた
晴天のBEV担当
141便
全264便中
雨天のBEV担当
119便
全264便中
天候差
+22便
晴天 − 雨天
次の一手
clean commitから晴雨を再実行 → strict comparatorで正式化 → Phase 4同時最適化を発展課題として比較
修論の芯：どの制約がEVバス運用の成立条件を支配するかを、再現可能な最適化実験で示す