## Slide 1
修士論文研究 2026年9月進捗報告
仮・正式用 ／ 弦巻営業所 渋21・22・23
各月の代表1週について、運用と費用を原本から説明する
診断結果の条件付き週次評価。統合最適性・独立した正式研究採用は未確認。
1
混成バスの7日間運用・充電計画
12代表週の費用・電力利用と
季節別・天候別の日射カーブ
電力システム研究室 劉 承洋 ／ 2026年9月28日更新
Notes: 9月19日版の構成と用語を継承し、結果はf524eca2の12週に更新した。旧版の数値と混ぜない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
診断結果の条件付き週次評価。統合最適性・独立した正式研究採用は未確認。

## Slide 2
研究の目的と、前回MTGからの進捗
全便を運行する条件で、配車と充電の費用を評価する
7日間の成立と費用差の内訳を、同じ入力版で確認した
月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は今回の結論に含めない。
2
前回の課題 | 今回示す結果
連続7日間の運用 | 各日の日付別ダイヤ・PVと、車両/BESS状態を継承
週次費用と月別の差 | 全12週の費目、電力量、車両使用を同じ形式で比較
天候ごとの標準カーブ | 2025年35,040区間から、4季節×3天候の平均と分布
先生への回答 | 3月と11月の受電時系列・超過時間・費用差を照合
Notes: 前回の宿題は7日間への拡張、季節4区分と晴れ・くもり・雨の標準曲線、天候によるばらつき。最適化ケース数は12で、4季節は気象の分類である。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は今回の結論に含めない。

## Slide 3
対象システムと用語
太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える
車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う
PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。
3
名称 | 意味 | 今回の役割
BEV / ICE | 電気バス / エンジンバス | 各便を担当する車両
PV | 太陽光発電 | バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS | 営業所の定置用蓄電池 | 余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC | 電池容量に対する残量の割合 | 車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電 | 外部電力系統からの購入 | 不足する充電電力を供給
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

## Slide 4
車両・設備・境界条件
各月で共通の設備と費用定義を使用
BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない
設備定格の実証ではなく設定条件の検算。200 kWは有料超過の課金閾値。
4
項目 | 設定
車両・消費 | BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器 | SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS | 1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用 | 初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数 | 買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO₂ | 200 kW超過分500円/kWh、CO₂ 1円/kg
Notes: 出典：DAY_WEEK_PARAMETER_COMPARISON_20260927.mdと各週のPrepared。BEVとBESSのSOC上限を混同しない。1日実験から終端方針とPV境界等が変わり、単純な費用比較はしない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
設備定格の実証ではなく設定条件の検算。200 kWは有料超過の課金閾値。

## Slide 5
計画・実行と、評価期間
配車を決めた後、充電を毎時更新し、採用した区間だけを集計
営業168時間に、最終翌朝の充電・受電・費用を加える
実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。
5
段階・指標 | 扱い
事前計画 | 配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新 | 実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間 | 7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク | 最終翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力 | 営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別
Notes: Phase 3は配車と固定配車下の充電を分ける。各段階のgapは週間統合gapではない。予測は学習年のみのclimatology、評価は2025年の履歴推定。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。

## Slide 6
2025年の各月から選んだ12代表週
平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便
月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理
2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。
6
月 | 開始日 | 月 | 開始日
1月 | 2025-01-06 | 7月 | 2025-07-07
2月 | 2025-02-03 | 8月 | 2025-08-04
3月 | 2025-03-03 | 9月 | 2025-09-01
4月 | 2025-04-07 | 10月 | 2025-10-06
5月 | 2025-05-12 | 11月 | 2025-11-10
6月 | 2025-06-02 | 12月 | 2025-12-01
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

## Slide 7
天候カーブの分類とデータ範囲
弦巻地点、2025年1月1日～12月31日、15分値35,040件
季節4区分×晴れ・くもり・雨。平均と日々の分布を示す
公式の天気分類・長期平年値・予測区間ではない。2025年評価の予測学習には使わない。
7
分類 | 固定した規則
季節 | 春3～5月、夏6～8月、秋9～11月、冬12～2月
雨 | 昼間の降水量が1 mm以上
晴れ / くもり | 雨以外で、晴天時日射に対する比が0.7以上 / 未満
低温降水の扱い | 2℃以下の降水で判別困難な3月3日を分類から除外
ばらつき | 各時刻の平均・P10・P90。全分類で10日以上
Notes: 昼間は晴天時GHIが20 W/m²以上。昼間降水1 mm以上を雨、その他は日射/晴天時日射の比0.7以上を晴れ、未満をくもり。2℃以下で昼間降水1 mm以上は降水形態を識別できず除外。3月3日の1日を除き364日を分類。P10とP90は各時刻の経験分位点で、一つの実際の日の曲線でも信頼区間でもない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
公式の天気分類・長期平年値・予測区間ではない。2025年評価の予測学習には使わない。

## Slide 8
春（3～5月）の天候別日射カーブ
全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
8
晴れ n=45日
Chart: W/m²
くもり n=17日
Chart: W/m²
雨 n=29日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ45日、くもり17日、雨29日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 9
夏（6～8月）の天候別日射カーブ
全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
9
晴れ n=57日
Chart: W/m²
くもり n=15日
Chart: W/m²
雨 n=20日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ57日、くもり15日、雨20日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 10
秋（9～11月）の天候別日射カーブ
全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
10
晴れ n=41日
Chart: W/m²
くもり n=22日
Chart: W/m²
雨 n=28日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ41日、くもり22日、雨28日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 11
冬（12～2月）の天候別日射カーブ
全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
11
晴れ n=70日
Chart: W/m²
くもり n=10日
Chart: W/m²
雨 n=10日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ70日、くもり10日、雨10日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 12
12週で運行・電力収支・費用の照合が成立
全便、車両SOC、翌朝の補充と会計を保存原本で確認
計算結果を使った条件付き週次評価として、12週を比較できる
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用は未承認。
12
確認項目 | 結果
運行 | 12/12週、各1,704便。全対象便を一度ずつ担当
物理・会計 | 各週の物理判定を通過。最終実行会計・日別台帳を照合
日境界・最終翌朝 | SOC状態列と評価区間数を照合。日次の無料リセットなし
図表復旧 | 1・11・12月は原FAILEDを保全。検算済み原本から収録
未証明の範囲 | 週間統合最適性・対照手法への優越性・実設備の運用保証
Notes: 全12週の原本ZIPとPrepared hash、physical accepted、account eligible、missing/duplicate slotsなし、全便充足と日別台帳を再照合した。1・11・12月は原FAILEDを残した図表復旧。図の生成だけを計算完了と数えていない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用は未承認。

## Slide 13
月別代表週のPV供給と購入電力量
左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量
PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する
PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。
13
Chart: MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
バスへ直接 | 0.82171 | 1.0355 | 0.86833 | 0.41468 | 1.0451 | 1.3739 | 1.0216 | 1.0723 | 1.0882 | 0.72704 | 0.97863 | 0.84882
BESSへ | 14.8818 | 19.2244 | 12.2314 | 20.4472 | 18.4 | 19.9684 | 22.3257 | 21.5382 | 19.0163 | 16.5437 | 14.8686 | 14.7468
抑制 | 0 | 1.0808 | 1.7561 | 5.4955 | 7.1935 | 10.2592 | 8.7077 | 7.9489 | 7.6778 | 0 | 0 | 0
Chart: MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
週間購入電力量 | 6.5964 | 3.6882 | 10.1782 | 1.6326 | 3.5133 | 2.4294 | 0.87549 | 0.33728 | 3.8189 | 5.5499 | 6.7006 | 6.9618
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

## Slide 14
週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む
総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示
車両日費が大きいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい
単位：万円。設備投資・保守・劣化・運転士費等は未計上。超過モデル費は実請求額ではない。
14
Chart: 万円
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
車両日費 | 410 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 410 | 412 | 412
その他の費用 | 76.0463 | 65.6387 | 200.6515 | 11.5094 | 69.1475 | 45.7589 | 6.5895 | 5.8455 | 84.6232 | 56.3509 | 99.0163 | 87.2624
Chart: 万円
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
買電 | 19.7891 | 11.0646 | 30.5347 | 4.8978 | 10.5398 | 7.2881 | 2.6265 | 1.0118 | 11.4567 | 16.6496 | 20.1017 | 20.8855
燃料 | 3.6318 | 3.7385 | 3.5955 | 4.2249 | 3.647 | 3.647 | 3.8528 | 3.6842 | 3.7837 | 3.6318 | 3.5304 | 3.8424
超過モデル費 | 52.2329 | 50.5866 | 165.9504 | 2.2322 | 54.7222 | 34.6395 | 0 | 1.0691 | 69.1267 | 35.7293 | 74.9883 | 62.1201
CO₂ | 0.39243 | 0.24886 | 0.5709 | 0.15446 | 0.23853 | 0.18434 | 0.11019 | 0.080377 | 0.25617 | 0.3401 | 0.39589 | 0.41433
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
単位：万円。設備投資・保守・劣化・運転士費等は未計上。超過モデル費は実請求額ではない。

## Slide 15
3月と11月の受電時系列
横軸は日付：上段3月・下段11月。薄い破線は0時の日境界
11月の最大値は高いが、3月は200 kWを超える区間が多い
15分平均受電電力。ピークの高さだけで、購入電力量や超過費用は決まらない。
15
Chart: kW
課金閾値200 kW | 200 | 200
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
15分平均受電電力。ピークの高さだけで、購入電力量や超過費用は決まらない。

## Slide 16
3月と11月：購入量・時間・最大値の違い
営業168時間と、翌朝を含む評価173.75時間を分ける
3月の超過電力量は3,319 kWh、11月は1,500 kWh
超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。
16
指標 | 3月3日開始週 | 11月10日開始週
週間購入電力量 [kWh] | 10,178.23 | 6,700.57
受電ピーク [kW] | 630.00 | 732.21
週間平均受電電力 [kW]（168 h） | 60.58 | 39.88
評価期間平均受電電力 [kW]（173.75 h） | 58.58 | 38.56
200 kW超過時間 [h] | 21.75 | 11.75
200 kW超過電力量 [kWh] | 3,319.01 | 1,499.77
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。

## Slide 17
受電ピークの周辺を同じ時間幅で確認
各週の最大区間と前後3時間。横軸は各対象日の実時刻 [JST]
最大値は3月6日04:15、11月14日04:15の区間で発生
同時に観測した計画の説明。ピークを回避できたかの対照計算は未実施。
17
3月6日 受電ピーク 630.0 kW
Chart: kW
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25
受電電力 | 210.5787 | 210.5787 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 222.2111 | 222.2111 | 270 | 270 | 210 | 210 | 252.2106 | 252.2106 | 360 | 360 | 260.3363 | 260.3363 | 284.9721 | 284.9721 | 280.8979 | 280.8979 | 629.9999 | 629.9999 | 552.2106 | 552.2106 | 565.1722 | 565.1722 | 600 | 600 | 306.633 | 306.633 | 222.2108 | 222.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課金閾値 | 200 | 200
11月14日 受電ピーク 732.2 kW
Chart: kW
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25
受電電力 | 310.2442 | 310.2442 | 259.5103 | 259.5103 | 360 | 360 | 200 | 200 | 330.0001 | 330.0001 | 200 | 200 | 249.642 | 249.642 | 404.4218 | 404.4218 | 209.3233 | 209.3233 | 252.2109 | 252.2109 | 245.6801 | 245.6801 | 235.6522 | 235.6522 | 732.2104 | 732.2104 | 719.673 | 719.673 | 540.0006 | 540.0006 | 569.9991 | 569.9991 | 594.4219 | 594.4219 | 300.0013 | 300.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課金閾値 | 200 | 200
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15
06:15
07:15
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15
06:15
07:15
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
同時に観測した計画の説明。ピークを回避できたかの対照計算は未実施。

## Slide 18
3月と11月の費用差を費目へ分解
同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は最終実行会計
主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する
超過モデル費＝200 kWを超える電力量×500円/kWh。実請求差・手法の削減効果ではない。
18
費目 [万円] | 3月 | 11月 | 差（3月−11月）
車両日費 | 412.00 | 412.00 | 0.00
買電費 | 30.53 | 20.10 | 10.43
燃料費 | 3.60 | 3.53 | 0.07
超過モデル費 | 165.95 | 74.99 | 90.96
CO₂費 | 0.57 | 0.40 | 0.18
総費用 | 612.65 | 511.02 | 101.64
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
超過モデル費＝200 kWを超える電力量×500円/kWh。実請求差・手法の削減効果ではない。

## Slide 19
BESSの初期・終端在庫と解釈
毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす
在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない
BESSは余剰PVで充電。原本のbalancedは終端方針の充足であり、初終端一致ではない。
19
Chart: kWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初期残量 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
終端残量 | 1200 | 2468.4075 | 2468.1235 | 1200 | 1489.2404 | 2184.4028 | 2498.6048 | 1200 | 2472.1498 | 1577.5426 | 1317.9661 | 1539.4156
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
BESSは余剰PVで充電。原本のbalancedは終端方針の充足であり、初終端一致ではない。

## Slide 20
今回の結論と、主張できる範囲
月別代表週の運用と費用を、日付・時系列・費目で説明できる
12週の整合した結果と天候別カーブが、次の比較の土台になった
正式研究採用BLOCKEDを保持。DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。
20
問い | 今回の回答
7日間をつなげられたか | 全12週で全便・物理・会計・最終翌朝の範囲を照合
費用は何で変わったか | 車両日費を分離。3月/11月の主な差は超過モデル費
天候のムラを示せたか | 4季節×3天候の平均とP10/P90を、日数付きで提示
次に確かめること | 実設備条件・距離根拠、同条件の対照、探索ばらつき
現状の限界 | 統合最適性未証明、電費一定、各月1週、設備投資未評価
Notes: 今回の価値は週次成立と費用の説明。対照実験がないので削減額や優越性は言わない。電費一定で空調季節変動を評価していない。各月1週と2025年1年の記述統計から月平均・長期傾向を断定しない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
正式研究採用BLOCKEDを保持。DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 21
補足：費用と単位当たり費用（1～6月）
営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない
同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。
21
月 | 総費用 [万円] | 車両日費 [万円] | 円/営業km | 円/便
1月 | 486.05 | 410.00 | 349.04 | 2,852.38
2月 | 477.64 | 412.00 | 343.00 | 2,803.04
3月 | 612.65 | 412.00 | 439.95 | 3,595.37
4月 | 423.51 | 412.00 | 304.13 | 2,485.38
5月 | 481.15 | 412.00 | 345.52 | 2,823.64
6月 | 457.76 | 412.00 | 328.72 | 2,686.38
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

## Slide 22
補足：費用と単位当たり費用（7～12月）
営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない
同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。
22
月 | 総費用 [万円] | 車両日費 [万円] | 円/営業km | 円/便
7月 | 418.59 | 412.00 | 300.59 | 2,456.51
8月 | 417.85 | 412.00 | 300.06 | 2,452.15
9月 | 496.62 | 412.00 | 356.63 | 2,914.46
10月 | 466.35 | 410.00 | 334.89 | 2,736.80
11月 | 511.02 | 412.00 | 366.97 | 2,998.92
12月 | 499.26 | 412.00 | 358.53 | 2,929.94
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

## Slide 23
補足：代表週の日射量と、月全体との差
2025年の日積算GHIで事後確認。週は結果を見て選び直していない
3月の選択週は月平均より日射が少ない。月の平均結果と呼ばない
GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。
23
対象 | 選択週の日平均 | 月全体の日平均 | 差 [%]
2025-03-03 | 2.497 | 3.851 | -35.2
2025-07-07 | 5.383 | 6.083 | -11.5
2025-10-06 | 2.902 | 2.415 | 20.2
2025-11-10 | 2.663 | 2.723 | -2.2
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。

## Slide 24
補足：求解品質と検証の範囲
実行可能性、会計、最適性、研究採用を区別
統合週間gapは未算出。段階別gapを総費用の誤差率には使わない
原本・入力・会計・各CSVのhashと再生成手順を同梱。最適化の再実行なし。
24
項目 | 記録と位置付け
計算固定版 | f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
求解構成 | 配車と充電の二段階、固定配車の毎時充電更新
予測 / 評価 | 学習年のみのclimatology / 2025年Solcast履歴推定
時間上限・gap | 時間上限内の可行解を含む。全体最適性を証明していない
正式判定 | BLOCKEDを保存。対照比較・独立承認等は未完了
CO₂図表の注意 | 係数照合の描画失敗は別記。会計正本のCO₂費を使用
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
原本・入力・会計・各CSVのhashと再生成手順を同梱。最適化の再実行なし。

## Slide 25
補足：1月代表週の電力需給と車両SOC
2025-01-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
25
Chart: kW
Chart: SOC [%]
1/6(月)
1/7(火)
1/8(水)
1/9(木)
1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)
1/13 翌朝
1/6(月)
1/7(火)
1/8(水)
1/9(木)
1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)
1/13 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-01-06/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 26
補足：2月代表週の電力需給と車両SOC
2025-02-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
26
Chart: kW
Chart: SOC [%]
2/3(月)
2/4(火)
2/5(水)
2/6(木)
2/7(金)
2/8(土)
2/9(日)
2/10 翌朝
2/3(月)
2/4(火)
2/5(水)
2/6(木)
2/7(金)
2/8(土)
2/9(日)
2/10 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-02-03/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 27
補足：3月代表週の電力需給と車両SOC
2025-03-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
27
Chart: kW
Chart: SOC [%]
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-03-03/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 28
補足：4月代表週の電力需給と車両SOC
2025-04-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 25台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
28
Chart: kW
Chart: SOC [%]
4/7(月)
4/8(火)
4/9(水)
4/10(木)
4/11(金)
4/12(土)
4/13(日)
4/14 翌朝
4/7(月)
4/8(火)
4/9(水)
4/10(木)
4/11(金)
4/12(土)
4/13(日)
4/14 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-04-07/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 29
補足：5月代表週の電力需給と車両SOC
2025-05-12開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
29
Chart: kW
Chart: SOC [%]
5/12(月)
5/13(火)
5/14(水)
5/15(木)
5/16(金)
5/17(土)
5/18(日)
5/19 翌朝
5/12(月)
5/13(火)
5/14(水)
5/15(木)
5/16(金)
5/17(土)
5/18(日)
5/19 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-05-12/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 30
補足：6月代表週の電力需給と車両SOC
2025-06-02開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
30
Chart: kW
Chart: SOC [%]
6/2(月)
6/3(火)
6/4(水)
6/5(木)
6/6(金)
6/7(土)
6/8(日)
6/9 翌朝
6/2(月)
6/3(火)
6/4(水)
6/5(木)
6/6(金)
6/7(土)
6/8(日)
6/9 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-06-02/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 31
補足：7月代表週の電力需給と車両SOC
2025-07-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
31
Chart: kW
Chart: SOC [%]
7/7(月)
7/8(火)
7/9(水)
7/10(木)
7/11(金)
7/12(土)
7/13(日)
7/14 翌朝
7/7(月)
7/8(火)
7/9(水)
7/10(木)
7/11(金)
7/12(土)
7/13(日)
7/14 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-07-07/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 32
補足：8月代表週の電力需給と車両SOC
2025-08-04開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
32
Chart: kW
Chart: SOC [%]
8/4(月)
8/5(火)
8/6(水)
8/7(木)
8/8(金)
8/9(土)
8/10(日)
8/11 翌朝
8/4(月)
8/5(火)
8/6(水)
8/7(木)
8/8(金)
8/9(土)
8/10(日)
8/11 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-08-04/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 33
補足：9月代表週の電力需給と車両SOC
2025-09-01開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
33
Chart: kW
Chart: SOC [%]
9/1(月)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/5(金)
9/6(土)
9/7(日)
9/8 翌朝
9/1(月)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/5(金)
9/6(土)
9/7(日)
9/8 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-09-01/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 34
補足：10月代表週の電力需給と車両SOC
2025-10-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
34
Chart: kW
Chart: SOC [%]
10/6(月)
10/7(火)
10/8(水)
10/9(木)
10/10(金)
10/11(土)
10/12(日)
10/13 翌朝
10/6(月)
10/7(火)
10/8(水)
10/9(木)
10/10(金)
10/11(土)
10/12(日)
10/13 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-10-06/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 35
補足：11月代表週の電力需給と車両SOC
2025-11-10開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
35
Chart: kW
Chart: SOC [%]
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-11-10/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 36
補足：12月代表週の電力需給と車両SOC
2025-12-01開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
36
Chart: kW
Chart: SOC [%]
12/1(月)
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8 翌朝
12/1(月)
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-12-01/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。