## Slide 1
修士論文研究 進捗説明資料
仮・正式用 ／ 弦巻営業所 渋21・22・23
日をまたぐ充電と電力利用を、計画・時系列・費目で評価する
計算条件に限った週次評価。統合最適性・正式研究採用は未確認。
1
太陽光発電を活用した電気バスの
連続7日間運行・充電計画
各月代表週における運用成立性と電力利用の評価
2025年各月の12代表週
電力システム研究室 劉 承洋 ／ 2026年10月5日更新
Notes: 9月19日版の構成と用語を継承し、結果はf524eca2の12週に更新した。旧版の数値と混ぜない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
診断結果の条件付き週次評価。統合最適性・独立した正式研究採用は未確認。
2026-10-05の説明：
題目は10/8三者MTGで確認する案。outcome/2026-10-05_literature_novelty/TITLE_PROPOSALS.mdの学内中間発表候補に合わせた。統合最適性や研究採用を承認済みとはしない。

## Slide 2
研究の問いと、今回の評価
運行要求を満たす充電計画が、7日間の電力利用と費用にどう現れるか
混成車両・翌朝SOC・余剰PV充電の条件で、日をまたぐ電力利用を評価する
月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は含めない。
[1] Hendriks・Sturmberg (2024) [2] Liuら (2024) 書誌・確認範囲はノート。
2
評価すること | 今回示す内容
7日間の運用成立 | 全便・帰庫・充電器・SOCを確認し、翌朝まで残量を引き継ぐ
電力利用と費用 | PV・系統・BESSの時系列と、買電・燃料・車両使用等を対応づける
月別代表週の差 | 各月1週、計12週。日射と充電要求の時間的な関係を見る
研究の位置付け | 週次充電やPV/BESSは既往研究あり[1,2]。対象路線の事例評価
Notes: 前回の宿題は7日間への拡張、季節4区分と晴れ・くもり・雨の標準曲線、天候によるばらつき。最適化ケース数は12で、4季節は気象の分類である。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は今回の結論に含めない。
2026-10-05の説明：
目的は最適化手法の優劣ではなく、所与の運行・設備条件で得た計画の成立と電力利用・運用評価額を示すこと。月別差には予測・配車・探索・在庫の差も含む。未実施の投資採算や補助金算定を結果にしない。
2026-10-05の説明：
[1] Hendriks & Sturmberg (2024), An integrated model of electric bus energy consumption and optimised depot charging, npj Sustainable Mobility and Transport, doi:10.1038/s44333-024-00008-2。週次充電・定置電池・受電ピークを扱うが、PVは対象外。出版社本文を再確認。[2] Liu et al. (2024), Electric bus charging scheduling problem considering charging infrastructure integrated with solar photovoltaic and energy storage systems, Transportation Research E 187,103572, doi:10.1016/j.tre.2024.103572。著者所属大学の要旨 https://research.chalmers.se/en/publication/542226 を確認。PV/蓄電設備を含む充電計画が既にあることだけを参照。全数式比較・網羅的な新規性調査ではない。7日間だけを新規性としない。

## Slide 3
対象システムと用語
太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える
車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う
PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。
3
名称 | 意味 | 今回の役割
BEV / ICE | 電気バス / エンジンバス | 各便を担当する車両
PV | 太陽光発電 | バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS | 営業所の定置用蓄電池 | 余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC | 電池容量に対する残量の割合 | 車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電 | 外部電力系統からの購入 | 不足する充電電力を供給
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

## Slide 4
車両・設備・境界条件
各月で共通の設備と費用定義を使用
BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない
PVは水平面GHI比例の推計（設置角・方位未反映）。受電200 kWは料金のモデル閾値で設備上限ではない。
4
項目 | 設定
車両・消費 | BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器 | SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS | 1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用 | 初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数 | 買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO₂ | 200 kW超過分500円/kWh、CO₂ 1円/kg
Notes: 出典：DAY_WEEK_PARAMETER_COMPARISON_20260927.mdと各週のPrepared。BEVとBESSのSOC上限を混同しない。1日実験から終端方針とPV境界等が変わり、単純な費用比較はしない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
設備定格の実証ではなく設定条件の検算。200 kWは有料超過の課金閾値。

## Slide 5
計画・実行と、評価期間
2024年1年の平均的日射で計画し、2025年の履歴推定で毎時更新・評価する
営業168時間に、7日目の翌朝の充電・受電・費用を加える
実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。
5
段階・指標 | 扱い
事前計画 | 配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新 | 実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間 | 7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク | 7日目の翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力 | 営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別
Notes: Phase 3は配車と固定配車下の充電を分ける。各段階のgapは週間統合gapではない。予測は学習年のみのclimatology、評価は2025年の履歴推定。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。
2026-10-05の説明：
予測は2024年のclimatology。2025年天候別標準カーブは記述統計で、今回の予測に使用していない。未来の2025年日射を既知として前日の計画に使ったものではない。

## Slide 6
2025年の各月から選んだ12代表週
平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便
月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理
2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。
6
月 | 開始日 | 月 | 開始日
1月 | 2025-01-06 | 7月 | 2025-07-07
2月 | 2025-02-03 | 8月 | 2025-08-04
3月 | 2025-03-03 | 9月 | 2025-09-01
4月 | 2025-04-07 | 10月 | 2025-10-06
5月 | 2025-05-12 | 11月 | 2025-11-10
6月 | 2025-06-02 | 12月 | 2025-12-01
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

## Slide 7
12代表週の運行・充電・費用を確認
日付別ダイヤ・PVと、日をまたぐ残量継承。保存済み計画とCSVを照合
全便の運行と翌朝の補充を含む12週の計画・費用を、同じ条件で整理した
診断・条件付き評価。正式研究採用は未承認であり、実設備での運用保証や手法の優越性は示していない。
7
確認したこと | 計算で得られた結果
全便の担当 | 全12週、各1,704便を1回ずつ割当て。欠落・重複なし
車両と充電 | 運行時刻、充電器、車載電池の残量制約を満たす
電力の収支 | PV・系統・BESSの供給と、バス充電の電力量が一致
翌朝と週次費用 | 最終翌朝の補充まで含め、採用区間の費用を1回ずつ集計
結果の位置付け | 設定条件下の実行可能な計画。全体最適性は未証明
Notes: 全12週の原本ZIPとPrepared hash、physical accepted、account eligible、missing/duplicate slotsなし、全便充足と日別台帳を再照合した。1・11・12月は原FAILEDを残した図表復旧。図の生成だけを計算完了と数えていない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用は未承認。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント8：意味が取れません。 自分のメモ書きではなく、他の人に見せるものということを意識して、表などきちんと修正しましょう。他の行も同様です 回答：聴衆向けの表を全便の担当、車両/充電制約、電力収支、翌朝/費用、解の位置付けへ書き直した。1/11/12月の図表復旧や原FAILEDは元ノートと別紙に保持し、計算失敗と図表失敗を混同しない。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 8
月別代表週のPV供給と購入電力量
左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量
PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する
PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。
8
Chart: MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
バスへ直接 | 0.82171 | 1.0355 | 0.86833 | 0.41468 | 1.0451 | 1.3739 | 1.0216 | 1.0723 | 1.0882 | 0.72704 | 0.97863 | 0.84882
BESSへ | 14.8818 | 19.2244 | 12.2314 | 20.4472 | 18.4 | 19.9684 | 22.3257 | 21.5382 | 19.0163 | 16.5437 | 14.8686 | 14.7468
抑制 | 0 | 1.0808 | 1.7561 | 5.4955 | 7.1935 | 10.2592 | 8.7077 | 7.9489 | 7.6778 | 0 | 0 | 0
Chart: MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
週間購入電力量 | 6.5964 | 3.6882 | 10.1782 | 1.6326 | 3.5133 | 2.4294 | 0.87549 | 0.33728 | 3.8189 | 5.5499 | 6.7006 | 6.9618
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

## Slide 9
週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む
総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示
車両日費が大きいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい
設備・保守・劣化・人件費は未計上。超過費は仮定料金、燃料は距離による消費評価（給油支払額ではない）。
9
Chart: 万円
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
車両日費 | 410 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 410 | 412 | 412
その他の費用 | 76.0463 | 65.6387 | 200.6515 | 11.5094 | 69.1475 | 45.7589 | 6.5895 | 5.8455 | 84.6232 | 56.3509 | 99.0163 | 87.2624
Chart: 万円
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
買電 | 19.7891 | 11.0646 | 30.5347 | 4.8978 | 10.5398 | 7.2881 | 2.6265 | 1.0118 | 11.4567 | 16.6496 | 20.1017 | 20.8855
燃料 | 3.6318 | 3.7385 | 3.5955 | 4.2249 | 3.647 | 3.647 | 3.8528 | 3.6842 | 3.7837 | 3.6318 | 3.5304 | 3.8424
超過モデル費 | 52.2329 | 50.5866 | 165.9504 | 2.2322 | 54.7222 | 34.6395 | 0 | 1.0691 | 69.1267 | 35.7293 | 74.9883 | 62.1201
CO₂ | 0.39243 | 0.24886 | 0.5709 | 0.15446 | 0.23853 | 0.18434 | 0.11019 | 0.080377 | 0.25617 | 0.3401 | 0.39589 | 0.41433
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
単位：万円。設備投資・保守・劣化・運転士費等は未計上。超過モデル費は実請求額ではない。

## Slide 10
BESSの初期・終端在庫と解釈
毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす
在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない
BESSは余剰PVで充電。週末の在庫を初期値へ戻す制約は課していない。
10
Chart: kWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初期残量 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
終端残量 | 1200 | 2468.4075 | 2468.1235 | 1200 | 1489.2404 | 2184.4028 | 2498.6048 | 1200 | 2472.1498 | 1577.5426 | 1317.9661 | 1539.4156
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
BESSは余剰PVで充電。原本のbalancedは終端方針の充足であり、初終端一致ではない。

## Slide 11
PV総量が近い4月・5月でも、費用は57.6万円違う
同じ路線・各週1,704便。記録された計画の比較であり、PVだけを変えた実験ではない
仮定単価500円/kWhのもとでは、差の約91%が超過モデル費
超過費は実際の電気料金ではない。差には配車・予測・探索・終端在庫の違いも含まれる。
11
指標 | 4/7開始週 | 5/12開始週 | 5月−4月
利用可能PV [kWh] | 26,357 | 26,639 | +281（約1%）
モデル総費用 [万円] | 423.5 | 481.1 | +57.6
車両日費 [万円] | 412.0 | 412.0 | 0.0
超過モデル費 [万円] | 2.2 | 54.7 | +52.5
買電費 [万円] | 4.90 | 10.54 | +5.64
燃料評価 / CO₂費の差 | — | — | −0.58 / +0.08万円
BESS初期→終端 [kWh] | 3,000 → 1,200 | 3,000 → 1,489 | 在庫減少量は異なる
Notes: 原本weekly_summary.csv。4月と5月の車両日費はともに412万円（206車両日）。2026-10-03検討メモの410万円は誤記で本日訂正。PV差281.1375kWh、1.0666%。総差576380.85397538円、超過差524900.18403343円、91.0683%。買電費差56419.54867896円、燃料評価差-5779.56882743円、CO2差840.69009043円。固定計画の恒等式は差51480.66994195円＋超過単価×1049.80036806685kWh。単価を変えて再最適化していない。燃料は走行距離による暫定消費評価、給油支払額ではない。設備費・保守・劣化・人件費未計上。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 12
翌未明に買電し、同日の日中にはPVを抑制する
5/12〜13の保存された実行系列。PVは水平面日射比例の推計、BESSは残存電力量
週積算では見えない、日射・充電要求・BESS残量の前後関係
この時間配分が不可避・最適とは未確認。2024年1年の日射で計画し、2025年履歴で更新。
12
Chart: 電力 [kW]
Chart: 電力 [kW]
モデル閾値200kW | 200 | 200
Chart: 残量 [kWh]
上下限 | 1200 | 1200 | 4800 | 4800
5/12：PV 1,797 kWh
日末BESS 1,200 kWh
5/13：00〜06時
買電 2,243 kWh
同日の日中
PV 6,333 kWh
抑制 2,431 kWh
抑制区間では
BESSが上限4,800 kWh
5/12（月・雨）
5/13（火・晴れ）
Notes: 原本energy_15min.csvの最初の192区間。15分区間の電力は電力量/0.25hを階段線で表示。BESSは区間末端を結ぶ。5/12PV1797.325kWh、日末BESS1200。5/13 00–06買電2242.9178996kWh、日PV6333.35kWh、抑制2431.40kWh。5/13抑制正の23区間は全て区間末BESS4800kWh。12:15〜18:00の間に出現するが連続全区間とはいわない。この観測から別配車・別充電による抑制回避が不可能とはいえない。2025-05-12は雨、05-13晴れの保存済み研究分類。日射総量と費用の因果効果は未識別。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 13
3月と11月の受電時系列
横軸は日付：上段3月・下段11月。薄い破線は0時の日境界
夜間の補充が受電を増やす。3月は200 kW超過が11月より長い（補足43）
ピーク時：PV供給0、BESS下限、複数車両が同時充電。超過費用は閾値を上回る電力量で決まる。
13
Chart: kW
課金閾値200 kW | 200 | 200
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
15分平均受電電力。ピークの高さだけで、購入電力量や超過費用は決まらない。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント9：なぜそういう運用になっているかが重要ですが、この後のスライドでもその理由が論理立てて説明はできていないようにも思われます。人間が考えているでしょうか 回答：両ピークでPV供給0、BESS下限1200kWh、8/10台が翌朝目標90%へ同時充電しており、系統が全バス充電を供給した。ピーク開始SOC、次の営業便発車、車両/充電器IDをCSVへ保存。夜間供給源の理由と、04:15へ集中する探索上の理由は別。帰庫時刻ごとの代替充電余地・予測誤差・計画窓・探索品質の寄与は未分離。3月の超過が長く、総費用差101.64万円のうち90.96万円が超過モデル費差。改善可能性を示唆するが最適/不可避とは断定しない。補足39。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 14
受電ピークの周辺を同じ時間幅で確認
両ピークでPV供給0、BESS残量1,200 kWh。翌朝目標90%へ8台 / 10台が充電
出庫前の補充を系統が供給した。04:15への集中が最適かは未検証
車両SOC・次の営業便時刻は補足43。充電時間を移した場合の費用・実行可能性は別の比較が必要。
14
3月6日 受電ピーク 630.0 kW
Chart: kW
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25
受電電力 | 210.5787 | 210.5787 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 222.2111 | 222.2111 | 270 | 270 | 210 | 210 | 252.2106 | 252.2106 | 360 | 360 | 260.3363 | 260.3363 | 284.9721 | 284.9721 | 280.8979 | 280.8979 | 629.9999 | 629.9999 | 552.2106 | 552.2106 | 565.1722 | 565.1722 | 600 | 600 | 306.633 | 306.633 | 222.2108 | 222.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課金閾値 | 200 | 200
11月14日 受電ピーク 732.2 kW
Chart: kW
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25
受電電力 | 310.2442 | 310.2442 | 259.5103 | 259.5103 | 360 | 360 | 200 | 200 | 330.0001 | 330.0001 | 200 | 200 | 249.642 | 249.642 | 404.4218 | 404.4218 | 209.3233 | 209.3233 | 252.2109 | 252.2109 | 245.6801 | 245.6801 | 235.6522 | 235.6522 | 732.2104 | 732.2104 | 719.673 | 719.673 | 540.0006 | 540.0006 | 569.9991 | 569.9991 | 594.4219 | 594.4219 | 300.0013 | 300.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課金閾値 | 200 | 200
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15
06:15
07:15
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15
06:15
07:15
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
同時に観測した計画の説明。ピークを回避できたかの対照計算は未実施。
2026-10-02先生コメントへの回答：両ピークでPV供給0、BESS下限1200kWh、8/10台が翌朝目標90%へ同時充電しており、系統が全バス充電を供給した。ピーク開始SOC、次の営業便発車、車両/充電器IDをCSVへ保存。夜間供給源の理由と、04:15へ集中する探索上の理由は別。帰庫時刻ごとの代替充電余地・予測誤差・計画窓・探索品質の寄与は未分離。3月の超過が長く、総費用差101.64万円のうち90.96万円が超過モデル費差。改善可能性を示唆するが最適/不可避とは断定しない。補足39。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 15
3月と11月の費用差を費目へ分解
同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は保存済みの運用費台帳
主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する
超過費は200 kW超の電力量×500円/kWhという仮定。差には配車・予測・計算の打切り・在庫差も含む。
15
費目 [万円] | 3月 | 11月 | 差（3月−11月）
車両日費 | 412.00 | 412.00 | 0.00
買電費 | 30.53 | 20.10 | 10.43
燃料消費評価 | 3.60 | 3.53 | 0.07
超過モデル費 | 165.95 | 74.99 | 90.96
CO₂費 | 0.57 | 0.40 | 0.18
総費用 | 612.65 | 511.02 | 101.64
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
超過モデル費＝200 kWを超える電力量×500円/kWh。実請求差・手法の削減効果ではない。

## Slide 16
天候カーブの分類とデータ範囲
Solcastの15分履歴推定。昼間：晴天時GHIが20 W/m²以上
降水量[mm]＝降水強度[mm/h]×0.25 hの合計
雨の日でも明るい時間があるため、日単位の分類と時刻別の分布を分ける
2025年364日を分類（3/3の1日を除外）。研究用の代理分類であり、公式天気分類・予測区間ではない。
16
分類 | 定義・判定順序
季節 | 春3〜5月、夏6〜8月、秋9〜11月、冬12〜2月
① 雨 | 昼間の降水量が1 mm以上。先に雨を判定する
② 晴れ / くもり | R＝昼間積算GHI ÷ 昼間積算晴天時GHI ①に該当しない日：R≥0.7で晴れ、未満でくもり
降水形態が未判定 | 3/3：2℃以下の昼間降水量2.775 mm。雨・雪の別は不明 天候分類のみ除外。週次最適化の入力には含める
日々のばらつき | 同じ時刻の日射を並べ、平均と低い側10%点・高い側90%点 を表示（P10・P90）。実在する1日の曲線ではない
Notes: 昼間は晴天時GHIが20 W/m²以上。昼間降水1 mm以上を雨、その他は日射/晴天時日射の比0.7以上を晴れ、未満をくもり。2℃以下で昼間降水1 mm以上は降水形態を識別できず除外。3月3日の1日を除き364日を分類。P10とP90は各時刻の経験分位点で、一つの実際の日の曲線でも信頼区間でもない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
公式の天気分類・長期平年値・予測区間ではない。2025年評価の予測学習には使わない。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント1：どのデータから降水量を持って来ていますか？ 回答：降水はSolcastのhistoric radiation_and_weatherに保存されたprecipitation_rate（mm/h）の履歴推定で、雨量計の観測ではない。15分強度×0.25hを合算する。出典：https://docs.solcast.com.au/docs/output-parameters。2025年35,040区間の固定データを用いた。 コメント2：「雨以外で」は必要な条件ですか？何の何に対する比かが不明瞭な書き方のように見えます 回答：雨を優先して分類するので「雨に当たらない日」が必要。分子は昼間積算GHI、分母は同じ昼間の積算晴天時GHI。昼間の判定はGHIではなくclearsky_ghi>=20 W/m²。雨と高日射は両立し得る。R>=0.7を晴れ、それ未満をくもりとする研究用の固定閾値。 コメント3：これはどういう意味でしょうか？雪の日ですか？ 回答：雪の日と確認したわけではない。3/3の気温2℃以下の昼間区間の降水量が2.775mmで、降水形態未判定として分類のみ除外。週次計算には3/3の気象・運行を含めている。 コメント4：何がどう判別困難か不明瞭です 回答：判別できない対象は雨/雪等の降水形態。今回の取得項目は気温と降水強度を含むが、雪の観測・降水形態は含まない。2℃以下だけで雪とは断定しない。 コメント5：この項目全体が不明瞭です 回答：各時刻の同じ分類の日の日射値を並べた経験分布の平均、10%点、90%点。P10/P90は実在する1日の曲線でも予測区間/信頼区間でもない。全セル10日以上は件数の確認であり精度保証ではない。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 17
同じ天候分類でも、日射は日ごと・時刻ごとに異なる
2025年Solcast履歴推定の記述統計。今回の予測は2024年の別データ
「雨の日＝終日低日射」ではない。平均と日ごとのばらつきを分けて見る
図は水平面GHIの平均。設置面日射・実PV計測ではない。全季節のP10/P90は補足に収録。
17
Chart: 水平面GHI [W/m²]
夏の雨20日の中でも
10〜14時の日射比
0.7以上：6日
そのうち15時以降の
昼間降水1 mm以上：2日
時刻ごとのP10/P90は
実在する1日の曲線でも
予測区間でもない
Notes: 原本weather/seasonal_curves.csv、weather_labels.csv。平均は同じ季節・分類の各時刻の集合。2025年364日分類、3/3降水形態未判定1日除外は分類のみ。今回の4線は夏/冬×晴れ/雨の平均に限定して取捨選択。くもりと全季節・経験分位点は元スライド8〜11の補足。研究分類、雨優先、昼間clearsky_ghi>=20W/m²、昼間降水>=1mm、非雨の日の昼間GHI/clearsky_ghi>=0.7晴れ。夏雨20日中10〜14時比>=0.7は6日、かつ15時以降昼間降水>=1mmは2日。これらは事後の探索集計で夕立の多数・気象原因は未同定。P10/P90は時刻別経験分位点で実在する1日や予測区間ではない。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 18
今回分かったことと、次に確かめること
7日間の成立確認から、時間的な電力利用の評価へ
日射総量だけでなく、充電できる時刻と残量を合わせて評価する
条件付きの代表週評価。統合最適性・実設備の運用保証・設備投資の採算は未確認。
18
問い | 今回の答え / 次の確認
7日間の計画は成立したか | 12週の各1,704便と、翌朝までの残量・電力収支・費用を照合
何が費用差に現れたか | 4月・5月の57.6万円差の91%は、仮定単価による超過費の差
時系列から何が分かったか | 翌未明の買電と、その後のPV抑制が同じ週に生じる
次に確かめること① | 同じ配車・情報・制約で、夜間充電を分散できるか比較する
次に確かめること② | 設置角・方位を確認し、設置面日射の別入力版で評価する
Notes: 12代表週を4季節の4実験や52週連続運用に読み替えない。保存物理判定と原本CSV収支・費目照合の範囲。全native成果物の新規独立監査ではない。夜間集中の供給理由は確認したが、集中が不可避かは未確認。次の比較は計画情報、配車、SOC、料金、予算を揃えた充電時刻比較を予定案として提示。設置面日射は設置角・方位確認後の新入力版が必要で、今回実施していない。題目・研究貢献候補は10/8先生とのMTGで確認。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 19
春（3～5月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は同じ時刻の経験分位点。設置面日射・PV発電量・予測区間ではない。
19
晴れ n=45日
Chart: W/m²
くもり n=17日
Chart: W/m²
雨 n=29日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ45日、くもり17日、雨29日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 20
夏（6～8月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
雨20日中、明るい昼＋15時以降の降水は2日。「夕立が多い」とは断定しない
探索集計：10〜14時の日射比≥0.7かつ15時以降の昼間降水≥1 mm。日別の根拠は補足41。
20
晴れ n=57日
Chart: W/m²
くもり n=15日
Chart: W/m²
雨 n=20日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ57日、くもり15日、雨20日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント6：P90はかなり大きな値に見えますが、日中は晴れていて午後に夕立があったというようなケースが多いのでしょうか 回答：夏雨20日中、10〜14時のGHI/晴天時GHI積算比>=0.7は6日。その中で15時以降の昼間降水が1mm以上は2日。例7/10は比0.879、15時前0.30mm、15時以降1.10mm。雨分類にも明るい時間が含まれることがP90の高い時刻を説明するが、「夕立が多い」は支持しない。事後の探索集計で、対流性降水を同定したものではない。補足37と日別CSVを参照。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 21
秋（9～11月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は同じ時刻の経験分位点。設置面日射・PV発電量・予測区間ではない。
21
晴れ n=41日
Chart: W/m²
くもり n=22日
Chart: W/m²
雨 n=28日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ41日、くもり22日、雨28日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 22
冬（12～2月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
この冬夏差は水平面日射の差。実PVの設置面日射・発電量の差とは別
既存PVはGHI比例換算で設置角・方位が未反映。傾斜面採用には別入力版での評価が必要（補足42）。
22
晴れ n=70日
Chart: W/m²
くもり n=10日
Chart: W/m²
雨 n=10日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ70日、くもり10日、雨10日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント7：晴れの日で、夏と冬にこれだけの差があるとすると、さすがに傾斜面日射量を採用する必要があるように考えます。（事業者もこのような設置をするとは考えにくいため） 回答：傾斜面日射が必要という指摘を受け入れ、現行が水平面GHIの記述統計・GHI比例PV換算であることを明記。設置角・方位の実条件確認と、直達/散乱から設置面日射を得る別入力版での再評価が必要。現状の12週を補正済みの結果へ改称しない。補足38。未完了：傾斜面を用いたPV再計算・再求解。公式参照：https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.irradiance.get_total_irradiance.html。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 23
3月と11月：購入量・時間・最大値の違い
営業168時間と、翌朝を含む評価173.75時間を分ける
3月の超過電力量は3,319 kWh、11月は1,500 kWh
超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。
23
指標 | 3月3日開始週 | 11月10日開始週
週間購入電力量 [kWh] | 10,178.23 | 6,700.57
受電ピーク [kW] | 630.00 | 732.21
週間平均受電電力 [kW]（168 h） | 60.58 | 39.88
評価期間平均受電電力 [kW]（173.75 h） | 58.58 | 38.56
200 kW超過時間 [h] | 21.75 | 11.75
200 kW超過電力量 [kWh] | 3,319.01 | 1,499.77
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。

## Slide 24
補足：3月・11月と天候分類の回答概要
月別代表週の運用と費用を、日付・時系列・費目で説明できる
週次費用の違いは、発電量の大小だけでなく充電時刻と電力供給を見て説明する
診断・条件付きの計算結果。正式研究採用は未承認。設置面日射と実設備条件の確認が必要。
24
問い | 今回の回答
7日間の運行は成立したか | 12代表週で全便を担当し、最終翌朝の補充まで評価
費用は何で変わったか | 3月と11月の総差101.64万円のうち、超過モデル費差90.96万円
天候のムラを示せたか | 水平面GHIの平均とP10/P90。雨分類にも明るい時間がある
次に確かめること | 設置面日射への変更、夜間充電の集中を緩める比較
主張の限界 | 全体最適性未証明、電費一定、月1週、設備投資・実設備保証は未評価
Notes: 今回の価値は週次成立と費用の説明。対照実験がないので削減額や優越性は言わない。電費一定で空調季節変動を評価していない。各月1週と2025年1年の記述統計から月平均・長期傾向を断定しない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
正式研究採用BLOCKEDを保持。DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント10：これは、他の人に示すスライドには含めなくても良いものです。 人間が取捨選択をしてください 回答：BLOCKED等の管理コードはノート/別紙に保持し、本文は診断・条件付きの結果と正式研究採用未承認という意味を日本語で示す。限界自体は消さない。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 25
補足：費用と単位当たり費用（1～6月）
営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない
同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。
25
月 | 総費用 [万円] | 車両日費 [万円] | 円/営業km | 円/便
1月 | 486.05 | 410.00 | 349.04 | 2,852.38
2月 | 477.64 | 412.00 | 343.00 | 2,803.04
3月 | 612.65 | 412.00 | 439.95 | 3,595.37
4月 | 423.51 | 412.00 | 304.13 | 2,485.38
5月 | 481.15 | 412.00 | 345.52 | 2,823.64
6月 | 457.76 | 412.00 | 328.72 | 2,686.38
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

## Slide 26
補足：費用と単位当たり費用（7～12月）
営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない
同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。
26
月 | 総費用 [万円] | 車両日費 [万円] | 円/営業km | 円/便
7月 | 418.59 | 412.00 | 300.59 | 2,456.51
8月 | 417.85 | 412.00 | 300.06 | 2,452.15
9月 | 496.62 | 412.00 | 356.63 | 2,914.46
10月 | 466.35 | 410.00 | 334.89 | 2,736.80
11月 | 511.02 | 412.00 | 366.97 | 2,998.92
12月 | 499.26 | 412.00 | 358.53 | 2,929.94
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

## Slide 27
補足：代表週の日射量と、月全体との差
2025年の日積算GHIで事後確認。週は結果を見て選び直していない
3月の選択週は月平均より日射が少ない。月の平均結果と呼ばない
GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。
27
対象 | 選択週の日平均 | 月全体の日平均 | 差 [%]
2025-03-03 | 2.497 | 3.851 | -35.2
2025-07-07 | 5.383 | 6.083 | -11.5
2025-10-06 | 2.902 | 2.415 | 20.2
2025-11-10 | 2.663 | 2.723 | -2.2
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。

## Slide 28
補足：今回の結果を解釈するための前提
計算した条件と、現実の運用への適用範囲を区別する
条件付きの代表週比較であり、実設備の保証・年間平均・最適解の証明ではない
電費は一定、距離は停留所座標による代理値。実装・原本の詳しい記録は発表者ノートと別紙へ。
28
前提 | 結果を読むときの注意
気象とダイヤの年 | 2025年気象×2026年固定ダイヤ。過去実運行の再現ではない
予測と評価 | 2024年の平均的日射で計画し、2025年履歴推定で運用を評価
PVの設置条件 | 水平面GHIから簡易換算。傾斜角・方位が未反映
費用と設備 | 超過費はモデル料金。実受電設備の上限・設備投資は未評価
BESSの残存電力量 | 終端は初期へ戻さない。在庫差を毎週の節約とは扱わない
解の品質・採用範囲 | 時間制限内の実行可能解。統合最適性・正式研究採用は未確認
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
原本・入力・会計・各CSVのhashと再生成手順を同梱。最適化の再実行なし。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント11：これも、他の人に見せるスライドに入れる内容になっていません。人間が取捨選択してください 回答：計算固定SHA、hash、CO₂図表の警告、内部判定を別紙/ノートへ保持。補足24を気象・ダイヤ年、予測、PV設置条件、費用/設備、BESS在庫、解品質の解釈に変更した。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 29
補足：1月代表週の電力需給と車両SOC
2025-01-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
29
Chart: kW
Chart: SOC [%]
1/6(月)
1/7(火)
1/8(水)
1/9(木)
1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)
1/13 翌朝
1/6(月)
1/7(火)
1/8(水)
1/9(木)
1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)
1/13 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-01-06/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 30
補足：2月代表週の電力需給と車両SOC
2025-02-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
30
Chart: kW
Chart: SOC [%]
2/3(月)
2/4(火)
2/5(水)
2/6(木)
2/7(金)
2/8(土)
2/9(日)
2/10 翌朝
2/3(月)
2/4(火)
2/5(水)
2/6(木)
2/7(金)
2/8(土)
2/9(日)
2/10 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-02-03/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 31
補足：3月代表週の電力需給と車両SOC
2025-03-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
31
Chart: kW
Chart: SOC [%]
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-03-03/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 32
補足：4月代表週の電力需給と車両SOC
2025-04-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 25台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
32
Chart: kW
Chart: SOC [%]
4/7(月)
4/8(火)
4/9(水)
4/10(木)
4/11(金)
4/12(土)
4/13(日)
4/14 翌朝
4/7(月)
4/8(火)
4/9(水)
4/10(木)
4/11(金)
4/12(土)
4/13(日)
4/14 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-04-07/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 33
補足：5月代表週の電力需給と車両SOC
2025-05-12開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
33
Chart: kW
Chart: SOC [%]
5/12(月)
5/13(火)
5/14(水)
5/15(木)
5/16(金)
5/17(土)
5/18(日)
5/19 翌朝
5/12(月)
5/13(火)
5/14(水)
5/15(木)
5/16(金)
5/17(土)
5/18(日)
5/19 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-05-12/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 34
補足：6月代表週の電力需給と車両SOC
2025-06-02開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
34
Chart: kW
Chart: SOC [%]
6/2(月)
6/3(火)
6/4(水)
6/5(木)
6/6(金)
6/7(土)
6/8(日)
6/9 翌朝
6/2(月)
6/3(火)
6/4(水)
6/5(木)
6/6(金)
6/7(土)
6/8(日)
6/9 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-06-02/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 35
補足：7月代表週の電力需給と車両SOC
2025-07-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
35
Chart: kW
Chart: SOC [%]
7/7(月)
7/8(火)
7/9(水)
7/10(木)
7/11(金)
7/12(土)
7/13(日)
7/14 翌朝
7/7(月)
7/8(火)
7/9(水)
7/10(木)
7/11(金)
7/12(土)
7/13(日)
7/14 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-07-07/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 36
補足：8月代表週の電力需給と車両SOC
2025-08-04開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
36
Chart: kW
Chart: SOC [%]
8/4(月)
8/5(火)
8/6(水)
8/7(木)
8/8(金)
8/9(土)
8/10(日)
8/11 翌朝
8/4(月)
8/5(火)
8/6(水)
8/7(木)
8/8(金)
8/9(土)
8/10(日)
8/11 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-08-04/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 37
補足：9月代表週の電力需給と車両SOC
2025-09-01開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
37
Chart: kW
Chart: SOC [%]
9/1(月)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/5(金)
9/6(土)
9/7(日)
9/8 翌朝
9/1(月)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/5(金)
9/6(土)
9/7(日)
9/8 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-09-01/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 38
補足：10月代表週の電力需給と車両SOC
2025-10-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
38
Chart: kW
Chart: SOC [%]
10/6(月)
10/7(火)
10/8(水)
10/9(木)
10/10(金)
10/11(土)
10/12(日)
10/13 翌朝
10/6(月)
10/7(火)
10/8(水)
10/9(木)
10/10(金)
10/11(土)
10/12(日)
10/13 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-10-06/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 39
補足：11月代表週の電力需給と車両SOC
2025-11-10開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
39
Chart: kW
Chart: SOC [%]
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-11-10/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 40
補足：12月代表週の電力需給と車両SOC
2025-12-01開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
40
Chart: kW
Chart: SOC [%]
12/1(月)
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8 翌朝
12/1(月)
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-12-01/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 41
補足：雨分類でも日中に日射が高い日がある
2025年7月10日（雨分類）の15分推定値。分類は日単位、日射は時刻別
夏の雨20日中、明るい昼＋15時以降の降水は2日。多数とはいえない
追加の探索集計。夕立の発生原因は判定していない。P90曲線は実在する1日を表さない。
41
Chart: W/m²
Chart: mm/h
7月10日の例
10〜14時の日射比
0.879
昼間の降水量
15時前：0.30 mm
15時以降：1.10 mm
降水量 = 降水強度
[mm/h] × 0.25 h の合計
Notes: 先生コメント6への回答。昼間は晴天時GHI>=20W/m²。雨分類は昼間降水積算>=1mm。夏雨20日のうち10:00–14:00積算GHI/晴天時GHI>=0.7は6日、その中で15:00以降の昼間降水>=1mmは2日。7/10は10–14時の比0.879、15時前昼間降水0.30mm、15時以降1.10mm。これは事後の探索的閾値で公式の夕立分類ではない。P90が高いのは雨の日の集合にも日射が高い時間帯が含まれるため。時刻ごとの90%点で、曲線全体が同じ日ではない。原CSV:summer_rain_days.csv、summer_rain_example_20250710.csv。

## Slide 42
補足：水平面日射と、PVの設置面日射を分ける
冬の太陽高度・日長と、設置角・方位は別々の要因
設置面日射への変更には、角度・方位を確定した別入力版が必要
今回の12週は水平面日射に基づく条件付き評価。傾斜面への補正・再計算は未実施。
42
量・条件 | 今回の扱いと、必要な訂正
水平面全天日射 GHI | 現在の標準カーブ。水平な面が受ける直達＋散乱日射
設置面日射 POA / GTI | 傾斜角・方位を持つPV面への日射。GHIとは同じでない
冬と夏の日射差 | 水平面の日長・太陽高度の差。実PVの発電量差とは断定しない
今回のPV換算 | GHIに容量等を掛ける簡易換算。設置角・方位が未反映
本番に向けた修正 | 設置条件を確認し、直達・散乱日射から設置面日射を算定
今は主張できないこと | 傾斜面を採用済み、実設備の発電再現、季節の費用順位の保証
Notes: 先生コメント7への回答。既存データのGHIは水平面全天日射、DNIは法線面直達、DHIは水平面散乱。既存PV換算はcapacity×clamp(GHI/1000×performance_ratio,0,1)×時間刻みで、設置角・方位を反映していない。先生の傾斜面日射採用の指摘を受け入れる。設置角・方位とモデルを確定した別入力版で評価が必要。既存12週へ後付け補正はしない。傾斜により冬季の日射受光が変わり得るが、冬夏差の解消や費用順位の変化は未計算。既存GHIカーブは地点の水平面の記述統計として保持。公式参照:https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.irradiance.get_total_irradiance.html

## Slide 43
補足：夜間受電が増えた区間の供給と充電需要
3月6日・11月14日、04:15〜04:30の採用区間を追跡
PVなし・BESS下限・出庫前の補充が重なり、同時充電を系統が供給
受電の供給理由は確認できる。04:15への集中が不可避・最適かは別の検証が必要。
43
ピーク区間の記録 | 3月6日 | 11月14日
15分平均系統受電 | 630.0 kW | 732.2 kW
PV直接供給 / BESS放電 | 0 / 0 kW | 0 / 0 kW
BESS開始→終了残量 | 1,200 → 1,200 kWh | 1,200 → 1,200 kWh
同時に充電する台数 | 8台 | 10台
充電車両SOC（区間開始） | 58.2〜86.8% | 52.8〜80.0%
その車両の次の営業便発車 | 05:51〜07:26 | 05:51〜07:13
翌朝出庫までのSOC目標 | 90% | 90%
週の受電量のうち0〜6時 | 86.0% | 92.4%
Notes: 先生コメント9への回答。以下は最終実行系列の観測された組合せであり、比較実験による因果効果の証明ではない。BESS下限1200kWh、充電器10基90kW、BEV翌朝目標90%。ピーク開始の状態と次の営業便発車を車両ID別に照合した。各車両の帰庫から出庫までの代替充電余地、予測誤差、ローリング窓制約、探索到達度の寄与は分離していない。200kWは超過モデル料金の閾値で実設備の上限ではない。PV/BESS/初終端在庫の違いを総費用削減と呼ばない。原CSV:peak_vehicle_evidence.csvと既存energy_15min.csv、charging_schedule.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv。

## Slide 44
補足：同じ6時間内の平坦化だけでは収まらない
5/13 00〜06時の買電量を固定した算術確認。帰庫〜出庫の全可能時間ではない
確認できるのは、この買電量をこの6時間だけで配分する場合に限る
前日への充電移動・別配車は含めない。週次問題の下界、不可行性、最適性の証明ではない。
44
算術の対象 | 値
00〜06時の記録された買電量 | 2,243 kWh
モデル閾値200 kW × 6時間 | 1,200 kWh
上の量と時間を固定した超過の下限 | 1,043 kWh
実系列の同時間帯の超過電力量 | 1,093 kWh
この確認に含めていない選択肢 | 前日深夜への移動、車両割当変更、全帰庫〜出庫窓の最適化
Notes: 買電2242.9178996kWhを固定。200kW×6h=1200kWh、差1042.9178996kWh。実系列の超過1092.9178996kWh。各車両の充電可能時間を利用した最小超過解ではない。この量の差を削減可能額と扱わない。night_energy_relaxation.csvとenergy_15min.csvを参照。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。