## Slide 1
修士論文研究 進捗説明資料
仮・正式用 ／ 弦巻営業所 渋21・22・23
日をまたぐ充電と電力利用を、計画・時系列・費目で評価する
計算条件に限った週次評価。統合最適性・正式研究採用は未確認。
1
太陽光発電を活用した電気バスの
連続7日間運行・充電計画
各月代表週における運用成立性と電力利用の評価
2025年各月の12代表週
電力システム研究室 劉 承洋 ／ 2026年10月5日更新
Notes: 9月19日版の構成と用語を継承し、結果はf524eca2の12週に更新した。旧版の数値と混ぜない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
診断結果の条件付き週次評価。統合最適性・独立した正式研究採用は未確認。
2026-10-05の説明：
題目は10/8三者MTGで確認する案。outcome/2026-10-05_literature_novelty/TITLE_PROPOSALS.mdの学内中間発表候補に合わせた。統合最適性や研究採用を承認済みとはしない。

## Slide 2
研究の問いと、今回の評価
運行要求を満たす充電計画が、7日間の電力利用と費用にどう現れるか
混成車両・翌朝SOC・余剰PV充電の条件で、日をまたぐ電力利用を評価する
月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は含めない。
[1] Hendriks・Sturmberg (2024) [2] Liuら (2024) 書誌・確認範囲はノート。
2
評価すること | 今回示す内容
7日間の運用成立 | 全便・帰庫・充電器・SOCを確認し、翌朝まで残量を引き継ぐ
電力利用と費用 | PV・系統・BESSの時系列と、買電・燃料・車両使用等を対応づける
月別代表週の差 | 各月1週、計12週。日射と充電要求の時間的な関係を見る
研究の位置付け | 週次充電やPV/BESSは既往研究あり[1,2]。対象路線の事例評価
Notes: 前回の宿題は7日間への拡張、季節4区分と晴れ・くもり・雨の標準曲線、天候によるばらつき。最適化ケース数は12で、4季節は気象の分類である。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
月1週の記述的比較。手法の優越性・PVだけの因果効果は今回の結論に含めない。
2026-10-05の説明：
目的は最適化手法の優劣ではなく、所与の運行・設備条件で得た計画の成立と電力利用・運用評価額を示すこと。月別差には予測・配車・探索・在庫の差も含む。未実施の投資採算や補助金算定を結果にしない。
2026-10-05の説明：
[1] Hendriks & Sturmberg (2024), An integrated model of electric bus energy consumption and optimised depot charging, npj Sustainable Mobility and Transport, doi:10.1038/s44333-024-00008-2。週次充電・定置電池・受電ピークを扱うが、PVは対象外。出版社本文を再確認。[2] Liu et al. (2024), Electric bus charging scheduling problem considering charging infrastructure integrated with solar photovoltaic and energy storage systems, Transportation Research E 187,103572, doi:10.1016/j.tre.2024.103572。著者所属大学の要旨 https://research.chalmers.se/en/publication/542226 を確認。PV/蓄電設備を含む充電計画が既にあることだけを参照。全数式比較・網羅的な新規性調査ではない。7日間だけを新規性としない。

## Slide 3
対象システムと用語
太陽光・系統からの電力で、電気バスの運行を支える
車載電池と営業所の蓄電池を分けて扱う
PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。
3
名称 | 意味 | 今回の役割
BEV / ICE | 電気バス / エンジンバス | 各便を担当する車両
PV | 太陽光発電 | バスへの直接供給と、余剰の蓄電
BESS | 営業所の定置用蓄電池 | 余剰PVを貯め、必要時に放電
SOC | 電池容量に対する残量の割合 | 車載電池とBESSそれぞれの上下限を確認
系統からの受電 | 外部電力系統からの購入 | 不足する充電電力を供給
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
PVは総発電入力。走行以外の営業所負荷を0とするモデル上の仮定。

## Slide 4
車両・設備・境界条件
各月で共通の設備と費用定義を使用
BEVは翌朝出庫までに運用上限へ。BESSは終端復元を課さない
PVは水平面GHI比例の推計（設置角・方位未反映）。受電200 kWは料金のモデル閾値で設備上限ではない。
4
項目 | 設定
車両・消費 | BEV35台 / ICE25台、314 kWh、1.316 kWh/km、4.52 km/L
車載電池 / 充電器 | SOC20～90%、翌朝目標90%、90 kW×10基
PV / BESS | 1,000 kW / 6,000 kWh・900 kW、充放電効率各0.95
BESS残量・運用 | 初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh。系統充電なし
主な費用係数 | 買電30円/kWh、軽油150円/L、車両20,000円/台日
超過・CO₂ | 200 kW超過分500円/kWh、CO₂ 1円/kg
Notes: 出典：DAY_WEEK_PARAMETER_COMPARISON_20260927.mdと各週のPrepared。BEVとBESSのSOC上限を混同しない。1日実験から終端方針とPV境界等が変わり、単純な費用比較はしない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
設備定格の実証ではなく設定条件の検算。200 kWは有料超過の課金閾値。

## Slide 5
計画・実行と、評価期間
2024年1年の平均的日射で計画し、2025年の履歴推定で毎時更新・評価する
営業168時間に、7日目の翌朝の充電・受電・費用を加える
実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。
5
段階・指標 | 扱い
事前計画 | 配車の候補を作り、固定配車の下で充電を計画
毎時の更新 | 実行SOC・BESS残量等を引き継ぎ、次の採用区間を決める
営業期間 | 7日間＝168時間＝672区間（15分刻み）
費用・購入電力量・受電ピーク | 7日目の翌朝を含む。3月/11月は173.75時間・695区間
平均受電電力 | 営業168時間平均と、評価期間全体平均を区別
Notes: Phase 3は配車と固定配車下の充電を分ける。各段階のgapは週間統合gapではない。予測は学習年のみのclimatology、評価は2025年の履歴推定。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
実車運行の観測ではなく計算上の実行。重複する計画窓を合算しない。
2026-10-05の説明：
予測は2024年のclimatology。2025年天候別標準カーブは記述統計で、今回の予測に使用していない。未来の2025年日射を既知として前日の計画に使ったものではない。

## Slide 6
2025年の各月から選んだ12代表週
平日5日・土曜1日・日曜1日。各週1,704便
月ごとのシナリオを増やさず、「仮・正式用」の12期間として管理
2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。
6
月 | 開始日 | 月 | 開始日
1月 | 2025-01-06 | 7月 | 2025-07-07
2月 | 2025-02-03 | 8月 | 2025-08-04
3月 | 2025-03-03 | 9月 | 2025-09-01
4月 | 2025-04-07 | 10月 | 2025-10-06
5月 | 2025-05-12 | 11月 | 2025-11-10
6月 | 2025-06-02 | 12月 | 2025-12-01
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
2026年の固定ダイヤを2025年の気象で評価する仮想実験。各月平均への外挿はしない。

## Slide 7
12代表週の運行・充電・費用を確認
日付別ダイヤ・PVと、日をまたぐ残量継承。保存済み計画とCSVを照合
全便の運行と翌朝の補充を含む12週の計画・費用を、同じ条件で整理した
診断・条件付き評価。正式研究採用は未承認であり、実設備での運用保証や手法の優越性は示していない。
7
確認したこと | 計算で得られた結果
全便の担当 | 全12週、各1,704便を1回ずつ割当て。欠落・重複なし
車両と充電 | 運行時刻、充電器、車載電池の残量制約を満たす
電力の収支 | PV・系統・BESSの供給と、バス充電の電力量が一致
翌朝と週次費用 | 最終翌朝の補充まで含め、採用区間の費用を1回ずつ集計
結果の位置付け | 設定条件下の実行可能な計画。全体最適性は未証明
Notes: 全12週の原本ZIPとPrepared hash、physical accepted、account eligible、missing/duplicate slotsなし、全便充足と日別台帳を再照合した。1・11・12月は原FAILEDを残した図表復旧。図の生成だけを計算完了と数えていない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用は未承認。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント8：意味が取れません。 自分のメモ書きではなく、他の人に見せるものということを意識して、表などきちんと修正しましょう。他の行も同様です 回答：聴衆向けの表を全便の担当、車両/充電制約、電力収支、翌朝/費用、解の位置付けへ書き直した。1/11/12月の図表復旧や原FAILEDは元ノートと別紙に保持し、計算失敗と図表失敗を混同しない。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 8
月別代表週のPV供給と購入電力量
左：PVの受け渡し先。右：系統からの週間購入電力量
PV供給量と、運行・充電の時間帯の両方が電力利用に関係する
PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。
8
Chart: MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
バスへ直接 | 0.82171 | 1.0355 | 0.86833 | 0.41468 | 1.0451 | 1.3739 | 1.0216 | 1.0723 | 1.0882 | 0.72704 | 0.97863 | 0.84882
BESSへ | 14.8818 | 19.2244 | 12.2314 | 20.4472 | 18.4 | 19.9684 | 22.3257 | 21.5382 | 19.0163 | 16.5437 | 14.8686 | 14.7468
抑制 | 0 | 1.0808 | 1.7561 | 5.4955 | 7.1935 | 10.2592 | 8.7077 | 7.9489 | 7.6778 | 0 | 0 | 0
Chart: MWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
週間購入電力量 | 6.5964 | 3.6882 | 10.1782 | 1.6326 | 3.5133 | 2.4294 | 0.87549 | 0.33728 | 3.8189 | 5.5499 | 6.7006 | 6.9618
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
PV→BESSと、その後のBESS→バスを同じ発電量として二重計上しない。

## Slide 9
週次費用は車両日費と電力関連費に分けて読む
総費用の比較に加えて、車両日費を除く内訳を表示
車両日費が大きいため、総額だけでは電力利用の差が見えにくい
設備・保守・劣化・人件費は未計上。超過費は仮定料金、燃料は距離による消費評価（給油支払額ではない）。
9
Chart: 万円
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
車両日費 | 410 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 410 | 412 | 412
その他の費用 | 76.0463 | 65.6387 | 200.6515 | 11.5094 | 69.1475 | 45.7589 | 6.5895 | 5.8455 | 84.6232 | 56.3509 | 99.0163 | 87.2624
Chart: 万円
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
買電 | 19.7891 | 11.0646 | 30.5347 | 4.8978 | 10.5398 | 7.2881 | 2.6265 | 1.0118 | 11.4567 | 16.6496 | 20.1017 | 20.8855
燃料 | 3.6318 | 3.7385 | 3.5955 | 4.2249 | 3.647 | 3.647 | 3.8528 | 3.6842 | 3.7837 | 3.6318 | 3.5304 | 3.8424
超過モデル費 | 52.2329 | 50.5866 | 165.9504 | 2.2322 | 54.7222 | 34.6395 | 0 | 1.0691 | 69.1267 | 35.7293 | 74.9883 | 62.1201
CO₂ | 0.39243 | 0.24886 | 0.5709 | 0.15446 | 0.23853 | 0.18434 | 0.11019 | 0.080377 | 0.25617 | 0.3401 | 0.39589 | 0.41433
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
単位：万円。設備投資・保守・劣化・運転士費等は未計上。超過モデル費は実請求額ではない。

## Slide 10
BESSの初期・終端在庫と解釈
毎週3,000 kWhから開始し、下限1,200 kWhを満たす
在庫の取り崩しを、毎週繰り返せる節約とは扱わない
BESSは余剰PVで充電。週末の在庫を初期値へ戻す制約は課していない。
10
Chart: kWh
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
初期残量 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
終端残量 | 1200 | 2468.4075 | 2468.1235 | 1200 | 1489.2404 | 2184.4028 | 2498.6048 | 1200 | 2472.1498 | 1577.5426 | 1317.9661 | 1539.4156
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
BESSは余剰PVで充電。原本のbalancedは終端方針の充足であり、初終端一致ではない。

## Slide 11
PV総量が近い4月・5月でも、費用は57.6万円違う
同じ路線・各週1,704便。記録された計画の比較であり、PVだけを変えた実験ではない
仮定単価500円/kWhのもとでは、差の約91%が超過モデル費
超過費は実際の電気料金ではない。差には配車・予測・探索・終端在庫の違いも含まれる。
11
指標 | 4/7開始週 | 5/12開始週 | 5月−4月
利用可能PV [kWh] | 26,357 | 26,639 | +281（約1%）
モデル総費用 [万円] | 423.5 | 481.1 | +57.6
車両日費 [万円] | 412.0 | 412.0 | 0.0
超過モデル費 [万円] | 2.2 | 54.7 | +52.5
買電費 [万円] | 4.90 | 10.54 | +5.64
燃料評価 / CO₂費の差 | — | — | −0.58 / +0.08万円
BESS初期→終端 [kWh] | 3,000 → 1,200 | 3,000 → 1,489 | 在庫減少量は異なる
Notes: 原本weekly_summary.csv。4月と5月の車両日費はともに412万円（206車両日）。2026-10-03検討メモの410万円は誤記で本日訂正。PV差281.1375kWh、1.0666%。総差576380.85397538円、超過差524900.18403343円、91.0683%。買電費差56419.54867896円、燃料評価差-5779.56882743円、CO2差840.69009043円。固定計画の恒等式は差51480.66994195円＋超過単価×1049.80036806685kWh。単価を変えて再最適化していない。燃料は走行距離による暫定消費評価、給油支払額ではない。設備費・保守・劣化・人件費未計上。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 12
翌未明に買電し、同日の日中にはPVを抑制する
5/12〜13の保存された実行系列。PVは水平面日射比例の推計、BESSは残存電力量
週積算では見えない、日射・充電要求・BESS残量の前後関係
この時間配分が不可避・最適とは未確認。2024年1年の日射で計画し、2025年履歴で更新。
12
Chart: 電力 [kW]
Chart: 電力 [kW]
モデル閾値200kW | 200 | 200
Chart: 残量 [kWh]
上下限 | 1200 | 1200 | 4800 | 4800
5/12：PV 1,797 kWh
日末BESS 1,200 kWh
5/13：00〜06時
買電 2,243 kWh
同日の日中
PV 6,333 kWh
抑制 2,431 kWh
抑制区間では
BESSが上限4,800 kWh
5/12（月・雨）
5/13（火・晴れ）
Notes: 原本energy_15min.csvの最初の192区間。15分区間の電力は電力量/0.25hを階段線で表示。BESSは区間末端を結ぶ。5/12PV1797.325kWh、日末BESS1200。5/13 00–06買電2242.9178996kWh、日PV6333.35kWh、抑制2431.40kWh。5/13抑制正の23区間は全て区間末BESS4800kWh。12:15〜18:00の間に出現するが連続全区間とはいわない。この観測から別配車・別充電による抑制回避が不可能とはいえない。2025-05-12は雨、05-13晴れの保存済み研究分類。日射総量と費用の因果効果は未識別。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 13
11月のピークが高くても、3月の超過費は大きい
青：3/3開始週、緑：11/10開始週。同じ曜日の位置に重ねて比較
赤線より上の積算：3月3,319／11月1,500 kWh（超過電力量）
超過費の差91.0万円が、総費用差101.6万円の約9割を占める
超過費＝500円/kWh×超過電力量。ピークkWへの別料金は0円の仮定。実際の契約料金とは別。
13
Chart: kW
課金閾値200 kW | 200 | 200
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
充電要求はほぼ同じでも、3月はPV・BESSの供給が少なく、買電が増えた。
Notes: 発表原稿：青が3月、緑が11月の代表週です。上下2枚ではなく、同じ曜日・時刻へ重ねた図で、日付を2行で示しています。最大受電は11月の732.2 kWが3月の630.0 kWを上回ります。それでも超過費が3月で高いのは、このモデルが200 kWを上回った電力量に500円/kWhを掛けるためです。赤線より上の高さと時間を積み上げると、3月3,319 kWh、11月1,500 kWhです。費用差101.6万円のうち91.0万円、約9割がこの差です。
式：E_excess = Σ max(P_grid−200,0)×0.25 h。単位はkWh。500円/kWhは両週のexecuted_accounting.json/contract_overage_accounting.penalty_yen_per_kwhに保存。原超過費は1659504.4934295341/749883.4456404357円。総費用は6126515.171577275/5110163.394481636円。差の割合89.4986%。ピークへの別料金係数は両Prepared snapshotのdemand_charge_cost_per_kw=0で確認。高い電力が続けば超過kWhは増えるため、「高さは費用に効かない」とは説明しない。
なぜ買電量も多いか：3月−11月の差は買電+3477.650824768997 kWh、バス充電−105.30968896045306 kWh、PV直供給−110.29375199999038 kWh、BESS→バス−3472.6667617294625 kWh。買電差=充電差−PV直供給差−BESS供給差という需給恒等式に1e-6 kWh以内で一致する。バス充電量が増えたから高いのではなく、保存計画ではPV直供給とBESSからの供給が少ない分を系統が補っている。
仮説H2：日射と充電需要の時間差、PV抑制、BESS終端在庫の違いが夜間に使える供給を減らした可能性。支える記録は3月のPV可能量−991.3125 kWh、抑制+1756.1195 kWh、BESS終端+1150.1573 kWh。PVだけを変えた対照ではなく、これらが配車・予測・計画窓・探索のどれで生じたかは未同定。日内のPV/BESS/採用区間と計画時の予測を並べることを次の確認とする。3月が一般に高いという月平均・年間への外挿はしない。
Q：11月のピークが高いのに安い？ A：最大値だけでなく、各15分の200 kW超過を積分した量を課金するため。Q：PVの因果効果？ A：原費目と需給による差の説明であり、PV単独の因果効果は未識別。
出典：outcome/2026-09-28_september_presentation/evidence の保存原本。固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。追加求解なし。統合最適性は未証明、原採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSは保持。

## Slide 14
夜間買電は残量で説明できる。充電集中は仮説で検証する
04:15：PV供給0、BESS下限1,200 kWh。翌朝SOC90%へ8台／10台が同時充電
この残量・時刻では系統が供給源になる。200 kWは課金閾値で、設備上限ではない。
仮説：超過の積算に課金する費用式が、充電ピークを十分に抑えない可能性
同じ受電量を、帰庫〜出庫の可能時間へ分散できるか比較する（未実施）
ピークへの別料金は0円。超過kWhが同じなら形状が違っても超過費は同じ。04:15が必然・最良とは未確認。
14
3月6日 受電ピーク 630.0 kW
Chart: kW
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25
受電電力 | 210.5787 | 210.5787 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 222.2111 | 222.2111 | 270 | 270 | 210 | 210 | 252.2106 | 252.2106 | 360 | 360 | 260.3363 | 260.3363 | 284.9721 | 284.9721 | 280.8979 | 280.8979 | 629.9999 | 629.9999 | 552.2106 | 552.2106 | 565.1722 | 565.1722 | 600 | 600 | 306.633 | 306.633 | 222.2108 | 222.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課金閾値 | 200 | 200
11月14日 受電ピーク 732.2 kW
Chart: kW
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6 | 6 | 6.25
受電電力 | 310.2442 | 310.2442 | 259.5103 | 259.5103 | 360 | 360 | 200 | 200 | 330.0001 | 330.0001 | 200 | 200 | 249.642 | 249.642 | 404.4218 | 404.4218 | 209.3233 | 209.3233 | 252.2109 | 252.2109 | 245.6801 | 245.6801 | 235.6522 | 235.6522 | 732.2104 | 732.2104 | 719.673 | 719.673 | 540.0006 | 540.0006 | 569.9991 | 569.9991 | 594.4219 | 594.4219 | 300.0013 | 300.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
課金閾値 | 200 | 200
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15
06:15
07:15
01:15
02:15
03:15
04:15
05:15
06:15
07:15
Notes: 発表原稿：なぜ夜に買電したかと、なぜ04:15に集中したかを分けます。この15分ではPV供給が0で、BESSは下限1,200 kWhに達し、放電も0でした。一方、翌朝のSOC目標90%へ向けて8台・10台が同時に充電しており、この状態では系統が供給源です。ただし、別の運用でも夜間買電が不可避だったとは言っていません。集中の理由については、現在の費用式がピークを十分抑える誘因にならない可能性を考えています。同じ超過電力量なら超過費は等しく、最大kWへの別料金は0だからです。帰庫・出庫時刻などを守って分散できるかを比較する必要があります。
記録：3/6 04:15開始枠630.0 kW/8台、11/14同枠732.2 kW/10台。PV→bus=0、BESS→bus=0、BESS開始/末端とも1200 kWh。充電車両のSOCは58.2〜86.8%/52.8〜80.0%。次の営業便開始は05:51〜07:26/05:51〜07:13であり、営業所出庫時刻と同じとはしていない。充電量不足はSOC目標90%との差で説明するが、個別出庫期限に対する余地は別途車両ごとに確認する。
仮説H1：超過電力量に線形課金し最大受電kWの別料金を0にした条件では、同じ超過量を生む複数の時間配分のうち、ピークの低い形を選ぶ誘因が不足する可能性がある。根拠は固定ソルバーのgrid_import<=200×0.25+over、およびover×500の目的項とPreparedのピーク料金係数0。観測は8/10台の同時充電。04:15を選択した理由そのものは未同定で、帰庫時刻、予測、SOC締切、rolling窓、探索品質も候補として残る。
説明用の算術（運行可能性は未検証）：4時間の全枠が200 kWを超えるとき、400 kW一定と、250 kWを2時間＋550 kWを2時間は、ともに受電1600 kWh・超過800 kWh。最高値は400/550 kWでも超過費はともに40万円。別料金なしという費用式だけを説明する例であり、実車両で可能な代替計画ではない。超過kWhが違えば費用も違うので、単に「高さは罰されない」とは言わない。
次の確認：同じ配車、入力、初終端SOC、BESS方策、計算予算を固定し、全車両の帰庫〜翌朝出庫可能時間内で受電を分散できるかを比較する。候補計画の便・SOC・充電器・受電制約と費用を再検算する。現在と同じ費用で低ピークの可行解が存在すればH1を支持し、時間制約で分散不能なら費用式だけを主因とする説明は弱まる。今回はこの対照求解を実施していない。
Q：732 kWを設備で受けられる？ A：200 kWはモデルの課金閾値で設備定格ではない。実設備の定格は未確認。Q：平坦化すれば必ず安い？ A：超過電力量と他の費目が減る場合に限る。帰庫条件等を守った可行性をまだ確認していない。
出典：outcome/2026-09-28_september_presentation/evidence の保存原本。固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。追加求解なし。統合最適性は未証明、原採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSは保持。

## Slide 15
3月と11月の費用差を費目へ分解
同じ1,704便・206台日。表示は万円、原値は保存済みの運用費台帳
主な差は超過モデル費。料金係数と受電時系列を併せて解釈する
超過費は200 kW超の電力量×500円/kWhという仮定。差には配車・予測・計算の打切り・在庫差も含む。
15
費目 [万円] | 3月 | 11月 | 差（3月−11月）
車両日費 | 412.00 | 412.00 | 0.00
買電費 | 30.53 | 20.10 | 10.43
燃料消費評価 | 3.60 | 3.53 | 0.07
超過モデル費 | 165.95 | 74.99 | 90.96
CO₂費 | 0.57 | 0.40 | 0.18
総費用 | 612.65 | 511.02 | 101.64
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
超過モデル費＝200 kWを超える電力量×500円/kWh。実請求差・手法の削減効果ではない。

## Slide 16
天候分類は、雨を先に判定して晴天時との比で分ける
2025年Solcastの15分履歴推定を、季節×天候で集計するための研究用ルール
GHI＝水平面の日射強度。降水量[mm]＝降水強度[mm/h]×0.25 hの合計
「雨の日」でも昼に明るい時間はある。日単位のラベルと時刻別のカーブは別
平均とP10・P90は同じ季節・分類・時刻の集合で、実在する1日や予測ではない。
20 W/m²・1 mm・0.70は固定閾値。3/3は雨雪未判定で分類のみ除外（364日）。週次計算には含む。
16
手順 | 固定した判定ルール | 
① 昼間 | 晴天時GHIが20 W/m²以上の区間 | 夜間のほぼ0の日射を比から除く。 暗い雨天を「昼間でない」と除外しない。
② 雨 | 昼間の降水量が1 mm以上 日射比より先に雨を判定 | 雨でも明るい時間があり、基準が重なる。 日を1分類にするため、降水を優先する。
③ 晴れ ／くもり | R＝昼間積算GHI÷昼間積算晴天時GHI 雨以外：R≥0.70は晴れ、未満はくもり | 夏冬で晴天時の日射総量が違うため、 絶対量よりも晴天時との割合で分ける。
Notes: 発表原稿：この分類は2025年の日射履歴を整理する研究用ルールです。まず晴天時GHIが20 W/m²以上となる区間を昼間とします。実際GHIで区切ると、暗い雨天ほど昼間の区間を落としてしまうためです。夜間の日射がほぼ0の区間も比から外せます。次に昼間の降水1 mm以上を雨とし、それ以外を晴天時に対する日射の割合Rで晴れ・くもりへ分けます。夏と冬は晴天時の絶対日射量も違うので、同じ絶対量ではなく相対値を使います。雨でも明るい時間があるため、日射と降水の基準が重なる日は雨を優先します。この日ラベルと各時刻のカーブは別の情報です。
Rの分子/分母は同じ日付・同じ昼間区間の積算GHI/積算晴天時GHI。どちらもW/m²×0.25hで積算し、同一時間刻みが相殺する無次元比。晴天時GHIは晴天条件の参照値で、当日の実際の日射ではない。昼間は日付・季節で長さが変わる。「どの季節でも同じ時間幅」とは説明しない。
閾値20 W/m²、1 mm、0.70は固定した研究用代理ルール。気象庁の公式分類や、推定精度・境界の最適性を検証した値ではない。境界付近日は分類が変わり得るため、各閾値を変えた件数・平均カーブ感度は今後の確認とする。今回は入力や既存ラベルを変更していない。
季節は春3〜5/夏6〜8/秋9〜11/冬12〜2月。2025年365日35040区間、分類採用364日。3/3は昼間降水23.625 mmのうち2℃以下で2.775 mmあったが、低温のみで雨/雪は確定できず分類を除外。週次運用計算から3/3を削除したのではない。Solcastの降水強度は履歴推定値で、雨量計観測値や当時の予報ではない。
仮説H3：雨分類の中でも降水と明るい時間帯が分かれる日が含まれるため、日ラベルだけより時刻別の平均・分位点を併記すると日射形状の違いを説明しやすい。観測は夏の雨20日中10〜14時の日射比0.70以上が6日、その6日中15時以降の昼間降水1 mm以上が2日。気象学的な夕立を判定したわけでなく「多くが夕立」とはしない。日別時系列で降水/日射の時間関係を照合し、他の日も含めて確認する。
P10/P90は同じ季節・同じ分類の、同じ15分時刻の経験10/90パーセンタイル。P90を「上位90%」と呼ばない。平均や分位点を時刻ごとに繋ぐため、実在する1日でも予測区間でもない。分類とカーブは2025年の記述統計で、週間運用の2024年climatology予測学習とは別。
出典：outcome/2026-09-28_september_presentation/evidence の保存原本。固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。追加求解なし。統合最適性は未証明、原採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSは保持。

## Slide 17
同じ天候分類でも、日射は日ごと・時刻ごとに異なる
2025年Solcast履歴推定の記述統計。今回の予測は2024年の別データ
「雨の日＝終日低日射」ではない。平均と日ごとのばらつきを分けて見る
図は水平面GHIの平均。設置面日射・実PV計測ではない。全季節のP10/P90は補足に収録。
17
Chart: 水平面GHI [W/m²]
夏の雨20日の中でも
10〜14時の日射比
0.7以上：6日
そのうち15時以降の
昼間降水1 mm以上：2日
時刻ごとのP10/P90は
実在する1日の曲線でも
予測区間でもない
Notes: 原本weather/seasonal_curves.csv、weather_labels.csv。平均は同じ季節・分類の各時刻の集合。2025年364日分類、3/3降水形態未判定1日除外は分類のみ。今回の4線は夏/冬×晴れ/雨の平均に限定して取捨選択。くもりと全季節・経験分位点は元スライド8〜11の補足。研究分類、雨優先、昼間clearsky_ghi>=20W/m²、昼間降水>=1mm、非雨の日の昼間GHI/clearsky_ghi>=0.7晴れ。夏雨20日中10〜14時比>=0.7は6日、かつ15時以降昼間降水>=1mmは2日。これらは事後の探索集計で夕立の多数・気象原因は未同定。P10/P90は時刻別経験分位点で実在する1日や予測区間ではない。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 18
今回分かったことと、次に確かめること
7日間の成立確認から、時間的な電力利用の評価へ
日射総量だけでなく、充電できる時刻と残量を合わせて評価する
条件付きの代表週評価。統合最適性・実設備の運用保証・設備投資の採算は未確認。
18
問い | 今回の答え / 次の確認
7日間の計画は成立したか | 12週の各1,704便と、翌朝までの残量・電力収支・費用を照合
何が費用差に現れたか | 4月・5月の57.6万円差の91%は、仮定単価による超過費の差
時系列から何が分かったか | 翌未明の買電と、その後のPV抑制が同じ週に生じる
次に確かめること① | 同じ配車・情報・制約で、夜間充電を分散できるか比較する
次に確かめること② | 設置角・方位を確認し、設置面日射の別入力版で評価する
Notes: 12代表週を4季節の4実験や52週連続運用に読み替えない。保存物理判定と原本CSV収支・費目照合の範囲。全native成果物の新規独立監査ではない。夜間集中の供給理由は確認したが、集中が不可避かは未確認。次の比較は計画情報、配車、SOC、料金、予算を揃えた充電時刻比較を予定案として提示。設置面日射は設置角・方位確認後の新入力版が必要で、今回実施していない。題目・研究貢献候補は10/8先生とのMTGで確認。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 19
春（3～5月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は同じ時刻の経験分位点。設置面日射・PV発電量・予測区間ではない。
19
晴れ n=45日
Chart: W/m²
くもり n=17日
Chart: W/m²
雨 n=29日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ45日、くもり17日、雨29日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 20
夏（6～8月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
雨20日中、明るい昼＋15時以降の降水は2日。「夕立が多い」とは断定しない
探索集計：10〜14時の日射比≥0.7かつ15時以降の昼間降水≥1 mm。日別の根拠は補足41。
20
晴れ n=57日
Chart: W/m²
くもり n=15日
Chart: W/m²
雨 n=20日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ57日、くもり15日、雨20日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント6：P90はかなり大きな値に見えますが、日中は晴れていて午後に夕立があったというようなケースが多いのでしょうか 回答：夏雨20日中、10〜14時のGHI/晴天時GHI積算比>=0.7は6日。その中で15時以降の昼間降水が1mm以上は2日。例7/10は比0.879、15時前0.30mm、15時以降1.10mm。雨分類にも明るい時間が含まれることがP90の高い時刻を説明するが、「夕立が多い」は支持しない。事後の探索集計で、対流性降水を同定したものではない。補足37と日別CSVを参照。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 21
秋（9～11月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
平均だけでなく、同じ季節・天候内の日々のばらつきがある
P10/P90は同じ時刻の経験分位点。設置面日射・PV発電量・予測区間ではない。
21
晴れ n=41日
Chart: W/m²
くもり n=22日
Chart: W/m²
雨 n=28日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ41日、くもり22日、雨28日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。

## Slide 22
冬（12～2月）の天候別日射カーブ
水平面の全天日射強度 GHI [W/m²]。2025年の同じ分類の日から集計
この冬夏差は水平面日射の差。実PVの設置面日射・発電量の差とは別
既存PVはGHI比例換算で設置角・方位が未反映。傾斜面採用には別入力版での評価が必要（補足42）。
22
晴れ n=70日
Chart: W/m²
くもり n=10日
Chart: W/m²
雨 n=10日
Chart: W/m²
Notes: 出典：evidence/weather/seasonal_curves.csv。晴れ70日、くもり10日、雨10日。分類ルールは前ページ。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
P10/P90は時刻別の経験分位点。PV発電量[kW]や将来の予測範囲とは別。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント7：晴れの日で、夏と冬にこれだけの差があるとすると、さすがに傾斜面日射量を採用する必要があるように考えます。（事業者もこのような設置をするとは考えにくいため） 回答：傾斜面日射が必要という指摘を受け入れ、現行が水平面GHIの記述統計・GHI比例PV換算であることを明記。設置角・方位の実条件確認と、直達/散乱から設置面日射を得る別入力版での再評価が必要。現状の12週を補正済みの結果へ改称しない。補足38。未完了：傾斜面を用いたPV再計算・再求解。公式参照：https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.irradiance.get_total_irradiance.html。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 23
3月と11月：購入量・時間・最大値の違い
営業168時間と、翌朝を含む評価173.75時間を分ける
3月の超過電力量は3,319 kWh、11月は1,500 kWh
超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。
23
指標 | 3月3日開始週 | 11月10日開始週
週間購入電力量 [kWh] | 10,178.23 | 6,700.57
受電ピーク [kW] | 630.00 | 732.21
週間平均受電電力 [kW]（168 h） | 60.58 | 39.88
評価期間平均受電電力 [kW]（173.75 h） | 58.58 | 38.56
200 kW超過時間 [h] | 21.75 | 11.75
200 kW超過電力量 [kWh] | 3,319.01 | 1,499.77
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
超過時間は200 kW+0.001 kWを超えた区間を数える。電力量は原値を積算。

## Slide 24
補足：3月・11月と天候分類の回答概要
月別代表週の運用と費用を、日付・時系列・費目で説明できる
週次費用の違いは、発電量の大小だけでなく充電時刻と電力供給を見て説明する
診断・条件付きの計算結果。正式研究採用は未承認。設置面日射と実設備条件の確認が必要。
24
問い | 今回の回答
7日間の運行は成立したか | 12代表週で全便を担当し、最終翌朝の補充まで評価
費用は何で変わったか | 3月と11月の総差101.64万円のうち、超過モデル費差90.96万円
天候のムラを示せたか | 水平面GHIの平均とP10/P90。雨分類にも明るい時間がある
次に確かめること | 設置面日射への変更、夜間充電の集中を緩める比較
主張の限界 | 全体最適性未証明、電費一定、月1週、設備投資・実設備保証は未評価
Notes: 今回の価値は週次成立と費用の説明。対照実験がないので削減額や優越性は言わない。電費一定で空調季節変動を評価していない。各月1週と2025年1年の記述統計から月平均・長期傾向を断定しない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
正式研究採用BLOCKEDを保持。DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント10：これは、他の人に示すスライドには含めなくても良いものです。 人間が取捨選択をしてください 回答：BLOCKED等の管理コードはノート/別紙に保持し、本文は診断・条件付きの結果と正式研究採用未承認という意味を日本語で示す。限界自体は消さない。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 25
補足：費用と単位当たり費用（1～6月）
営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない
同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。
25
月 | 総費用 [万円] | 車両日費 [万円] | 円/営業km | 円/便
1月 | 486.05 | 410.00 | 349.04 | 2,852.38
2月 | 477.64 | 412.00 | 343.00 | 2,803.04
3月 | 612.65 | 412.00 | 439.95 | 3,595.37
4月 | 423.51 | 412.00 | 304.13 | 2,485.38
5月 | 481.15 | 412.00 | 345.52 | 2,823.64
6月 | 457.76 | 412.00 | 328.72 | 2,686.38
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

## Slide 26
補足：費用と単位当たり費用（7～12月）
営業7日間＋最終翌朝。円/営業kmには回送kmを分母として含めない
同じ便数でも、月別の購入量と受電時間帯を確認する
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。
26
月 | 総費用 [万円] | 車両日費 [万円] | 円/営業km | 円/便
7月 | 418.59 | 412.00 | 300.59 | 2,456.51
8月 | 417.85 | 412.00 | 300.06 | 2,452.15
9月 | 496.62 | 412.00 | 356.63 | 2,914.46
10月 | 466.35 | 410.00 | 334.89 | 2,736.80
11月 | 511.02 | 412.00 | 366.97 | 2,998.92
12月 | 499.26 | 412.00 | 358.53 | 2,929.94
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
燃料費は消費在庫の評価を含む。営業距離は停留所列に基づく代理距離。

## Slide 27
補足：代表週の日射量と、月全体との差
2025年の日積算GHIで事後確認。週は結果を見て選び直していない
3月の選択週は月平均より日射が少ない。月の平均結果と呼ばない
GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。
27
対象 | 選択週の日平均 | 月全体の日平均 | 差 [%]
2025-03-03 | 2.497 | 3.851 | -35.2
2025-07-07 | 5.383 | 6.083 | -11.5
2025-10-06 | 2.902 | 2.415 | 20.2
2025-11-10 | 2.663 | 2.723 | -2.2
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
GHI [kWh/m²/日]とPV発電量[kWh]は別量。分類除外日も日射量の記述集計には含む。

## Slide 28
補足：今回の結果を解釈するための前提
計算した条件と、現実の運用への適用範囲を区別する
条件付きの代表週比較であり、実設備の保証・年間平均・最適解の証明ではない
電費は一定、距離は停留所座標による代理値。実装・原本の詳しい記録は発表者ノートと別紙へ。
28
前提 | 結果を読むときの注意
気象とダイヤの年 | 2025年気象×2026年固定ダイヤ。過去実運行の再現ではない
予測と評価 | 2024年の平均的日射で計画し、2025年履歴推定で運用を評価
PVの設置条件 | 水平面GHIから簡易換算。傾斜角・方位が未反映
費用と設備 | 超過費はモデル料金。実受電設備の上限・設備投資は未評価
BESSの残存電力量 | 終端は初期へ戻さない。在庫差を毎週の節約とは扱わない
解の品質・採用範囲 | 時間制限内の実行可能解。統合最適性・正式研究採用は未確認
Notes: 計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
原本・入力・会計・各CSVのhashと再生成手順を同梱。最適化の再実行なし。
2026-10-02先生コメントへの回答：コメント11：これも、他の人に見せるスライドに入れる内容になっていません。人間が取捨選択してください 回答：計算固定SHA、hash、CO₂図表の警告、内部判定を別紙/ノートへ保持。補足24を気象・ダイヤ年、予測、PV設置条件、費用/設備、BESS在庫、解品質の解釈に変更した。 原計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原判定BLOCKED / DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の訂正は表現と原本からの追加集計のみ。

## Slide 29
補足：1月代表週の電力需給と車両SOC
2025-01-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
29
Chart: kW
Chart: SOC [%]
1/6(月)
1/7(火)
1/8(水)
1/9(木)
1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)
1/13 翌朝
1/6(月)
1/7(火)
1/8(水)
1/9(木)
1/10(金)
1/11(土)
1/12(日)
1/13 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-01-06/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 30
補足：2月代表週の電力需給と車両SOC
2025-02-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
30
Chart: kW
Chart: SOC [%]
2/3(月)
2/4(火)
2/5(水)
2/6(木)
2/7(金)
2/8(土)
2/9(日)
2/10 翌朝
2/3(月)
2/4(火)
2/5(水)
2/6(木)
2/7(金)
2/8(土)
2/9(日)
2/10 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-02-03/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 31
補足：3月代表週の電力需給と車両SOC
2025-03-03開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
31
Chart: kW
Chart: SOC [%]
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
3/3(月)
3/4(火)
3/5(水)
3/6(木)
3/7(金)
3/8(土)
3/9(日)
3/10 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-03-03/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 32
補足：4月代表週の電力需給と車両SOC
2025-04-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 25台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
32
Chart: kW
Chart: SOC [%]
4/7(月)
4/8(火)
4/9(水)
4/10(木)
4/11(金)
4/12(土)
4/13(日)
4/14 翌朝
4/7(月)
4/8(火)
4/9(水)
4/10(木)
4/11(金)
4/12(土)
4/13(日)
4/14 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-04-07/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 33
補足：5月代表週の電力需給と車両SOC
2025-05-12開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
33
Chart: kW
Chart: SOC [%]
5/12(月)
5/13(火)
5/14(水)
5/15(木)
5/16(金)
5/17(土)
5/18(日)
5/19 翌朝
5/12(月)
5/13(火)
5/14(水)
5/15(木)
5/16(金)
5/17(土)
5/18(日)
5/19 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-05-12/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 34
補足：6月代表週の電力需給と車両SOC
2025-06-02開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
34
Chart: kW
Chart: SOC [%]
6/2(月)
6/3(火)
6/4(水)
6/5(木)
6/6(金)
6/7(土)
6/8(日)
6/9 翌朝
6/2(月)
6/3(火)
6/4(水)
6/5(木)
6/6(金)
6/7(土)
6/8(日)
6/9 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-06-02/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 35
補足：7月代表週の電力需給と車両SOC
2025-07-07開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
35
Chart: kW
Chart: SOC [%]
7/7(月)
7/8(火)
7/9(水)
7/10(木)
7/11(金)
7/12(土)
7/13(日)
7/14 翌朝
7/7(月)
7/8(火)
7/9(水)
7/10(木)
7/11(金)
7/12(土)
7/13(日)
7/14 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-07-07/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 36
補足：8月代表週の電力需給と車両SOC
2025-08-04開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
36
Chart: kW
Chart: SOC [%]
8/4(月)
8/5(火)
8/6(水)
8/7(木)
8/8(金)
8/9(土)
8/10(日)
8/11 翌朝
8/4(月)
8/5(火)
8/6(水)
8/7(木)
8/8(金)
8/9(土)
8/10(日)
8/11 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-08-04/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 37
補足：9月代表週の電力需給と車両SOC
2025-09-01開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
37
Chart: kW
Chart: SOC [%]
9/1(月)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/5(金)
9/6(土)
9/7(日)
9/8 翌朝
9/1(月)
9/2(火)
9/3(水)
9/4(木)
9/5(金)
9/6(土)
9/7(日)
9/8 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-09-01/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 38
補足：10月代表週の電力需給と車両SOC
2025-10-06開始 ／ 174.25時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、25、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
38
Chart: kW
Chart: SOC [%]
10/6(月)
10/7(火)
10/8(水)
10/9(木)
10/10(金)
10/11(土)
10/12(日)
10/13 翌朝
10/6(月)
10/7(火)
10/8(水)
10/9(木)
10/10(金)
10/11(土)
10/12(日)
10/13 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-10-06/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点697は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 39
補足：11月代表週の電力需給と車両SOC
2025-11-10開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
39
Chart: kW
Chart: SOC [%]
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
11/10(月)
11/11(火)
11/12(水)
11/13(木)
11/14(金)
11/15(土)
11/16(日)
11/17 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-11-10/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 40
補足：12月代表週の電力需給と車両SOC
2025-12-01開始 ／ 173.75時間（最終翌朝含む）／ 1704便 ／ 運行BEV 26台
日別使用台数：32、32、32、32、32、26、20台。原値は同梱CSVを参照
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。
40
Chart: kW
Chart: SOC [%]
12/1(月)
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8 翌朝
12/1(月)
12/2(火)
12/3(水)
12/4(木)
12/5(金)
12/6(土)
12/7(日)
12/8 翌朝
Notes: 出典：evidence/2025-12-01/energy_15min.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv、charging_schedule.csv。SOC時点0は週初。時点695は最終翌朝の終端。ICEに電池SOCはない。日ごとに無料補充する処理ではない。
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。比較revision 6729fc3bb239e8985c73f9ec537f6bd9d476794bc32391c1a68a996ff4d3a7fd。出典は同梱evidence/。研究採用BLOCKEDを保持。チャート系列は小数6桁に表示用丸め、CSVは原値を保持。
日付は各日の中央、破線は0時。上：15分平均電力。下：運行BEVのSOC最小・中央値・最大（未使用車を除く）。

## Slide 41
補足：雨分類でも日中に日射が高い日がある
2025年7月10日（雨分類）の15分推定値。分類は日単位、日射は時刻別
夏の雨20日中、明るい昼＋15時以降の降水は2日。多数とはいえない
追加の探索集計。夕立の発生原因は判定していない。P90曲線は実在する1日を表さない。
41
Chart: W/m²
Chart: mm/h
7月10日の例
10〜14時の日射比
0.879
昼間の降水量
15時前：0.30 mm
15時以降：1.10 mm
降水量 = 降水強度
[mm/h] × 0.25 h の合計
Notes: 先生コメント6への回答。昼間は晴天時GHI>=20W/m²。雨分類は昼間降水積算>=1mm。夏雨20日のうち10:00–14:00積算GHI/晴天時GHI>=0.7は6日、その中で15:00以降の昼間降水>=1mmは2日。7/10は10–14時の比0.879、15時前昼間降水0.30mm、15時以降1.10mm。これは事後の探索的閾値で公式の夕立分類ではない。P90が高いのは雨の日の集合にも日射が高い時間帯が含まれるため。時刻ごとの90%点で、曲線全体が同じ日ではない。原CSV:summer_rain_days.csv、summer_rain_example_20250710.csv。

## Slide 42
補足：水平面日射と、PVの設置面日射を分ける
冬の太陽高度・日長と、設置角・方位は別々の要因
設置面日射への変更には、角度・方位を確定した別入力版が必要
今回の12週は水平面日射に基づく条件付き評価。傾斜面への補正・再計算は未実施。
42
量・条件 | 今回の扱いと、必要な訂正
水平面全天日射 GHI | 現在の標準カーブ。水平な面が受ける直達＋散乱日射
設置面日射 POA / GTI | 傾斜角・方位を持つPV面への日射。GHIとは同じでない
冬と夏の日射差 | 水平面の日長・太陽高度の差。実PVの発電量差とは断定しない
今回のPV換算 | GHIに容量等を掛ける簡易換算。設置角・方位が未反映
本番に向けた修正 | 設置条件を確認し、直達・散乱日射から設置面日射を算定
今は主張できないこと | 傾斜面を採用済み、実設備の発電再現、季節の費用順位の保証
Notes: 先生コメント7への回答。既存データのGHIは水平面全天日射、DNIは法線面直達、DHIは水平面散乱。既存PV換算はcapacity×clamp(GHI/1000×performance_ratio,0,1)×時間刻みで、設置角・方位を反映していない。先生の傾斜面日射採用の指摘を受け入れる。設置角・方位とモデルを確定した別入力版で評価が必要。既存12週へ後付け補正はしない。傾斜により冬季の日射受光が変わり得るが、冬夏差の解消や費用順位の変化は未計算。既存GHIカーブは地点の水平面の記述統計として保持。公式参照:https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/reference/generated/pvlib.irradiance.get_total_irradiance.html

## Slide 43
補足：夜間受電が増えた区間の供給と充電需要
3月6日・11月14日、04:15〜04:30の採用区間を追跡
PVなし・BESS下限・出庫前の補充が重なり、同時充電を系統が供給
受電の供給理由は確認できる。04:15への集中が不可避・最適かは別の検証が必要。
43
ピーク区間の記録 | 3月6日 | 11月14日
15分平均系統受電 | 630.0 kW | 732.2 kW
PV直接供給 / BESS放電 | 0 / 0 kW | 0 / 0 kW
BESS開始→終了残量 | 1,200 → 1,200 kWh | 1,200 → 1,200 kWh
同時に充電する台数 | 8台 | 10台
充電車両SOC（区間開始） | 58.2〜86.8% | 52.8〜80.0%
その車両の次の営業便発車 | 05:51〜07:26 | 05:51〜07:13
翌朝出庫までのSOC目標 | 90% | 90%
週の受電量のうち0〜6時 | 86.0% | 92.4%
Notes: 先生コメント9への回答。以下は最終実行系列の観測された組合せであり、比較実験による因果効果の証明ではない。BESS下限1200kWh、充電器10基90kW、BEV翌朝目標90%。ピーク開始の状態と次の営業便発車を車両ID別に照合した。各車両の帰庫から出庫までの代替充電余地、予測誤差、ローリング窓制約、探索到達度の寄与は分離していない。200kWは超過モデル料金の閾値で実設備の上限ではない。PV/BESS/初終端在庫の違いを総費用削減と呼ばない。原CSV:peak_vehicle_evidence.csvと既存energy_15min.csv、charging_schedule.csv、vehicle_soc.csv、vehicle_schedule.csv。

## Slide 44
補足：同じ6時間内の平坦化だけでは収まらない
5/13 00〜06時の買電量を固定した算術確認。帰庫〜出庫の全可能時間ではない
確認できるのは、この買電量をこの6時間だけで配分する場合に限る
前日への充電移動・別配車は含めない。週次問題の下界、不可行性、最適性の証明ではない。
44
算術の対象 | 値
00〜06時の記録された買電量 | 2,243 kWh
モデル閾値200 kW × 6時間 | 1,200 kWh
上の量と時間を固定した超過の下限 | 1,043 kWh
実系列の同時間帯の超過電力量 | 1,093 kWh
この確認に含めていない選択肢 | 前日深夜への移動、車両割当変更、全帰庫〜出庫窓の最適化
Notes: 買電2242.9178996kWhを固定。200kW×6h=1200kWh、差1042.9178996kWh。実系列の超過1092.9178996kWh。各車両の充電可能時間を利用した最小超過解ではない。この量の差を削減可能額と扱わない。night_energy_relaxation.csvとenergy_15min.csvを参照。
固定計算版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。原本manifest SHA256 52f6b6288ecf9295bad622a4f71de16b2e1cac0094934326e382cecd4de6dd87。原正式採用BLOCKED/DIAGNOSTIC/NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONSを保持。今回の追加集計は新しい求解ではない。

## Slide 45
1月代表週：日別の天候と日射量
2025年1月6日（月）〜1月12日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
1/6（月） | 雨 | 1.504 | 0.512 | 2.600 | 26.000
1/7（火） | くもり | 2.195 | 0.692 | 0.600 | 0.600
1/8（水） | 晴れ | 2.874 | 0.866 | 0.000 | 0.000
1/9（木） | 晴れ | 3.302 | 0.993 | 0.000 | 0.000
1/10（金） | 晴れ | 3.405 | 0.996 | 0.000 | 0.000
1/11（土） | 晴れ | 3.415 | 0.995 | 0.000 | 0.000
1/12（日） | くもり | 1.780 | 0.590 | 0.800 | 0.800
週の日射量合計：18.475 kWh/m² ／ 晴れ 4日・くもり 2日・雨 1日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
45
Notes: 対象は2025-01-06から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 46
2月代表週：日別の天候と日射量
2025年2月3日（月）〜2月9日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
2/3（月） | くもり | 1.591 | 0.433 | 0.000 | 0.000
2/4（火） | 雨 | 3.049 | 0.753 | 1.950 | 2.500
2/5（水） | 晴れ | 3.556 | 0.845 | 0.000 | 0.000
2/6（木） | 晴れ | 4.202 | 0.987 | 0.000 | 0.000
2/7（金） | 晴れ | 3.934 | 0.939 | 0.000 | 0.000
2/8（土） | 晴れ | 4.339 | 0.988 | 0.000 | 0.100
2/9（日） | 晴れ | 4.435 | 0.996 | 0.000 | 0.000
週の日射量合計：25.107 kWh/m² ／ 晴れ 5日・くもり 1日・雨 1日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
46
Notes: 対象は2025-02-03から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 47
3月代表週：日別の天候と日射量
2025年3月3日（月）〜3月9日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
3/3（月） | 未判定＊ | 0.644 | 0.150 | 23.625 | 28.400
3/4（火） | 雨 | 1.431 | 0.282 | 1.825 | 11.100
3/5（水） | 雨 | 1.365 | 0.273 | 4.125 | 8.200
3/6（木） | くもり | 1.488 | 0.286 | 0.000 | 0.900
3/7（金） | 晴れ | 5.593 | 0.999 | 0.000 | 0.100
3/8（土） | 雨 | 1.444 | 0.281 | 2.000 | 8.300
3/9（日） | 晴れ | 5.511 | 0.992 | 0.000 | 0.000
週の日射量合計：17.477 kWh/m² ／ 3/3＊は雨雪未判定。日射データ・週次計算には含む
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
47
Notes: 対象は2025-03-03から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 48
4月代表週：日別の天候と日射量
2025年4月7日（月）〜4月13日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
4/7（月） | 雨 | 3.615 | 0.566 | 1.300 | 1.300
4/8（火） | 晴れ | 6.061 | 0.934 | 0.000 | 0.000
4/9（水） | 晴れ | 6.715 | 0.969 | 0.000 | 0.000
4/10（木） | くもり | 4.252 | 0.692 | 0.000 | 1.300
4/11（金） | 雨 | 3.315 | 0.521 | 1.925 | 3.400
4/12（土） | 晴れ | 6.068 | 0.905 | 0.000 | 0.000
4/13（日） | 雨 | 0.979 | 0.152 | 9.375 | 12.100
週の日射量合計：31.004 kWh/m² ／ 晴れ 3日・くもり 1日・雨 3日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
48
Notes: 対象は2025-04-07から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 49
5月代表週：日別の天候と日射量
2025年5月12日（月）〜5月18日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
5/12（月） | 雨 | 2.115 | 0.287 | 1.500 | 7.000
5/13（火） | 晴れ | 7.451 | 0.967 | 0.000 | 0.000
5/14（水） | 晴れ | 6.049 | 0.782 | 0.000 | 0.000
5/15（木） | 晴れ | 6.673 | 0.858 | 0.000 | 0.000
5/16（金） | くもり | 4.434 | 0.609 | 0.000 | 0.000
5/17（土） | 雨 | 1.243 | 0.164 | 9.900 | 10.800
5/18（日） | くもり | 3.359 | 0.442 | 0.000 | 0.200
週の日射量合計：31.322 kWh/m² ／ 晴れ 3日・くもり 2日・雨 2日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
49
Notes: 対象は2025-05-12から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 50
6月代表週：日別の天候と日射量
2025年6月2日（月）〜6月8日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
6/2（月） | くもり | 4.637 | 0.621 | 0.400 | 1.200
6/3（火） | 雨 | 1.200 | 0.155 | 21.150 | 23.500
6/4（水） | 晴れ | 6.081 | 0.769 | 0.800 | 2.400
6/5（木） | 晴れ | 8.063 | 0.987 | 0.100 | 0.500
6/6（金） | 晴れ | 7.319 | 0.892 | 0.000 | 0.000
6/7（土） | 晴れ | 6.979 | 0.865 | 0.000 | 0.000
6/8（日） | くもり | 2.866 | 0.393 | 0.100 | 0.100
週の日射量合計：37.145 kWh/m² ／ 晴れ 4日・くもり 2日・雨 1日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
50
Notes: 対象は2025-06-02から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 51
7月代表週：日別の天候と日射量
2025年7月7日（月）〜7月13日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
7/7（月） | 晴れ | 5.055 | 0.787 | 0.100 | 0.100
7/8（火） | 晴れ | 6.987 | 0.933 | 0.000 | 0.000
7/9（水） | 晴れ | 7.095 | 0.982 | 0.100 | 0.100
7/10（木） | 雨 | 6.439 | 0.861 | 1.400 | 2.100
7/11（金） | くもり | 2.253 | 0.304 | 0.700 | 2.100
7/12（土） | くもり | 3.147 | 0.417 | 0.000 | 0.000
7/13（日） | 晴れ | 6.702 | 0.860 | 0.600 | 1.500
週の日射量合計：37.678 kWh/m² ／ 晴れ 4日・くもり 2日・雨 1日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
51
Notes: 対象は2025-07-07から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 52
8月代表週：日別の天候と日射量
2025年8月4日（月）〜8月10日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
8/4（月） | 晴れ | 7.207 | 0.986 | 0.000 | 0.000
8/5（火） | 晴れ | 7.028 | 0.983 | 0.000 | 0.000
8/6（水） | 晴れ | 5.978 | 0.841 | 0.200 | 0.200
8/7（木） | くもり | 3.683 | 0.523 | 0.200 | 0.300
8/8（金） | 雨 | 5.939 | 0.819 | 1.975 | 2.100
8/9（土） | 晴れ | 4.887 | 0.705 | 0.000 | 0.000
8/10（日） | 雨 | 1.205 | 0.176 | 3.575 | 4.400
週の日射量合計：35.927 kWh/m² ／ 晴れ 4日・くもり 1日・雨 2日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
52
Notes: 対象は2025-08-04から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 53
9月代表週：日別の天候と日射量
2025年9月1日（月）〜9月7日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
9/1（月） | 晴れ | 6.357 | 0.975 | 0.000 | 0.000
9/2（火） | 晴れ | 6.488 | 0.984 | 0.000 | 0.000
9/3（水） | 雨 | 5.064 | 0.794 | 1.200 | 1.200
9/4（木） | 雨 | 1.805 | 0.288 | 5.975 | 8.400
9/5（金） | 雨 | 0.621 | 0.098 | 33.425 | 37.700
9/6（土） | 晴れ | 6.458 | 0.990 | 0.000 | 0.000
9/7（日） | 晴れ | 5.886 | 0.924 | 0.000 | 0.000
週の日射量合計：32.681 kWh/m² ／ 晴れ 4日・くもり 0日・雨 3日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
53
Notes: 対象は2025-09-01から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 54
10月代表週：日別の天候と日射量
2025年10月6日（月）〜10月12日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
10/6（月） | 雨 | 2.573 | 0.510 | 3.400 | 4.100
10/7（火） | くもり | 2.607 | 0.536 | 0.000 | 0.000
10/8（水） | 晴れ | 4.527 | 0.907 | 0.200 | 0.300
10/9（木） | くもり | 2.138 | 0.430 | 0.000 | 1.500
10/10（金） | 晴れ | 4.304 | 0.887 | 0.000 | 0.000
10/11（土） | 雨 | 0.811 | 0.178 | 4.600 | 5.400
10/12（日） | くもり | 3.357 | 0.699 | 0.000 | 0.600
週の日射量合計：20.317 kWh/m² ／ 晴れ 2日・くもり 3日・雨 2日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
54
Notes: 対象は2025-10-06から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 55
11月代表週：日別の天候と日射量
2025年11月10日（月）〜11月16日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
11/10（月） | 雨 | 2.858 | 0.745 | 1.600 | 1.600
11/11（火） | くもり | 1.750 | 0.452 | 0.000 | 0.000
11/12（水） | 晴れ | 3.188 | 0.806 | 0.000 | 0.000
11/13（木） | くもり | 0.886 | 0.243 | 0.000 | 0.000
11/14（金） | 晴れ | 3.680 | 0.997 | 0.000 | 0.000
11/15（土） | 晴れ | 3.479 | 0.956 | 0.000 | 0.300
11/16（日） | 晴れ | 2.801 | 0.786 | 0.000 | 0.000
週の日射量合計：18.644 kWh/m² ／ 晴れ 4日・くもり 2日・雨 1日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
55
Notes: 対象は2025-11-10から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。

## Slide 56
12月代表週：日別の天候と日射量
2025年12月1日（月）〜12月7日（日）／各日0:00〜24:00（日本時間）
Solcast履歴推定値。水平面の日射量を集計（太陽光発電量とは別）
日付（曜日） | 天候 | 日射量 GHI [kWh/m²/日] | 晴天比 R | 昼間降水 [mm/日] | 全日降水 [mm/日]
12/1（月） | 晴れ | 3.215 | 0.970 | 0.000 | 0.000
12/2（火） | 晴れ | 2.208 | 0.737 | 0.500 | 0.500
12/3（水） | くもり | 0.764 | 0.257 | 0.725 | 4.200
12/4（木） | 晴れ | 3.363 | 0.999 | 0.000 | 0.000
12/5（金） | 晴れ | 3.067 | 0.932 | 0.100 | 0.100
12/6（土） | 晴れ | 2.424 | 0.744 | 0.000 | 0.000
12/7（日） | 晴れ | 3.308 | 0.999 | 0.000 | 0.000
週の日射量合計：18.348 kWh/m² ／ 晴れ 6日・くもり 1日・雨 0日
分類：昼間降水1 mm以上→雨。その他は晴天比 R ≥0.7→晴れ、<0.7→くもり。
R＝昼間の推定日射／晴天日射。昼間＝晴天時GHI 20 W/m²以上。表示は小数第3位まで。
56
Notes: 対象は2025-12-01から連続7日間。出典：2025年Solcast historic radiation_and_weatherの保存済み原本（弦巻営業所）。研究用の天候分類であり気象庁の観測天気ではない。GHIは水平面日射。15分平均GHI[W/m²]×0.25h/1000を各日の96区間で積算。晴天比は昼間のGHI積算/clearsky_ghi積算。雨判定が優先。低温降水の雨雪が未確定の場合は未判定とし、天候統計のみ除外。3月3日も日射量と週次運用には含む。CSVは丸め前の値を保持。週末後の翌朝までの運用集計とは範囲を区別し、本表は7つの暦日を記載。原計算SHA=f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281。再生成データはreproduction/weather_inputs.json、solcast_15min_selected.csv。