## Slide 1
9月進捗：月別代表週 11／12週を検算
仮・正式用 ／ 渋21・22・23 ／ 2025年の各月から連続7日間
各日の日付別ダイヤ・PVを使用し、車両と蓄電池の状態を引き継ぐ
現版 f524eca2 の途中報告。以降の旧24枚は履歴として非表示で保管。
確認項目 | 現在の結果
収録した代表週 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、12月
残る対象 | 11月：回収・検算後に追加
運行と評価期間 | 1週1,704便。営業7日間＋最終翌朝の充電・受電・費用
図表の注意 | 1月・12月のCO₂係数表示を原本から復旧。求解は再実行なし
結果の位置付け | 検算済みの条件付き週次評価。統合最適性・正式研究採用は未証明
Notes: 出典：C:\master-course\output\executed_soc_20260926\monthly_report\revisions\9e55ca12f1cb04bb30354333ff5f95c513227d04ec1c651281c0678d85cd1a44/comparison.json
SHA256 4d9423a50f8f4286b9afaf31d00d21928ea5283baa4c47c74b4e20c57066c78d
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
グラフはMWh小数6桁に表示用丸め。原値は同梱comparison.json。
元の実行会計と物理検証を照合した週だけ収録。図表復旧と原FAILEDは別記録。
仮・正式用 ／ 渋21・22・23 ／ 2025年の各月から連続7日間
各日の日付別ダイヤ・PVを使用し、車両と蓄電池の状態を引き継ぐ
現版 f524eca2 の途中報告。以降の旧24枚は履歴として非表示で保管。

## Slide 2
月別の週次費用（1〜6月）
単位：万円。営業7日間と最終翌朝までの実行会計を集計
車両日費と、買電・燃料・契約超過モデル費を分けて読む
燃料は消費在庫の評価を含む。超過モデル費は実契約の請求額ではない。設備投資費は未計上。
月／週開始 | 総費用 | 車両日費 | 買電費 | 燃料費 | 超過モデル費 | CO₂費
1月 01-06 | 486.05 | 410.00 | 19.79 | 3.63 | 52.23 | 0.39
2月 02-03 | 477.64 | 412.00 | 11.06 | 3.74 | 50.59 | 0.25
3月 03-03 | 612.65 | 412.00 | 30.53 | 3.60 | 165.95 | 0.57
4月 04-07 | 423.51 | 412.00 | 4.90 | 4.22 | 2.23 | 0.15
5月 05-12 | 481.15 | 412.00 | 10.54 | 3.65 | 54.72 | 0.24
6月 06-02 | 457.76 | 412.00 | 7.29 | 3.65 | 34.64 | 0.18
Notes: 出典：C:\master-course\output\executed_soc_20260926\monthly_report\revisions\9e55ca12f1cb04bb30354333ff5f95c513227d04ec1c651281c0678d85cd1a44/comparison.json
SHA256 4d9423a50f8f4286b9afaf31d00d21928ea5283baa4c47c74b4e20c57066c78d
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
グラフはMWh小数6桁に表示用丸め。原値は同梱comparison.json。
元の実行会計と物理検証を照合した週だけ収録。図表復旧と原FAILEDは別記録。
単位：万円。営業7日間と最終翌朝までの実行会計を集計
車両日費と、買電・燃料・契約超過モデル費を分けて読む
燃料は消費在庫の評価を含む。超過モデル費は実契約の請求額ではない。設備投資費は未計上。

## Slide 3
月別の週次費用（7〜12月）
単位：万円。営業7日間と最終翌朝までの実行会計を集計
車両日費と、買電・燃料・契約超過モデル費を分けて読む
燃料は消費在庫の評価を含む。超過モデル費は実契約の請求額ではない。設備投資費は未計上。
月／週開始 | 総費用 | 車両日費 | 買電費 | 燃料費 | 超過モデル費 | CO₂費
7月 07-07 | 418.59 | 412.00 | 2.63 | 3.85 | 0.00 | 0.11
8月 08-04 | 417.85 | 412.00 | 1.01 | 3.68 | 1.07 | 0.08
9月 09-01 | 496.62 | 412.00 | 11.46 | 3.78 | 69.13 | 0.26
10月 10-06 | 466.35 | 410.00 | 16.65 | 3.63 | 35.73 | 0.34
11月 | 未収録 | — | — | — | — | —
12月 12-01 | 499.26 | 412.00 | 20.89 | 3.84 | 62.12 | 0.41
Notes: 出典：C:\master-course\output\executed_soc_20260926\monthly_report\revisions\9e55ca12f1cb04bb30354333ff5f95c513227d04ec1c651281c0678d85cd1a44/comparison.json
SHA256 4d9423a50f8f4286b9afaf31d00d21928ea5283baa4c47c74b4e20c57066c78d
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
グラフはMWh小数6桁に表示用丸め。原値は同梱comparison.json。
元の実行会計と物理検証を照合した週だけ収録。図表復旧と原FAILEDは別記録。
単位：万円。営業7日間と最終翌朝までの実行会計を集計
車両日費と、買電・燃料・契約超過モデル費を分けて読む
燃料は消費在庫の評価を含む。超過モデル費は実契約の請求額ではない。設備投資費は未計上。

## Slide 4
代表週の購入電力量とPV供給可能量
単位：MWh。収録済みの各月1週を比較（営業7日間＋最終翌朝）
月平均・年間合計ではなく、それぞれの代表週の結果を示す
電費・燃費は一定。PVだけの因果効果や、冷暖房負荷を含む季節差とは解釈しない。
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月
購入電力量 | 6.5964 | 3.6882 | 10.1782 | 1.6326 | 3.5133 | 2.4294 | 0.87549 | 0.33728 | 3.8189 | 5.5499 | 6.9618
PV供給可能量 | 15.7035 | 21.3407 | 14.8559 | 26.3574 | 26.6386 | 31.6015 | 32.055 | 30.5594 | 27.7823 | 17.2707 | 15.5956
Notes: 出典：C:\master-course\output\executed_soc_20260926\monthly_report\revisions\9e55ca12f1cb04bb30354333ff5f95c513227d04ec1c651281c0678d85cd1a44/comparison.json
SHA256 4d9423a50f8f4286b9afaf31d00d21928ea5283baa4c47c74b4e20c57066c78d
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
グラフはMWh小数6桁に表示用丸め。原値は同梱comparison.json。
元の実行会計と物理検証を照合した週だけ収録。図表復旧と原FAILEDは別記録。
単位：MWh。収録済みの各月1週を比較（営業7日間＋最終翌朝）
月平均・年間合計ではなく、それぞれの代表週の結果を示す
電費・燃費は一定。PVだけの因果効果や、冷暖房負荷を含む季節差とは解釈しない。

## Slide 5
費用差の内訳
収録11週の最高額 3月と最低額 8月の差。最適費用の順位ではない
週次費用差は 194.81万円。費目と入力条件を併せて解釈する
差は観測した計画間の記述値。PVの効果・手法の削減効果・年間節約額を直接示さない。
費目 | 3月 − 8月 [万円]
車両日費 | 0.00
買電費 | 29.52
燃料費（消費在庫の評価含む） | -0.09
契約超過モデル費 | 164.88
CO₂費 | 0.49
Notes: 出典：C:\master-course\output\executed_soc_20260926\monthly_report\revisions\9e55ca12f1cb04bb30354333ff5f95c513227d04ec1c651281c0678d85cd1a44/comparison.json
SHA256 4d9423a50f8f4286b9afaf31d00d21928ea5283baa4c47c74b4e20c57066c78d
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
グラフはMWh小数6桁に表示用丸め。原値は同梱comparison.json。
元の実行会計と物理検証を照合した週だけ収録。図表復旧と原FAILEDは別記録。
収録11週の最高額 3月と最低額 8月の差。最適費用の順位ではない
週次費用差は 194.81万円。費目と入力条件を併せて解釈する
差は観測した計画間の記述値。PVの効果・手法の削減効果・年間節約額を直接示さない。

## Slide 6
確認できたことと残る範囲
週次運行・経済性・月別の違いを、原本に対応する数値で説明する
図表の注意と、運行・会計の不整合を区別して結果を積み上げる
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用承認は別途必要。
論点 | 結果・解釈の範囲
連続7日間 | 11週で全便・SOC・電力収支・会計を確認。11月は未収録。
週間費用 | 417.85〜612.65万円。設備投資の採算は評価外。
BESSの在庫 | 12月：3,000 → 1,539.42 kWh。初期在庫利用を含む。
季節の説明 | 電費一定・各月1週の条件差。空調負荷・季節全体の平均は未評価。
次の更新 | 11月の原本回収・検算後に同じ表を更新。旧版成功週は混ぜない。
Notes: 出典：C:\master-course\output\executed_soc_20260926\monthly_report\revisions\9e55ca12f1cb04bb30354333ff5f95c513227d04ec1c651281c0678d85cd1a44/comparison.json
SHA256 4d9423a50f8f4286b9afaf31d00d21928ea5283baa4c47c74b4e20c57066c78d
計算固定版 f524eca2552a4386bd033a15bbe046c14dc09281
グラフはMWh小数6桁に表示用丸め。原値は同梱comparison.json。
元の実行会計と物理検証を照合した週だけ収録。図表復旧と原FAILEDは別記録。
週次運行・経済性・月別の違いを、原本に対応する数値で説明する
図表の注意と、運行・会計の不整合を区別して結果を積み上げる
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。独立した正式研究採用承認は別途必要。

## Slide 7
修士論文研究 9月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
月別12週のシミュレーションと、受電電力・費用の違い
2026年9月18日 電力システム研究室 劉 承洋
1/24
運行条件を揃えた比較から、3月・11月の違いを説明する
診断結果 ／ 計算上の整合を確認。手法の優位性・最適性は追加検証が必要
Notes: 研究の目的は、全便の運行を守りながら、電気バスとエンジンバスの担当、電気バスの充電、太陽光と蓄電池の利用を計画することです。今回は各月1週間、合計12週間を計算しました。前半でモデルと比較条件を説明し、後半で先生からご指摘いただいた3月と11月の違いを、時刻別の受電電力と費用の内訳から説明します。実バスの運行実験ではなく、保存した入力に基づくシミュレーションです。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 8
研究の目的と今回確かめること
便の運行と、車両・電力の使い方を一緒に考える
今回の報告では、運行成立と費用差の内訳までを確認する
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
2/24
研究の目的
全便運行を守り、配車・充電・電源の使い方から費用を抑える。
今回の実験
各月から曜日構成が同じ1週を選び、12週の運用を計算する。
今回の問い
週間購入電力量と受電ピークが、週間費用の差とどう関係するか。
Notes: 説明：目的は、便を欠かさず運行しながら費用を抑える配車・充電計画です。今回確かめたのは、同じ曜日構成の12週を計算できるか、受電電力や費用が週によってどう違うかです。同じ週に対する基準運用との比較はまだありません。
次のつながり：何を計画し、どの入力を使うのかを説明します。
想定質問「削減効果が出たのか」：週同士の費用差は確認しましたが、提案手法による削減効果としてはまだ示していません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 9
対象システムと用語
弦巻営業所の渋21・渋22・渋23をまとめたシミュレーション
電気バスの充電には、太陽光・蓄電池・系統からの電力を使う
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
3/24
名称 | 意味 | 今回の役割
BEV／ICE | 電気バス／エンジンバス | 各便を担当する車両
PV | 太陽光発電 | バスへ直接供給、または蓄電池へ充電
BESS | 営業所の定置用蓄電池 | 電力を貯め、別の時刻に放電
系統からの受電 | 外部の電力系統から受電 | 充電に必要な電力を購入
SOC | 電池容量に対する残量の割合 | 走行・充放電後も上下限を守る
Notes: 説明：BEVは電気バス、ICEはエンジンバスです。BESSは車載電池とは別の、営業所に置く蓄電池です。PVは太陽光発電で、電気バスへ直接使うか蓄電池へ貯めます。系統から受電した電力量が購入電力量です。余ったPVのうち使わずに抑えた量を抑制量と呼びます。
次のつながり：これらの車両と設備のどの条件を全月で揃えたかを示します。
想定質問「蓄電池のSOCはバスか」：この資料でBESS残量と書く箇所は定置用です。車載電池のSOCは別の制約で確認しています。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 10
12週を公平に比較するための条件
各月で、祝日を含まず月内に収まる最初の月曜〜日曜を選択
平日5日・土曜1日・日曜1日、全週1,704便を揃えた
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
4/24
全月で揃えたもの | 週ごとに変わるもの
時刻表・曜日構成・便数 | 日付ごとのPV履歴と予測入力
入力車両と初期残量 | 担当車両・充電時刻の計算結果
充電器・PV設備・定置用蓄電池 | PV利用量・週間購入電力量・受電ピーク
費用係数・探索時間・探索規則 | 同じ制限時間内で得られた解の良さ
使用台数は結果：入力BEV35台・ICE25台を、そのまま全台使用するわけではない。
Notes: 説明：週はPV量や費用を見て選び直していません。各月の最初の、祝日を含まない月内完結の7日間という規則です。入力車両は60台で、BEV35台、ICE25台。すべてを必ず使用する条件ではなく、使用台数や担当便は求解結果です。
次のつながり：同じ設備とルールの下で、どの順番で計画を求めるかを説明します。
想定質問「公平ならPVだけの効果か」：配車や予測誤差も週ごとに変わるため、PV単独の因果比較にはなりません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 11
計画と実行の手順
配車を決めた後、充電計画を1時間ごとに更新する
24時間先を見た計画から先頭1時間を採用し、168時間をつなぐ
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
5/24
段階 | 行うこと | 使う情報
1 事前の配車 | 各便の担当車両と接続を決める | 時刻表・車両・走行条件
2 事前の充電 | 週間の充電と電源利用を計画する | 配車・初期残量・PV予測
3 毎時の更新 | 先頭1時間を採用し、残量を引き継ぐ | 現在残量・PV予測・履歴推定PV
4 実行値の検算 | 全便・電池・電力収支・会計を照合する | 168時間の採用済み実行データ
予測：2024年のデータから作成 ／ 評価：2025年の履歴推定PV
Notes: 説明：前日計画ではまず便を担当する車両を決め、その配車に対する充電計画を計算します。毎時の更新では配車を固定し、その時点の残量と予測から最大24時間先を計画し、先頭1時間分を実行として採用します。計算の予測入力は2024年だけから作った季節別の統計的な予測です。実行時には2025年の履歴推定PVを適用します。予測と将来の履歴値は分けています。
次のつながり：この手順で12週がどこまで成立したかを示します。
想定質問「未来の実績を見て最適化したのか」：計画と実行用のPVを分離し、2025年履歴を予測学習へ混ぜていません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 12
計算の完了と確認できた範囲
12週すべてで、週間の運行・エネルギー・会計の整合を確認
実行可能な計画を比較できる段階に到達。優位性の実証は次の課題
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
6/24
確認項目 | 結果 | 意味
週間計算 | 12／12週、各168時間 | 途中の成功週だけを抜き出していない
運行・充電 | 全週1,704便、物理違反0件 | 時間接続・電池残量・設備制約を検算
費用の照合 | 週間会計と台帳の差 ≤ 10⁻⁶円 | 報告費用を実行値に対応付けた
未完了の評価 | 最適性・同条件の対照比較 | 現在は診断結果として報告する
各週は同じ初期状態から開始。BESSの週末残量は初期値への復元を要求しない。
Notes: 説明：全12週で168時間の更新と672個の15分区間が完了しました。未担当便やSOC、充電器などの違反は0件です。週間費用と台帳も丸め前で照合しています。ただし、最適性の目標には未到達です。3月と11月の配車段階gapは84.6%と85.2%で、目標10%を満たしません。またBESSは週末に初期残量へ戻す条件ではなく、在庫利用を含みます。
次のつながり：まず電力の量と大きさの意味を整理してから結果を読みます。
想定質問「検証通過なら研究として完成か」：計算の成立、費用の整合、最適性、手法の優位性、研究承認は別の判定です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 13
受電電力と週間指標の定義
受電電力は各15分の平均値。1週間は672区間（168時間）
週間購入電力量が同じでも、短時間へ集中すると受電ピークは高くなる
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
7/24
計算例：100 kW × 15分（0.25時間）＝ 25 kWh
指標 | 計算の意味 | 何が分かるか
週間購入電力量 [kWh] | 受電電力 × 0.25時間の週間合計 | 1週間に購入した総量
週間平均受電電力 [kW] | 週間購入電力量 ÷ 168時間 | 受電ゼロの時間も含めた平均
受電ピーク [kW] | 672区間の受電電力の最大値 | 1週間で最も高い受電電力
Notes: 説明：受電電力は系統から購入する電力の各15分平均値P(t)です。1週間は168時間、672区間です。受電ピークはこの672個のP(t)の最大値で、単位はkWです。週間購入電力量はP(t)に0.25時間を掛けて672区間を合計した値、週間平均受電電力は週間購入電力量を168時間で割った値です。100 kWが15分続く場合の電力量は25 kWhです。この例は指標説明用です。瞬時最大電力はこの時間解像度からは分かりません。
次のつながり：この区別を使って、まず12週の購入電力量、その後3月と11月の受電ピーク差を見ます。
想定質問「平均受電が少ないのになぜ購入電力量が多いか」：週間平均は購入電力量を168時間で割った量なので同じ順位になります。前回右図が表していたのは最大値です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 14
12週のPV利用と週間購入電力量
発電を増やすだけでなく、いつ利用できるかが運用上の課題になる
7月のPVは32.0 MWh。抑制44.1%、週間購入電力量は1.75 MWh
左はPVの受け渡し先。BESS充電量の全量が同じ週にバスへ届いたとは限らない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
8/24
Chart: PV発電の行き先
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
バスへ直接 | 2.1011 | 1.8926 | 2.4285 | 1.2935 | 2.906 | 3.001 | 2.261 | 2.1495 | 2.7684 | 2.6209 | 2.4315 | 2.1158
BESSへ充電 | 11.559 | 15.7022 | 8.8243 | 15.4881 | 12.5291 | 13.7281 | 15.6352 | 14.715 | 13.0604 | 12.4539 | 9.4825 | 11.4036
抑制（未利用） | 2.0435 | 3.7459 | 3.603 | 9.572 | 11.1888 | 14.8442 | 14.1301 | 13.6732 | 11.9496 | 2.1942 | 3.9332 | 2.0762
Chart: 週間購入電力量
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
週間購入電力量 | 5.6217 | 2.1235 | 7.7941 | 2.7067 | 3.9819 | 2.8048 | 1.7464 | 2.7238 | 3.6195 | 4.2942 | 7.3024 | 5.6954
Notes: 説明：左図はPV発電をバスへの直接供給、BESS充電、抑制に分けています。右図は外部から購入した量です。7月は発電が最多、購入電力量が最少ですが、発電の44.1%を抑制しています。3月と11月は購入電力量が多い週です。発電の総量だけでは、充電する時刻や抑制の発生を説明し切れません。
次のつながり：購入電力量が近い3月と11月を取り上げ、受電ピークの違いを説明します。
想定質問「BESSを増やせば解決するか」：抑制の原因を容量不足に特定していないため、設備容量の結論には同条件の追加比較が必要です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 15
3月・11月の週間購入電力量と受電ピーク
3月3〜9日と11月10〜16日／どちらも1,704便・206台日
受電ピークは3月849.4 kW、11月234.8 kW
両週の配車は完全には一致しない。BEV担当便は3月1,562便、11月1,565便。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
9/24
比較指標 | 3月 | 11月
PV発電量 [MWh／週] | 14.86 | 15.85
バス充電量 [MWh／週] | 19.90 | 20.00
週間購入電力量 [MWh／週] | 7.79 | 7.30
週間平均受電電力 [kW] | 46.4 | 43.5
受電ピーク [kW] | 849.4 | 234.8
Notes: 説明：充電量は両週約20 MWhで近い値です。系統からの購入電力量は3月7.79 MWh、11月7.30 MWh、週間平均受電電力は46.4 kWと43.5 kWです。一方、受電ピークは849.4 kWと234.8 kWで大きく異なります。ここから、購入電力量の違いよりも時間的な集中に注目します。台日とは日ごとの使用台数を足した値です。
次のつながり：11月の購入が一時的かどうか、日別に分解します。
想定質問「11月はPVが少ないからか」：3月14.86 MWh、11月15.85 MWhで、11月の発電総量はむしろやや多い結果です。時刻別の関係が必要です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 16
11月の購入は7日すべてに分散
最大の1日でも週間購入電力量の20.5%。一度の短い購入だけでは説明できない
受電時間は11月50.75時間、3月51.75時間（受電電力 > 1 kW）
受電時間は受電電力が1 kWを超える15分区間の合計。連続時間とは異なる。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
10/24
Chart: 日別購入電力量
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
3月 | 954.0671 | 1313.9582 | 1592.7004 | 1666.6041 | 1137.8023 | 103.3484 | 1025.576
11月 | 259.9586 | 1007.8448 | 1224.5884 | 1175.5507 | 1387.392 | 752.4445 | 1494.6231
指標 | 11月
購入がある日 | 7／7日
受電時間 | 50.75時間
最長連続受電時間 | 9.75時間
最大1日の割合 | 20.5%
Notes: 説明：日別に購入電力量を積算すると、11月は7日すべてで購入しています。購入が1 kWを超える区間を足すと50.75時間で、3月の51.75時間と近い値です。最大の1日でも全体の20.5%です。したがって週間購入電力量の全体を一度の短い不足だけでは説明できません。
次のつながり：同じ受電時間でも3月の受電ピークが高くなる様子を、15分時系列で確認します。
想定質問「小さい受電を数えて時間が増えていないか」：1 kWを超える区間と定義し、微小な計算残差を除いています。閾値を変えた際の定義の差は補足資料に保持しています。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 17
受電電力の週間推移
0時間は月曜0時、24時間は火曜0時。3月と11月を同じ軸で比較
受電ピークは3月849.4 kW、11月234.8 kW
赤線200 kWは、追加費用が発生するモデル上の基準。物理的な受電上限ではない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
11/24
Chart: 受電電力
超過判定値 200 kW | 200 | 200
Notes: 説明：線は各15分の平均値を階段状に表示し、時間平均で受電ピークをならしていません。3月は初日未明に大きな受電ピークが見えます。一方11月は200 kW前後に購入が分散しています。赤線は超えてはいけない物理制約ではなく、超過に追加の費用を与える基準です。
次のつながり：赤線より上の部分を拡大すると、費用につながる超過の大きさが分かります。
想定質問「実際の瞬時最大電力か」：各15分の平均値の最大であり、それより短い瞬時最大電力はこの時間解像度からは分かりません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 18
超過電力量と超過時間の比較
受電電力が200 kWを超えた部分の面積を超過電力量とする
3月540.5 kWh、11月92.0 kWh。超過時間だけでは費用は決まらない
図の時間窓は異なる。表は週間合計。両図とも縦軸0〜900 kW。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
12/24
Chart: 3/3 00:00から6時間
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6
受電電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5659 | 522.5659 | 849.4416 | 849.4416 | 780.6304 | 780.6304 | 806.4709 | 806.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
超過判定値 200 kW | 200 | 200
Chart: 11/13 21:00から10時間
超過判定値 200 kW | 200 | 200
週全体の値 | 3月 | 11月
超過時間／超過電力量 | 1.25 h ／ 540.5 kWh | 3.75 h ／ 92.0 kWh
Notes: 説明：3月の200 kW超過は計1.25時間で、超過電力量の99.86%が初日1時から2時に集中しています。11月の超過は計3.75時間分ですが、超過の高さは小さく、すべて11月13日夜から14日朝にあります。11月の超過が一晩に集中することと、購入全体が一時的であることを分けて説明します。
次のつながり：なぜ系統購入になったのか、受電ピーク区間の電源を確認します。
想定質問「11月の超過の方が長いのに安いのか」：超過電力と時間の積、すなわち超過電力量が小さいためです。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 19
受電ピーク区間の電源と未解明点
受電ピーク区間では、充電をすべて系統からの電力で賄っていた
BESS残量は下限より多い。系統購入が不可避だったかは未確認
残量だけで代替運用の実行可能性は判断できない。将来の運行・残量制約も要確認。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
13/24
受電ピーク区間 | 3月 | 11月の一例
時刻 | 3/3 01:15〜01:30 | 11/14 00:30〜00:45
受電電力＝バス充電電力 | 849.4 kW | 234.8 kW
充電中のバス | 10台 | 4台
PV供給電力／BESS放電電力 | 0 ／ 0 kW | 0 ／ 0 kW
BESS残量（区間開始） | 3,000.0 kWh | 2,096.7 kWh
BESS下限 | 1,200.0 kWh | 1,200.0 kWh
Notes: 説明：受電ピーク区間ではPV供給もBESS放電も0です。BESS残量は3月3000 kWh、11月2096.7 kWhで下限を上回っていました。よって単に蓄電池が空だったとは説明できません。ただし、後の運行を守りながら別の放電計画を実行できるかはまだ比較していません。計算上は系統購入で需要を満たしており、未担当便やSOC不足は0件です。
次のつながり：この電力の違いが週間費用へどれだけ寄与したかを分解します。
想定質問「最適化が間違っているのか」：実行可能性の検査は通過していますが、最適性や改善余地は未確定です。この場で原因を断定しません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 20
3月と11月の週間費用差は23.99万円
両週206台日で車両使用費は同額。表示値は丸め値
差の22.42万円、93.5%が超過ペナルティの差に由来する
モデル内の週間費用。設備投資・電池劣化・運転士費等を含む実際の総支出ではない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
14/24
週間費用 [万円／週] | 3月 | 11月 | 差（3月−11月）
車両使用費 | 412.00 | 412.00 | 0.00
購入電力費 | 23.38 | 21.91 | 1.47
燃料費 | 3.60 | 3.53 | 0.07
CO₂費用 | 0.45 | 0.42 | 0.03
超過ペナルティ | 27.03 | 4.60 | 22.42
週間費用 | 466.45 | 442.46 | 23.99
Notes: 説明：費用は実行済み週間会計から取得しました。車両使用費は1台を1日使うごとに2万円というモデル値で、両週412万円です。週間費用の差23.99万円のうち22.42万円が超過ペナルティです。通常の電力費の差は1.47万円で、残りは燃料とCO2です。
次のつながり：この差を支配する超過ペナルティの式と単価を明示します。
想定質問「車両費の根拠は」：今回の共通入力係数です。実運用の原価としての妥当性を、この実験で検証したわけではありません。燃料費も現金購入だけでなく初期燃料在庫の消費評価を含みます。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 21
超過ペナルティの定義と計算例
購入電力費は週間購入電力量×30円/kWh。超過ペナルティを別途加算
3月の超過ペナルティは540.5 kWh × 500円/kWh ≒ 27.03万円
500円/kWhはモデル係数。実際の電力契約料金としての根拠は本資料では未確認。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
15/24
各15分の超過電力量 ＝ max（受電電力 − 200 kW, 0）× 0.25 h
超過ペナルティ ＝ 週間の超過電力量 × 500 円/kWh
計算例：受電電力250 kWが15分続くと、超過ペナルティは6,250円
実験結果 | 超過電力量 | 超過ペナルティ
3月 | 540.51 kWh | 270,256.72円
11月 | 92.04 kWh | 46,019.69円
Notes: 説明：200 kWを超えた電力だけに時間を掛け、超過電力量を求めます。たとえば250 kWを15分購入すると、超過は50 kW×0.25時間で12.5 kWh、追加費用は6250円です。このほか購入全量には30円/kWhの通常費用が掛かります。実験では超過を許すルールであり、超過そのものは物理違反ではありません。一般の月間デマンド料金としては扱いません。
次のつながり：単価によって費用差の見え方が変わるため、その依存性も示します。
想定質問「なぜ500円なのか」：採用された共通モデル係数であることは確認していますが、実契約に基づく妥当性は未確認です。仮定として明示し、係数依存性を併記します。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 22
費用差の大きさと、単価への依存
同じ実行済みの運用に対し、超過ペナルティ単価だけを置き換える算術比較
差23.99万円は11月比5.42%。超過ペナルティ単価0円なら差は1.57万円
再最適化は行っていない。料金変更時の運用結果や、実現可能な削減額ではない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
16/24
Chart: 費用差（3月−11月）
| 0円/kWh | 100円/kWh | 500円/kWh
差額 | 1.5663 | 6.0511 | 23.9901
今回の500円/kWhでは
23.99万円／週
11月の週間費用比 5.42%
1便当たりの差 140.79円
比較対象の運用費用が未取得のため、
手法の削減効果はまだ評価できない。
Notes: 説明：23.99万円は11月の週間費用に対して5.42%、1便当たり140.79円です。これが実務上大きいかは、実際の原価と比較運用を確認して判断する必要があります。また同じ配車・電力を固定して超過ペナルティ単価だけを0円、100円、500円とすると差は1.57、6.05、23.99万円です。差額が費用係数へ強く依存しています。
次のつながり：3月と11月だけでなく、季節ごとの傾向として何が読めるかを整理します。
想定質問「500円をやめれば節約できるか」：この図は同じ運用を違う単価で評価しただけです。単価を変えて再最適化した結果でも、実際に契約を変更できるという意味でもありません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 23
季節別の傾向と運用上の示唆
各季節の選択3週を集計。電力量はkWh／週、費用は万円／週
夏は週間購入電力量が少なくPV抑制が多い。利用時刻の検証が必要
各季節3週の記述値。月・季節全体の平均や、統計的に有意な季節効果ではない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
17/24
季節 | 週間購入電力量の平均 | 週間購入電力量の範囲 | 週間費用の平均 | PV抑制率
冬 | 4,480 | 2,124〜5,695 | 432.7 | 14.9%
春 | 4,828 | 2,707〜7,794 | 446.2 | 35.9%
夏 | 2,425 | 1,746〜2,805 | 428.6 | 45.3%
秋 | 5,072 | 3,619〜7,302 | 433.8 | 29.7%
冬12・1・2月、春3〜5月、夏6〜8月、秋9〜11月。3月の選択週の日射量は月平均比 −35.2%。
Notes: 説明：選択3週の平均購入電力量は夏が2425 kWh、秋が5072 kWhです。夏のPV抑制率は45.3%で、利用できる時間との対応が次の検討点になります。春の平均費用が高い点には3月の大きな超過ペナルティが影響します。ただし選択した3月の週の日射量は月平均より35.2%少なく、典型的な3月とは限りません。冷暖房による季節需要の変化も未入力です。
次のつながり：以上を先生のご質問への回答と次の検証へまとめます。
想定質問「夏が有利と一般化できるか」：この設備・固定電費・選択週の範囲ではその傾向ですが、年間や別の週へは未検証です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 24
今回の回答と、次に確かめること
費用差を理解するには、購入した総量と時間的な集中の両方を見る
同じ週の基準運用と比較し、避けられる超過ペナルティを測ることが次の課題
手法の優位性・季節の因果効果・統合全体最適性は未証明。次の実験は未実施。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
18/24
先生のご質問 | データに基づく回答
11月は一時的な不足か | 購入は7日すべて。200 kW超過分は一晩に集中
週間費用差をどう判断するか | 23.99万円の93.5%は超過ペナルティの差。単価依存性が大きい
今の結果から何が言えるか | 運行・会計の整合と差の内訳を確認。優位性は未検証
次の検証では、入力・配車・初期残量・終端条件を揃え、超過を減らせるか確かめる。
Notes: 説明：先生への回答は三点です。11月の購入全体は7日間に分散していますが、200 kW超過は一晩に集中しました。週間費用差23.99万円の93.5%はモデルの超過ペナルティで説明できます。その一方で、BESSを含む代替運用で超過を避けられるかや手法の優位性は未確定です。次は同じ入力と残量条件を固定した基準運用との比較を行う設計が必要です。
想定質問「今回の前進は何か」：全12週の運行・充電・会計を一貫して検算でき、費用差の主要因と未解明点を数値で切り分けられたことです。
締め：費用係数の位置付けと、基準運用をどう定めるかについてご意見をいただきたいと考えています。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 25
補足：設備・電池の条件
車載電池と定置用蓄電池では、週末の条件が異なる
BEVは週末に初期残量へ復元。BESSは最低残量を守る条件
毎週同じ初期残量から開始するため、BESS在庫利用を年間の反復可能な節約としない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
19/24
設備・条件 | 設定
入力車両 | BEV35台・ICE25台
BEV車載電池 | 314 kWh、SOC20〜90%、最大充電90 kW
充電器／PV | 90 kW × 10基／PV定格1,000 kW
BESS容量／出力 | 6,000 kWh／900 kW
BESS残量 | 初期3,000、下限1,200、上限4,800 kWh
3月・11月のBESS在庫差 | 初期−終端＝1,800 kWh（両週）
Notes: 説明：BEVは314 kWh、SOC20〜90%、最大充電90 kWです。10基の充電器を共有します。定置用蓄電池は6000 kWh、初期3000 kWh、下限1200 kWh、上限4800 kWhです。3月・11月の終端は1200 kWhで、初期から1800 kWh減っています。毎週リセットするため、この残量を年間52回無料に利用できるわけではありません。V2Gは使っていません。
想定質問「同じ初期残量なら完全に公平か」：出発条件は揃っていますが、終端在庫や得られた配車・探索の質は別に確認が必要です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 26
補足：月別の数値（1〜6月）
各月1週の結果。電力量の単位はkWh、費用の単位は万円
台日は各日の使用台数の合計。1台を2日使用すると2台日
表示は丸め値。月平均・年間合計ではない。全12週の原値は同じ固定版から取得。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
20/24
月 | 週開始 | 週間費用 [万円] | 使用 [台日] | 週間購入電力量 | 受電ピーク [kW]
1月 | 01-06 | 431.63 | 205 | 5,621.7 | 256.8
2月 | 02-03 | 422.27 | 206 | 2,123.5 | 200.0
3月 | 03-03 | 466.45 | 206 | 7,794.1 | 849.4
4月 | 04-07 | 437.83 | 206 | 2,706.7 | 420.0
5月 | 05-12 | 434.43 | 206 | 3,981.9 | 358.6
6月 | 06-02 | 424.83 | 206 | 2,804.8 | 244.1
Notes: 説明：月別の数値を確認するための表です。入力60台と、週内で実際に使ったユニーク車両数と、使用車両日数を区別します。1月と10月は205台日で、その他は206台日です。単価は同じでも車両使用費に2万円の違いが生じます。3月と11月は同じ206台日なので、その費用差は車両使用費の差ではありません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 27
補足：月別の数値（7〜12月）
各月1週の結果。電力量の単位はkWh、費用の単位は万円
台日は各日の使用台数の合計。1台を2日使用すると2台日
表示は丸め値。月平均・年間合計ではない。全12週の原値は同じ固定版から取得。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
21/24
月 | 週開始 | 週間費用 [万円] | 使用 [台日] | 週間購入電力量 | 受電ピーク [kW]
7月 | 07-07 | 421.86 | 206 | 1,746.4 | 227.0
8月 | 08-04 | 439.18 | 206 | 2,723.8 | 420.0
9月 | 09-01 | 432.09 | 206 | 3,619.5 | 270.0
10月 | 10-06 | 426.93 | 205 | 4,294.1 | 209.6
11月 | 11-10 | 442.46 | 206 | 7,302.4 | 234.8
12月 | 12-01 | 444.22 | 206 | 5,695.4 | 263.7
Notes: 説明：月別の数値を確認するための表です。入力60台と、週内で実際に使ったユニーク車両数と、使用車両日数を区別します。1月と10月は205台日で、その他は206台日です。単価は同じでも車両使用費に2万円の違いが生じます。3月と11月は同じ206台日なので、その費用差は車両使用費の差ではありません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 28
補足：予測と評価データ、選択週の代表性
時刻表・予測の学習年・評価年を分けて扱う
3月の選択週は日射が少ない週。月全体の平均結果へ外挿しない
日射比較は入力の事後確認であり、PV発電量・予測精度・費用の因果効果ではない。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
22/24
情報 | 使用範囲
時刻表 | 2026年の曜日別時刻表を2025年の日付に対応
予測の学習 | 2024年のみ（品質除外2日を除く364日）
評価時のPV | 2025年のSolcast履歴推定に基づく
需要 | 固定電費・燃費。気温による空調負荷は未入力
日平均日射量 [kWh/m²/日] | 選択週 | 月全体 | 差
3月 | 2.497 | 3.851 | -35.2%
11月 | 2.663 | 2.723 | -2.2%
Notes: 説明：時刻表は2026年原本を曜日に対応させ、評価日は2025年、予測学習は2024年です。予測は季節別の統計的な代理モデルで、Solcastの予測製品の技能評価ではありません。選択週の日平均日射量は3月が月全体より35.2%少なく、11月が2.2%少ない結果でした。日射量は地表面の資源量であり、設備からの発電量とは単位も異なります。
想定質問「都合のよい週を選んだか」：週選択の暦規則は固定し、日射の代表性は選択後に調べたものです。
追加出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_IRRADIANCE_CONTEXT_20260914.json。これは旧SHAで作成した入力の記述資料であり、旧版の最適化費用を混ぜていません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 29
補足：優位性を判断するための比較設計案
比較対象を事前に定め、同じ条件の差として効果を測る
まず充電部分の改善余地を調べ、その後に配車を含む手法比較へ進む
設計案であり未実施。対照条件・制限時間・評価指標を事前に確定する。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
23/24
検証したい問い | 固定する条件 | 比較・評価するもの
BESSを使い超過を減らせるか | 同一週・同一配車・残量・設備 | 基準の充電規則と候補計画
配車を含む手法は有用か | 同一入力・料金・計算予算 | 基準手法との差額と成立率
別の時期でも効果があるか | 週選択規則・評価指標 | 複数週／年の差とばらつき
共通の評価：全便運行、電池・設備制約、週間費用、受電ピーク、在庫差、計算時間
Notes: 説明：今回の受電ピーク原因を調べる段階では同じ配車を固定し、PV、車両、料金、初期残量、終端条件と設備を揃えて充電計画を比較します。基準の充電規則は事前に定め、両案が運行・物理条件を満たした場合にだけ費用を比較します。配車も含む手法全体の比較は別段階です。独立した複数週や年、乱数条件を設計し、平均だけでなく差のばらつき、計算時間、実行可能性、最適性指標を確認します。
想定質問「今の3月と11月の差で代用できないか」：入力も配車も異なるため、手法だけの差として解釈できません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 30
補足：研究上の位置付けと出典
診断結果として報告し、採用に必要な確認を残さず記載
結果の整合を確認したことと、研究成果として承認されたことを分ける
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。研究採用はBLOCKED。
修士研究 2026年9月18日 ／ 月別12週のシミュレーション（診断結果）
24/24
採用に向けた未完了項目 | 現在の位置付け
最適性 | 配車gapは3月84.6%・11月85.2%、目標10%未達
解法全体の保証 | 配車と充電を統合した全体最適性は未証明
入力・証拠の正式確認 | 正式な車両来歴契約、過去資料2件の証拠整合が未解決
一般化・比較評価 | 代理距離・月1週・対照実験なし。独立承認は未取得
主結果：SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json
15分データ：outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json
各ページのノートと同梱の説明書に、出典・定義・想定問答を記載。
Notes: 説明：残る研究ゲートは、配車段階gapの事前目標未達、二段階解法の統合最適性、車両入力の正式な来歴契約、過去資料2件の証拠整合です。独立した研究承認も未取得です。営業便距離は地理的な代理値で実道路距離ではありません。現在の数値を隠すのではなく、こうした条件下で得た実行可能な計画の診断として報告します。
出典：主結果と季節集計はSHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。電力詳細はoutcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。日射の代表性はSHIBU21_23_MONTHLY_IRRADIANCE_CONTEXT_20260914.json。期間・設備設定は凍結worktreeのconfig/shibu21_23_monthly_2025_20260914.jsonと各Prepared原本。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。