## Slide 1
修士論文研究 8月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
― 前回からの改善点と、11月に向けた次の検証 ―
2026年8月31日 電力システム研究室 劉 承洋
1/18
9月7日 追記：SOC上限90%に不一致。結果は診断用、研究結論には未使用
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 本日は、まず研究の背景と対象を簡単に説明した後、この1か月でモデルと結果をどのように見直したか、最新結果、残っている課題、11月に向けた作業の順で説明する。数式ではなく、処理の流れと結果の意味を中心に話す。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 2
研究背景
修士論文 進捗報告
2/18
交通分野の脱炭素化に向けて電気バスの導入が進む一方、営業所では次の3つを同時に満たす必要がある。
運行
決められた便を
欠かさず走らせる
充電・設備
限られた充電器と
受電容量の中で充電する
再生可能エネルギー
時間で変わるPVを
できるだけ有効に使う
研究のねらい
「どの便を電気バスに任せるか」と「いつ、どの電源で充電するか」をまとめて考え、
全便運行を守りながら、PV・蓄電池を使いやすい運用を探す。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 電気バスの研究というと車両性能だけに見えるが、実際の営業所では、時刻表、充電器、受電上限、太陽光、蓄電池が同時に関係する。本研究では、車両の担当便と営業所の電力の使い方を同じ運用問題として扱っている。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 3
先行研究から整理した「示すべき図表」と本研究の位置づけ
修士論文 進捗報告
3/18
電気バス研究では、システム構成・入力条件・時間変化・費用との関係をセットで示す例が多い。
先行研究でよく示す内容
本資料で対応する図・表
参考にした文献
営業所・車両・電力設備の構成図
対象営業所と比較条件の図
Najafi et al. (2025), Fei et al. (2023)
電池・充電器・SOC・価格などの入力表
車両・設備・費用・計算条件の表
Fei et al. (2023), Zhang et al. (2025)
一日の充電・PV・蓄電池の動き
PV利用、BESS、系統購入の流れ
Fei et al. (2023), Najafi et al. (2025)
車両構成と費用・収益の関係
22配車候補のBEV台数と評価額
Fei et al. (2023)
便ごとの消費量をどう扱うか
便別入力を用いた配車・充電計算
He et al. (2023), Zhang et al. (2024)
本研究の焦点：既存営業所の264便を対象に、
BEV／ICEの担当便とPV・BESSを使う充電運用を同時に確認する
Notes: 先行研究では、まず対象システムを図で示し、次に車両や充電器などの入力条件を表にまとめ、その後に時間変化や費用との関係を図示する構成が多い。本資料でもその構成を取り入れた。本研究の特徴は、新規設備の設計だけではなく、既存営業所の混成車両を対象に、便の担当と電力運用を一日単位で検証する点である。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 4
実験対象
修士論文 進捗報告
4/18
共通して固定する条件
弦巻営業所・平日264便（16路線）
車両60台：BEV 35台／ICE 25台
充電器・BESS・受電上限・料金は同一
15分単位、1時間ごとに運用を見直す
比較したいこと
PV量の違いで、配車・電力・費用が
どう変わるか
高PV条件
PV入力
2025/08/05由来
日合計 6,056 kWh
平日時刻表は共通
低PV条件
PV入力
2025/08/10由来
日合計 996 kWh
実際の日曜運行ではない
実験の範囲：一つの営業所・一つの平日時刻表・2種類のPV入力による比較
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 実験では、営業所、時刻表、車両、設備、料金を同じにし、PV入力だけを高い条件と低い条件に変えている。高PVは2025年8月5日由来、低PVは8月10日由来の曲線である。低PV条件は日曜ダイヤではなく、同じ平日264便へ低PV曲線を与えた反実仮想である。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 5
研究手法：複数の配車案を作り、充電・電力運用まで確認して選ぶ
修士論文 進捗報告
5/18
次の5段階の処理を行っている。
① 入力を読み込む
時刻表・車両・充電器・
PV・蓄電池
② 配車案を作る
BEV／ICEの担当を
複数案つくる
③ 電力を調整する
各案について充電・
PV・BESSを調整
④ 1時間ごとに見直す
実際に進む時間に合わせて
残りの運用を再計算
⑤ 結果を検算する
全便・SOC・電力・費用が
矛盾していないか確認
ここでいう「最適化」＝ 条件を守りながら、より良い組合せをコンピュータで探す処理
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 処理は5段階で説明できる。まず入力を整え、複数の配車案を作る。次に各配車案について充電と電力の使い方を調整する。その後、1時間ごとに残り時間を見直し、最後に便・SOC・電力収支・費用を確認する。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 6
設定パラメータ①：運行・車両・営業所設備
修士論文 進捗報告
6/18
先行研究と同様に、結果へ影響する前提条件を表として明示する。
運行条件
対象営業所
弦巻営業所
時刻表
平日 264便／16路線
内部時間刻み
15分（1日96区間）
運用見直し
60分ごと・24回
比較日
運行日は2025/08/05で固定
高PV入力
2025/08/05由来
低PV入力
2025/08/10由来
車両条件
有効車両
BEV 35台／ICE 25台
BEV電池容量
314 kWh／台
BEV電費
1.316 kWh/km
BEV充電上限
90 kW／台
BEV SOC範囲
入力20～90% ※
BEV初期SOC
車両別 21.95～77.43%
ICE条件
160 L・4.52 km/L
営業所設備
充電器
90 kW × 10基
同時接続
各1ポート
V2G
使用しない
受電上限
200 kW
PV定格
1,000 kW
BESS
6,000 kWh／900 kW
BESS境界
3,000 → 3,000 kWh
※ 入力SOC上限90%に不一致。補足17を参照。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 運行、車両、設備の主な設定値をまとめた。重要なのは、BEVの初期SOCを一律80%としていないこと、充電器は90kWを10基、BESSは6MWh、受電上限は200kWとしていることである。高PVと低PVの間では、これらの非PV条件を固定している。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 7
設定パラメータ②：費用・計算・配車候補の条件
修士論文 進捗報告
7/18
費用の設定
系統電力単価
30 円/kWh
軽油単価
150 円/L
車両使用費
20,000 円/台日
CO₂価格
1 円/kg
需要料金
0 円/kW
売電単価
0 円/kWh
含まない費用
設備費・劣化費・運転士費
計算の設定
計算方式
二段階方式
全体上限
585秒
配車側上限
435秒
充電側上限
30秒／候補
乱数seed
42
CPU thread
1
目標gap
10%
候補比較の設定
評価候補数
22案
構成探索幅
±4台相当
BEV候補範囲
15～35台
候補探索時間
120秒
最終選択
費用→使用台数→配車ID
全便条件
未担当便を許さない
後処理修正
使用しない
注意：ここでの評価額はモデル内の比較指標であり、設備投資を含む実際の総費用ではない。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 費用と計算条件を明示した。結果の評価額には電力、燃料、車両使用、CO2を含むが、設備費や劣化費などは含まない。計算は二段階で、22の配車候補を比較する。したがって、全ての可能性を調べた大域最適解とは言わない。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 8
直したこと：配車を1案だけで決めず、22案を比べる
配車案＝「どの便を、どの電気バス・ディーゼルバスが走るか」の組合せ
修正前 | 修正後 | 何が変わる？
詳しく費用を計算するのは 1案だけ | 22案の費用を計算する 比較する案が21案増えた | 電気バスの台数や担当便が 違う案を選べる
太陽光発電量（PV）は 以前から費用計算に入っていた | 各案で充電の仕方を計算し 費用の小さい案を選ぶ | PV量で各案の費用が変わり 選ばれる配車も変わりうる
1案だけでは、別の配車が 安くなる可能性を比べられない | 同じ22案を高PV・低PVで評価 22案×2条件＝44回の比較 | 実際に選ぶ案が変わった 次ページで金額を示す
変更の要点：PVの計算を追加したのではなく、費用を比べる配車の選択肢を増やした。
診断用の結果。SOC（電池残量）の上限に不一致があり、修正後の再計算が必要。
8/18
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC上限不一致は補足17
Notes: 【話す内容】
以前の同一配車は、通常のPhase 3経路が一つの候補しか評価しないという候補被覆の不足として診断されました。PV情報そのものが全く入っていなかったという診断ではありません。Stage 1へのPV/BESS/料金入力と目的への使用は監査で確認されています。2026年8月27日のedcbe703で公開BFFの研究用Phase 3に候補被覆ポリシーを追加し、要求1案・探索幅0・frontier OFFに対して実効値を22案以上・幅4以上・frontier ONとしました。既存のBEV構成探索を利用し、8月29日の実験では22案を評価しました。Stage 2最終選択は費用→使用台数→配車ハッシュの順であり、従来から受け取った候補の選択自体は正しかったと記録されています。晴天への恣意的なEV優遇係数は追加していません。毎時Rollingは配車固定なので、内訳の違いを作るのはその前の候補比較と選択です。候補不足の診断と、その後に見つかったSOC上限不一致は別の問題です。数値は研究結論ではなく診断として説明します。
平易な説明：配車は担当車両と担当便を先に決める作業です。その後に充電時刻などを計算します。以前もPVは費用に入っていましたが、詳しく比べる配車が一つしかありませんでした。修正では比較する配車を22案へ広げました。22案は全組合せではありません。44回という数字は保存された固定配車の交差評価22案×2PV条件を数えたもので、修正前後の速度測定や実行回数一般の保証ではありません。
【出典】
出典：git edcbe703 (2026-08-27), bff/routers/optimization.py _apply_research_phase3_candidate_coverage_policy。docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/case_a_candidate_selection_audit.json, cross_weather_fixed_dispatch_matrix.json, result_summary.json。候補固定の交差評価SHA 3ec8714、通常経路再実行SHA bb0c005。

## Slide 9
金額で見る：太陽光発電量で、安い配車が入れ替わる
同じ2案を比べる。A・Bとも32台で264便を運行／金額は一日計画の評価額
比較する配車 | 高PV：太陽光が多い日 | 低PV：太陽光が少ない日
A：電気28台＋ディーゼル4台 電気バスが担当する便：199便 | 660,984 円／日 | 706,714 円／日
B：電気21台＋ディーゼル11台 電気バスが担当する便：91便 | 694,608 円／日 | 698,296 円／日
費用が小さいのは？ | Aが33,624円安い → 電気バス28台の案を選ぶ | Bが8,418円安い → 電気バス21台の案を選ぶ
高PVでは、低PVより電気バスが7台多く、担当便が108便多い案が選ばれた。
診断用：22案全体でも各列の案が最小。修正前後の改善額ではなく、同じPV条件内の費用差。
9/18
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC上限不一致は補足17
Notes: 【話す内容】
候補不足の説明を裏付けるため、同じ配車を両方のPV条件で評価した表を示します。候補固定交差評価のSHAは3ec8714で、その記録をbb0c005再実行パッケージに保持しています。高PV側では案Aが案Bより安く、低PV側では案Bが案Aより安いことが確認できます。さらに22候補全体の最小もそれぞれ案Aと案Bです。通常の公開経路を修正した後、8月29日のbb0c005実行でも同じ物理配車ハッシュが選ばれたため、候補拡張が通常経路へ到達したことを確認しています。単にEV台数を手動で晴雨別に指定した結果ではありません。低PVの698296.47円は一日計画の候補評価額であり、24回Rolling実行後の最終698598.63円とは区別します。この表だけで個々の便の選択原因やPV抑制の原因をすべて特定したことにはなりません。Stage 1の代理目的とStage 2の順位比較では、監査対象候補内の順位逆転は0でした。問題はPVの入力欠落や候補内のソートの誤りというより、通常経路に渡す候補が不足していたことです。なお入力SOC90%不一致は未解消で、修正後にも同じ順位や台数になることを保証するものではありません。
定量説明：高PV条件内のB-Aは694607.644372-660983.783805=33623.860567円、低PV条件内のA-Bは706714.244203-698296.465284=8417.778919円です。表はそれぞれ円単位に四捨五入しています。高PVで選ぶAと低PVで選ぶBの電気バス差は28-21=7台、電気バス担当便差は199-91=108便です。これは高PVと低PVの条件差であり、修正前後の台数や改善額ではありません。Aのディーゼル担当65便、Bは173便で、いずれも合計264便です。費用には電力以外も含まれます。選択案の比較を説明したものであり、各費目への因果分解や全配車組合せの最適性を証明していません。電池残量上限の不一致がある旧モデルの診断値なので、研究結論には使用しません。
【出典】
出典：git edcbe703 (2026-08-27), bff/routers/optimization.py _apply_research_phase3_candidate_coverage_policy。docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/case_a_candidate_selection_audit.json, cross_weather_fixed_dispatch_matrix.json, result_summary.json。候補固定の交差評価SHA 3ec8714、通常経路再実行SHA bb0c005。

## Slide 10
最新結果①：
高PV条件ではBEVを多く、低PV条件ではICEを多く使う配車になった
修士論文 進捗報告
10/18
BEV
ICE
使用車両（合計32台）
28
4
高PV
21
11
低PV
担当便数（合計264便）
199
65
高PV
91
173
低PV
高PV条件
BEV 28台・199便
→ BEV担当便が多い保存結果
低PV条件
BEV 21台・91便
→ ICE担当便が多い保存結果
共通
264/264便を運行
使用総台数はどちらも32台
※ 2つの固定条件での結果であり、一般的な天候効果を示すものではない
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 最新の結果では、高PV条件でBEV28台・199便、低PV条件でBEV21台・91便となった。以前のような同一配車ではなく、PV条件に応じて配車が変化した。どちらも使用総台数は32台で、264便すべてを運行している。ただし2条件だけなので、一般的な天候効果とは言わない。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 11
先行研究にならい、車両構成と費用の関係を候補ごとに確認
修士論文 進捗報告
11/18
図から読めること
高PV条件はBEV 28台の候補を選択
低PV条件はBEV 21台の候補を選択
同じ候補でもPV条件で評価額が変わる
BEVを増やせば必ず安くなるわけではない
有限22候補内の比較
因果関係や全候補の最適性を示す図ではない
図の構成は Fei et al., Transportation Research Part C 149 (2023) の「台数と収益」の示し方を参考に、本研究データで再作成
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 先行研究では、バス台数と収益の関係を示す図が使われていた。本研究では、22の配車候補について使用BEV台数と評価額を示した。高PVではBEV28台、低PVでは21台の候補が選ばれた。ただし、BEV台数だけで費用が決まるわけではなく、ICE台数や担当便、充電可能時間も影響する。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 12
最新結果②：低PV条件では、主に燃料使用の増加によって評価額が高くなった
修士論文 進捗報告
12/18
モデル上の24時間評価額
661千円
高PV
699千円
低PV
差額 37,615円の内訳
燃料費
+33,054円
系統電力費
+3,926円
CO₂費用
+635円
差額の約88%が燃料費
※ 設備投資・電池劣化・運転士費などは含まれていない
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 本モデルの費用定義に基づく評価額は、高PV条件約66.1万円、低PV条件約69.9万円で、差は約3.76万円である。差の約88%はエンジンバスの燃料費、約10%が系統電力費である。ただし設備費や劣化費は含まないため、実際の総運用費や採算とは呼ばない。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 13
先行研究の電力フロー図にならい、PV・BESS・系統の流れを日合計で整理
修士論文 進捗報告
13/18
高PV条件
PV発電
6,056 kWh
直接充電
110 kWh
BESSへ
2,573 kWh
BESSから
2,322 kWh
抑制
3,373 kWh
系統から
0 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約251 kWh
低PV条件
PV発電
996 kWh
直接充電
231 kWh
BESSへ
766 kWh
BESSから
691 kWh
抑制
0 kWh
系統から
131 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約75 kWh
高PVでは抑制が発生。原因の特定は未実施。低PVでは不足分を系統から補う
参考構成：Fei et al. (2023) の時間別充放電図、Najafi et al. (2025) の交通・電力システム統合図を参考に、本研究の日合計値で再構成
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 電力の流れを日合計で示した。高PV条件では発電量が6056kWhと多いが、直接充電とBESS充電に使えた量は約2683kWhで、3373kWhは抑制された。低PV条件では996kWhをほぼ全量利用し、不足する131kWhを系統から補った。BESSは日初と日末で3000kWhに戻している。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 14
主要結果を一覧表で確認
修士論文 進捗報告
14/18
指標
高PV条件
低PV条件
読み方
PV発電量
6,056 kWh
996 kWh
入力として大きく異なる
使用車両
BEV 28／ICE 4台
BEV 21／ICE 11台
総使用台数は32台で共通
担当便
BEV 199／ICE 65便
BEV 91／ICE 173便
低PVではICE担当が増加
燃料使用量
137.5 L
357.9 L
費用差の主因
系統購入量
0.0 kWh
130.9 kWh
低PVで不足分を補給
PV抑制量
3,373 kWh
ほぼ0 kWh
高PVで抑制、原因は未確定
24時間評価額
660,984円
698,599円
差額 +37,615円
計算の詰まり具合
約9.52%
約1.66%
配車側の目安。最終費用の誤差ではない
検算
264便・24/24・PASS
264便・24/24・PASS
旧検証PASS。SOC上限は不一致
訂正：保存結果は診断用。SOC上限を修正し、新しい実験で再検証する。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 主要な結果を一覧で示す。高PVではBEV担当が多く、燃料と系統購入が少ない。一方、高PVでも時間が合わずPV抑制が多い。どちらも全便運行と24時間の再計算、物理・会計検算を通過した。計算の詰まり具合は配車側の目安であり、最終費用の誤差ではない。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 15
結果の信頼性：一日を進めながら24回見直し、最後に全体を検算
修士論文 進捗報告
15/18
「朝に作った計画をそのまま使う」のではなく、1時間ごとに残り時間の充電計画を更新する。
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
旧検証は24回通過
15分 × 96区間
PV・系統電力・BESSの動きを
一日分つなげて確認
物理条件の確認
入力SOC上限90%に不一致。
旧検証の範囲に限界がある
証拠の紐づけ
入力・コード・出力・費用を
同じ実行として記録
結果だけでなく、「どの入力とコードで出した結果か」まで追える状態にした。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 一日の計画は、1時間進むごとに残り時間を見直す。24回すべて成立しており、実行した部分を15分単位でつないだ96区間の系列も確認した。さらに、物理条件、費用会計、入力・コード・出力の対応を残し、後から同じ結果を追えるようにした。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 16
現在の限界：SOC上限に不一致。数値は診断用
修士論文 進捗報告
16/18
!
すべての配車を調べたわけではない
評価した有限の配車案の中から選んでいる。
!
高PV条件は計算を詰める余地がある
計算の詰まり具合の目安は約9.5%（低PVは約1.7%）。
!
低PV条件は次点との差が小さい
別の配車案が約567円差であり、選択の安定性を確認したい。
!
2つの条件だけでは一般化できない
「雨なら必ずこうなる」という結論ではない。
!
費用の範囲が限定される
設備投資・電池劣化・運転士費などは未反映。
先にSOC上限の契約修正・独立検証・再実験を行い、その後に比較する。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 現在の結果は物理的・会計的に成立しているが、すべての可能性を調べた最適解ではない。高PV条件は計算の詰まり具合に余地があり、低PV条件は次点との差が小さい。また2条件だけであり、設備費や劣化費も含まない。これらを明示した上で、追加検証へ進む。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 17
11月に向けた次の作業と、ご相談したいこと
修士論文 進捗報告
17/18
次に優先する作業
1
小規模比較
8・12・24便で、現在方式と一体型の参照方法を比較
2
選択結果の安定性
候補範囲と計算時間を分けて変え、最終配車の変化を確認
3
結果の固定
10月末までに図表・中間発表・大会原稿の内容を確定
優先：SOC上限を修正し、独立検証後に新しいSHAで再実験する。
指導教員に確認したい4点
1
全国大会は小規模比較を中心にしてよいか
2
SOC上限の修正・再検証を最優先としてよいか
3
低PV側の候補差をどこまで追加確認するか
4
設備費・劣化費なしの費用範囲で発表してよいか
現状：2条件の保存結果にSOC上限の不一致を確認。
数値は診断用。研究結論には使用しない。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 次の研究は、小規模な比較、選択結果の安定性、10月末の結果固定の順で進めたい。実験前に、全国大会の中心、高PV側の計算の詰まり具合、低PV側の追加確認範囲、費用項目の範囲を相談したい。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 18
参考にした先行研究
修士論文 進捗報告（参考）
18/18
[1]
Fei, F. et al.
Exploring the profitability of using electric bus fleets for transport and power grid services
Transportation Research Part C, 149, 104060, 2023
[2]
Najafi, A. et al.
Integrated optimization of charging infrastructure, electric bus scheduling and energy systems
Transportation Research Part D, 141, 104664, 2025
[3]
Zhang, M. et al.
Optimal Electric Bus Charging Scheduling with Multiple Vehicle and Charger Types Considering Compatibility
2025
[4]
He, J. et al.
Battery electricity bus charging schedule considering bus journey’s energy consumption estimation
Transportation Research Part D, 115, 103587, 2023
[5]
Zhang, Z. et al.
Analysis and estimation of energy consumption of electric buses using real-world data
Transportation Research Part D, 126, 104017, 2024
[6]
Blades, L.A.W. et al.
Predicting energy consumption of zero emission buses using route feature selection methods
Transportation Research Part D, 130, 104158, 2024
本資料の図は先行研究の構成を参考にしつつ、すべて本研究の入力・結果から再作成した。
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 先行研究の中から、本資料の図表構成と研究位置づけに直接関係する文献を示す。図をそのまま転載したのではなく、システム図、入力表、費用と車両構成の関係、電力フローという見せ方を参考に、本研究のデータで再作成した。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 19
補足資料：先生の質問との対応
日合計の説明を、時間別の動きと計算根拠までつなげる
新しい計算結果を増やさず、保存済み結果から説明の不足を補った
Slackで確認した研究上の指摘を要約。先生の承認・納得を得たという意味ではない。
補足 1
確認したい点 | 本編での状態 | 補足の回答
何を直したか・用語 | 8–9枚目に差分あり | 方法・用語の定義
晴雨の電力と燃料 | 12–14枚目は日合計中心 | 15分電力・配車距離・費用
充電時間と台数のピーク | 時間別の根拠が不足 | 正電力セッション数・車両例
BESSの始終端と上下限 | 日量フロー中心 | 残量軌跡と始終端の数値
台数費用・計算時間 | 設定値のみでは不十分 | 費用式・実測時間・残る検証
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 対応するSlack発言とリンクは同梱READMEの指摘対応表を参照。6月の旧設定と8月29日の固定入力を混ぜない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 20
先行文献から取り入れた図表の構成
論文の図を貼るのではなく、本研究の数値を同じ観点で示す
残量・電力・運行・費用・計算時間を対応させる
文献の条件・費用範囲・通貨は本研究と異なる。直接の性能比較には使わない。
補足 2
原本で確認した例 | 図表の役割 | 今回の資料
Huら (2025) Fig.6 | SOCと充電時刻を対応 | 車両例の残量・充電電力
Huら (2025) Fig.8–9 | 蓄電池と供給量を時間比較 | BESS残量・15分電力
Huら (2025) Table 5 | 費用と電力量を分解 | 最終台帳に一致する内訳表
Zhouら (2025) Table 5 | 費用と計算時間を併記 | 設定時間と実測時間を区別
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.6–9, Table 5–6。
Zhou, X., An, K., Schmöcker, J.-D. (2025). Optimization of charging and discharging schedules for battery electric buses under the V2G environment. Transportmetrica B: Transport Dynamics 13(1), 2506689. https://doi.org/10.1080/21680566.2025.2506689 手元原本 No06.pdf。
Table 5、Fig.4–5。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 21
PV発電の行き先：15分ごとの比較
同一の縦軸。電力 [kW] = 各15分枠の電力量 [kWh] ÷ 0.25 h
高PVの抑制は日中に発生し、低PVの抑制はほぼゼロ
営業所・時刻別のsolver-nativeフロー。抑制原因の反実仮想による分解は未実施。
補足 3
Chart: 高PV（SUNNY）
Chart: 低PV（RAIN）
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.9のエネルギー分解を参考に、累積量ではなく15分平均電力で表示。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 22
BEV充電電力と系統購入の時間分布
各供給元の電力合計が、バスへの充電器入力となる
高PVは系統購入ゼロ。低PVの系統購入は合計130.85 kWh
折れ線は15分平均の段差表示。車両ごとの電源割当は比例配分であり、ここでは使わない。
補足 4
Chart: 高PV（SUNNY）
Chart: 低PV（RAIN）
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.7、9を参考。配車を固定したaccepted Rollingの実行区間のみ。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 23
BESS残量：両条件とも3,000 kWhへ戻る
設備容量6,000 kWh、許容範囲1,200～4,800 kWh
初期エネルギーの使い切りで、当日の費用を下げてはいない
残量は各15分枠の終端値。高PVの最小値は数値誤差を丸めて1,200 kWh。
補足 5
Chart: BESSエネルギー残量
下限 | 1200 | 1200
上限 | 4800 | 4800
条件 | 開始 | 最小 | 最大 | 終了 / 差
高PV（SUNNY） | 3,000 | 1,200.0 | 3,644.3 | 3,000 / 0 kWh
低PV（RAIN） | 3,000 | 2,609.5 | 3,336.9 | 3,000 / 0 kWh
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.8を参考。始終端は最終台帳と照合。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 24
BESSの充電・放電電力
両方向を正値で表示。SOCは充電効率95%・放電効率95%で更新
高PVでは日中に蓄え、バスの充電時に放電する
充電電力と放電電力の差だけではSOC差にならない。両方向の効率を含める。
補足 6
Chart: 高PV（SUNNY）
Chart: 低PV（RAIN）
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.8–9。状態式 S[t+1]=S[t]+0.95×Pcharge×0.25−Pdischarge×0.25/0.95。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 25
同時充電台数と、充電に必要な時間
15分単位。正の充電電力を持つ車両数を集計
「同時に10台」と「1台が短時間で満充電」は別の数量
台数は電力>1e−6 kWのセッション数。接続中台数・待ち台数・必要最小ポート数ではない。
補足 7
Chart: 正の電力を持つ充電セッション
20%から80%まで：314 × (0.80−0.20) = 188.4 kWh
90 kWで連続充電しても、無損失の理論最短は2.09時間
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 6/17のSlack質問への回答。エネルギー188.4 kWh / 90 kW = 2.0933 hは無損失かつ連続定格の理論最短。設備競合・停車時間・実際の効率を入れると長くなる。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 26
車両別の充電電力：最大充電量の車両例
各条件で一日の充電器入力が最大の1台を選ぶ。同一車両・平均車両の比較ではない
高PVの例は4.00時間、低PVの例は3.25時間に分けて充電
時間は正の充電電力がある15分枠の合計。連続した充電時間ではない。
補足 8
Chart: 高PV（SUNNY） 212.6 kWh
Chart: 低PV（RAIN） 174.6 kWh
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.6(b)を参考。例の選定規則と完全な車両ID、担当便はreview_data.json。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 27
同じ車両例のSOC軌跡
前ページの各車両を追跡。上昇は充電、低下はモデル上の運行消費
高PVの例は最大93.37%。入力上限90%との不一致を検出
SOCは15分枠の開始値と24時終端値。上限線は入力指定値。保存モデルは容量100%を上限とする。
補足 9
Chart: 高PV（SUNNY） 16便担当
下限20% | 20 | 20
入力上限90% | 90 | 90
Chart: 低PV（RAIN） 14便担当
下限20% | 20 | 20
入力上限90% | 90 | 90
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Fig.6(a)を参考。各例は最大充電量という規則で選択。高PVで入力maxSocとの不一致を発見したため診断用に限定。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 28
配車と燃料：便数だけでなく距離で確認
営業便の総距離は両条件とも2,136.74 km。担当車種だけが変わる
高PVではBEVが担う営業距離が増え、燃料消費が減った
営業距離は回送を除く。燃料は回送等を含む最終台帳であり、営業距離だけから再計算しない。
補足 10
指標 | 高PV | 低PV
稼働台数 BEV / ICE | 28 / 4 | 21 / 11
担当便 BEV / ICE | 199 / 65 | 91 / 173
BEV営業距離 [km] | 1,555.04 | 635.21
ICE営業距離 [km] | 581.70 | 1,501.52
燃料消費 [L] | 137.521 | 357.881
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Zhou, X., An, K., Schmöcker, J.-D. (2025). Optimization of charging and discharging schedules for battery electric buses under the V2G environment. Transportmetrica B: Transport Dynamics 13(1), 2506689. https://doi.org/10.1080/21680566.2025.2506689 手元原本 No06.pdf。
Fig.4の費用分解を参考。凍結された2条件の記述比較であり、一般的な天候効果の証明ではない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 29
使用台数費用を含む、一日の評価額
C使用 = 20,000 JPY/台日 × 使用台数。係数は固定、使用台数は配車で決まる
使用台数は両条件32台。差額37,614.84円の主因は燃料費
燃料は未補給分の在庫評価を含む。現金支払額・総保有費用とは異なる。
補足 11
項目 [JPY/日] | 高PV | 低PV | 低PV − 高PV
車両使用費 | 640,000.00 | 640,000.00 | 0.00
燃料費 | 20,628.17 | 53,682.20 | 33,054.03
系統電気料金 | 0.00 | 3,925.56 | 3,925.56
CO₂費 | 355.62 | 990.87 | 635.25
合計 | 660,983.78 | 698,598.63 | 37,614.84
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Hu, X., Li, H., Xie, C. (2025). Optimal charging scheduling of an electric bus fleet with photovoltaic-storage-charging stations. Applied Energy 390, 125714. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2025.125714 手元原本 No63.pdf。
Table 5、Zhou, X., An, K., Schmöcker, J.-D. (2025). Optimization of charging and discharging schedules for battery electric buses under the V2G environment. Transportmetrica B: Transport Dynamics 13(1), 2506689. https://doi.org/10.1080/21680566.2025.2506689 手元原本 No06.pdf。
Fig.4を参考。需要料金・PV/BESS限界費用は設定0、設備費・劣化費・運転士費を含まない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 30
計算時間：設定上限と実測を分ける
Intel Core i7-12700、Gurobi 13.0.1、1 thread、seed 42
毎時処理は配車を固定し、残り一日の充電・電力運用だけを再計算
実測は保存フィールドの範囲。候補生成等を含む全工程のwall timeや速度改善率とは異なる。
補足 12
時間項目 [秒] | 上限設定 | 高PV 実測 | 低PV 実測
Stage 1 | 435 | 378.97 | 378.64
採用候補のStage 2 | 30 / 候補 | 2.01 | 1.38
保存solve_time_seconds | 全体要求585 | 380.98 | 380.02
毎時処理24回のelapsed合計 | solver 30 / 回 | 99.01 | 95.66
毎時処理elapsed最大 | solver 30 / 回 | 5.35 | 5.05
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Zhou, X., An, K., Schmöcker, J.-D. (2025). Optimization of charging and discharging schedules for battery electric buses under the V2G environment. Transportmetrica B: Transport Dynamics 13(1), 2506689. https://doi.org/10.1080/21680566.2025.2506689 手元原本 No06.pdf。
Table 5を参考。solve_time_secondsはStage 1と採用候補Stage 2の和に対応し、22候補全体の時間ではない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 31
毎時再計算の処理時間：24回すべてを表示
elapsed_secondsはsolverだけでなく、その毎時処理に含まれる処理を計測
今回の固定2条件では、各回の処理は約3～5.4秒だった
単発の保存実行における値。分布の安定性・旧方式への高速化率・実運用応答保証は未検証。
補足 13
Chart: 毎時処理の実測時間
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
高PV（SUNNY） | 5.216 | 5.3515 | 5.1201 | 4.9616 | 4.7573 | 4.5636 | 4.2767 | 4.3897 | 4.3048 | 4.2369 | 4.2772 | 3.9134 | 4.0264 | 3.7982 | 3.889 | 3.6683 | 3.8423 | 3.5952 | 3.725 | 3.5239 | 3.4574 | 3.4408 | 3.3659 | 3.3073
低PV（RAIN） | 4.8602 | 5.054 | 4.8042 | 4.7712 | 4.7059 | 4.4445 | 4.2991 | 4.2932 | 4.116 | 4.1615 | 3.7902 | 3.8991 | 3.6646 | 3.6045 | 3.8149 | 3.6028 | 3.5936 | 3.7687 | 3.504 | 3.4488 | 3.4319 | 3.3474 | 3.3813 | 3.299
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: rolling_chain_summary.json steps[].elapsed_seconds。折れ線は各正時の実測点を接続し、点間の値を測定したという意味ではない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 32
Stage 1もPVを考慮する：問題は通常経路の候補不足
保存実行では15分単位の電力評価が有効。充電器割当・BESSモードを連続緩和
計算の役割 | 考慮するもの | 確認上の限界
Stage 1：配車候補を作る | 便割当と時刻別の電力費用 PV・BESS・料金も目的へ入る | 充電器割当とBESSモード等を緩和 最終費用の最適性保証ではない
Stage 2：候補を詳しく評価 | 配車固定で充電器・電力を計算 費用の小さい候補を選ぶ | 渡された候補の外は探さない 入力SOC上限に不一致が残る
毎時Rolling：運用を更新 | 配車固定で残り一日を再計算 先頭60分を実行として採用 | 配車の車種構成を毎時 選び直しているわけではない
候補を1案から22案へ広げ、既にあるPV評価を「配車の選択肢」に生かした
DIAGNOSTIC：Stage 1のgapは代理目的。入力SOC上限を修正し、新しい凍結実験で再検証する。
補足 14
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC上限不一致は補足17
Notes: 【話す内容】
以前の説明にあった「充電時刻を省略」「日量だけ」という一括した説明を訂正します。8月29日のcanonical_solver_result.json solver_metadata.stage1_time_indexed_energy_recourse_configurationには enabled=true、used_in_stage1_objective=true、timestep_h=0.25、連続緩和の範囲がphysical charger assignmentとBESS charge/discharge modesと記録されています。したがってPVが目的へ届いていなかったという説明は採りません。充電量下界=max(走行・回送消費+終端要求-初期残量,0)/充電効率はエネルギー面の必要量を説明する式ですが、Stage 1の評価全体がこの日量式だけという意味ではありません。初期BESS3000・終端要求3000なので、終端を減らして使い切れる量はmax(3000-3000,0)*0.95=0 kWhです。途中の充放電は可能で、終端までに戻す必要があります。実験SHA bb0c005、図表は診断用です。
【出典】
出典：git edcbe703 (2026-08-27), bff/routers/optimization.py _apply_research_phase3_candidate_coverage_policy。docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/case_a_candidate_selection_audit.json, cross_weather_fixed_dispatch_matrix.json, result_summary.json。候補固定の交差評価SHA 3ec8714、通常経路再実行SHA bb0c005。

## Slide 33
先行文献の性能表と、本研究の残る比較
Zhouら (2025) Table 5の一部を再構成。論文内の50便・418便の比較
費用と時間を併記する形式を採用し、本研究のbaseline比較は未実施と明示
CNYとJPY、V2G、費用範囲、計算機が異なる。本研究と直接比較して速い・安いとは言えない。
補足 15
規模 | 手法 | 費用 [CNY] | 時間 [秒]
50便 | Gurobi | 4,599.4 | 617.6
50便 | ALNS-SA | 4,630.9 | 14.7
418便 | Gurobi | 実行可能解なし | 6時間制限
418便 | ALNS-SA | 8,758.3 | 202.3
本研究 264便 | 同条件baseline比較 | 未実施 | 未実施
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: Zhou, X., An, K., Schmöcker, J.-D. (2025). Optimization of charging and discharging schedules for battery electric buses under the V2G environment. Transportmetrica B: Transport Dynamics 13(1), 2506689. https://doi.org/10.1080/21680566.2025.2506689 手元原本 No06.pdf。
PDF p.14、印刷頁13 Table 5。200/418便Gurobiは6時間以内に実行可能解を得ていない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 34
発表で示せる結論と、残る研究上の確認
説明資料の補強と、研究としての採択・最適性・発表承認は別の段階
保存された2条件の結果を示し、SOC上限の不一致を優先して修正する
teacher_release_status = BLOCKED。未検証項目を解決済みとして発表しない。
補足 16
項目 | 今回示すもの | 残る確認
物理・会計 | 台帳一致、SOC上限に不一致 | 上限修正と新しい凍結実験
最適性 | 22候補内の選択結果 | 統合全体の最適性・候補安定性
計算時間 | 保存された実測値 | 同条件baseline・複数回測定
PV抑制 | いつ・どれだけ発生したか | 配車や設備条件の因果分解
研究公開・承認 | 実験SHAと出典を明示 | 来歴の残件・独立レビュー・承認
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 既存authoring manifestのうちscripts/build_thesis_weather_result_package.pyの過去ハッシュ不一致が未解消。今回のraw bundle検証は合格だが旧manifest全体の合格を意味しない。CURRENT_RESEARCH_RELEASE_BLOCKERS.md参照。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 35
追加確認：BEVの入力SOC上限と実行結果が不一致
P1：入力maxSoc=0.90に対し、実験SHA bb0c005のStage 2は容量100%を上限としていた
上限の契約を直し、独立検証を追加してから、クリーンな新SHAで再実験する
図表のためにSOC値を切り詰めたり、入力上限を100%に読み替えたりしていない。
補足 17
確認項目 | 高PV | 低PV
Preparedで指定したSOC上限 | 90% | 90%
保存された最大SOC | 93.375% | 83.186%
90%超過の車両数 | 3 | 0
90%超過の車両×15分境界点 | 12 | 0
今回の扱い | 診断用、研究結論には未使用 | 比較ペアとして診断用
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 根拠：prepared maxSoc=0.9、hourly_solver_result.jsonのvehicle_soc_kwh_by_vehicle_slot。BEV軌跡はslot開始値。凍結solver_adapter.pyのstage2.addVar ub=capとterminal_soc_expr<=cap。高PV12 vehicle-slot点、3台で超過。モデル修正・再実験は本資料更新の範囲外で未実施。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 36
晴条件でも、BEV全35台は使っていない
8月29日のPrepared入力：BEV 35台・ICE 25台。両PV条件で共通
高PVはBEV 28/35台（80%）、低PVは21/35台（60%）を使用
未使用の原因は、この集計だけでは特定できない。全台使用を強制した比較は未実施。
補足 18
台数 [台] | 高PV | 低PV
入力 BEV / ICE | 35 / 25 | 35 / 25
使用 BEV / ICE | 28 / 4 | 21 / 11
未使用 BEV / ICE | 7 / 21 | 14 / 14
BEV使用率（台数） | 80% | 60%
使用台数 合計 | 32 | 32
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 6月18日Slack https://urabelab.slack.com/archives/D0AHW83UK17/p1781772519133989 への回答。旧条件のICE 26台と今回の25台を混同しない。母数はハッシュ照合したPrepared vehicles、使用数は凍結result_summary.json。使用率は稼働した台数/入力台数であり、時間稼働率ではない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。

## Slide 37
低PVの買電ピーク：6:15の電力収支
今回の保存実行の15分平均電力。6月の旧結果にあった10時ピークとは別
6:15–6:30：充電 177.55 = PV 55.25 + BESS 0.00 + 系統 122.30 kW
系統購入量と全充電電力を区別する。朝ラッシュ後の帰庫が原因という説明は今回未検証。
補足 19
6:15–6:30の確認項目 | 値
全充電器入力 | 177.55 kW
PV / BESS / 系統 | 55.25 / 0.00 / 122.30 kW
15分の系統購入電力量 | 30.575 kWh
正電力の充電セッション数 | 4台（電力 > 1e−6 kW）
うち1 kW以上 | 3台
DIAGNOSTIC / NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS / SOC入力上限の不一致は補足17
Notes: 6月17日Slack https://urabelab.slack.com/archives/D0AHW83UK17/p1781658309839589 への回答。最大grid_import_kwの枠を抽出。高PVは全96枠で系統購入0。出典 review_data.json slots、保存された実行先頭60分を接続した値。1 kW以上は説明用の閾値であり、設備制約の判定値ではない。
数値：実験SHA bb0c005のaccepted Rolling実行区間。最終費用：rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json。出典ファイルとSHA-256：analysis/review_data.json。2026-09-07は再集計のみで新規solveなし。
【2026-09-07訂正】入力SOC上限90%との不一致を高PVの3台・12境界点で検出。旧検証PASSはその上限への適合を保証しない。この資料の数値はDIAGNOSTIC、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。モデル修正と新SHAでの再実験は未実施。補足17を参照。図の数値はExcel互換のため小数6桁に丸め、元の精度はanalysis/review_data.jsonに保持。