## Slide 1
修士論文研究 9月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
購入電力の時間分布と週間費用差
2026年9月18日 電力システム研究室 劉 承洋
1/20
3月・11月の比較から、費用差の判断材料を整理する
診断結果 ／ 手法の優位性・最適性・季節全体への一般化は未検証
Notes: 9月16日のご指摘を受け、購入電力量と受電ピークの意味、3月と11月の時間分布、費用差の判断材料の順に説明します。今回の数値は前回と同じ固定版12週を再集計したもので、新しい最適化実験は行っていません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 2
今回の問いと説明の流れ
同じ便数を運行した週でも、購入電力量と費用に差が生じる
購入した「量」と「時刻」を結び付けて、費用差を解釈する
対象は選択した各月1週。年間の効果や手法の優位性は追加検証が必要。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
2/20
研究の目的
全便運行を守り、PV・蓄電池と混成バスの充電を計画する。
購入電力の違い
週の積算量・最大電力・継続時間を比較する。
費用差の判断材料
費用の内訳と係数依存性を示し、未検証の比較を明確にする。
Notes: 研究目的は、全便運行を守りながら、PVと蓄電池を使う混成バスの配車・充電計画を考えることです。先生のご質問を受け、まず3月と11月で購入量が多い理由を時間分布から確かめます。次に費用差の内訳を示し、どの条件なら効果を判断できるかを整理します。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 3
比較する週と共通条件
3月3〜9日と11月10〜16日／いずれも2025年、月曜から日曜
曜日構成・便数・設備を揃え、両週とも物理・会計の検証を通過
配車結果・PV・予測誤差は異なる。PVだけを変えた因果比較にはなっていない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
3/20
項目 | 両週の条件・結果
運行 | 平日5日・土曜1日・日曜1日／1,704便
車両 | 入力：BEV35台・ICE25台／使用：両週206台日
充電器・PV | 90 kW × 10基／PV定格1,000 kW
BESS | 容量6,000・初期3,000・下限1,200 kWh
計算 | 同じ固定版・探索規則／15分刻み、毎時更新
独立検算 | 未担当便・SOC・充電器等の物理違反0件
Notes: 各月の最初の、祝日を含まない月内完結の月曜から日曜を選んでいます。PVや費用を見て週を選び直していません。3月と11月の使用車両日数はいずれも206台日、使用車両はBEV26台とICE6台です。ただしBEV担当便数は1562便と1565便で配車は同一ではありません。各168時間、672区間の物理・会計検証を通過しています。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 4
電力量・平均電力・ピークの定義
前回P9右図は「最大15分平均受電電力」を表示していた
週平均は近いが、最大15分平均電力は3月が大きい
「平均」の集計期間を明記する。受電は系統からの購入、単位はkW。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
4/20
指標 | 定義 | 3月 | 11月
週間購入電力量 | 15分電力 × 0.25 h の合計 | 7,794.1 kWh | 7,302.4 kWh
週間平均電力 | 週間購入電力量 ÷ 168 h | 46.4 kW | 43.5 kW
受電ピーク | 最大の15分平均電力 | 849.4 kW | 234.8 kW
購入の継続時間 | 1 kWを超えた区間の合計 | 51.75 h | 50.75 h
200 kWはモデルの契約基準。超過購入を料金付きで許容している。
Notes: 前回の右図における15分平均は、各15分区間での平均を意味し、その最大値を表示していました。1週間の平均とは異なります。今回、週平均も購入電力量を168時間で割って計算しました。3月46.4 kW、11月43.5 kWと近い値です。一方、最大値は849.4 kWと234.8 kWで約3.6倍異なります。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 5
12週における3月と11月の位置
3月と11月は購入量が多い週。ピークの大きさは異なる
3月7.79 MWh・849 kWに対し、11月7.30 MWh・235 kW
月1週の結果。月平均・季節全体の代表値とは扱わない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
5/20
Chart: 週間購入電力量
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
購入電力量 | 5.6217 | 2.1235 | 7.7941 | 2.7067 | 3.9819 | 2.8048 | 1.7464 | 2.7238 | 3.6195 | 4.2942 | 7.3024 | 5.6954
Chart: 最大15分平均受電電力
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
受電ピーク | 256.786 | 200 | 849.4416 | 420.0001 | 358.573 | 244.106 | 227.008 | 419.9999 | 270 | 209.643 | 234.7813 | 263.7068
Notes: 全12週の中で3月と11月はいずれも購入量が多い週ですが、ピークは大きく異なります。購入量の高さとピークの高さは別の性質なので、時系列へ進みます。夏の購入量は少ない傾向ですが、今回の固定電費には空調などの気温影響が含まれておらず、一般的な季節効果には拡張できません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 6
購入電力の15分時系列
同じ縦軸・横軸で比較／200 kWは契約基準
3月は週初めに鋭いピーク。11月は200 kW付近の購入が続く
各15分の平均値を階段状に表示。1時間平均でピークを平滑化していない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
6/20
Chart: 3月・11月の週間受電
契約基準200 kW | 200 | 200
Notes: 横軸は月曜0時からの経過時間で、24時間ごとが日境界です。全672区間を省略せず表示しています。3月の高いピークは初日の未明にあり、11月は235 kW程度までに収まります。ただし11月も複数日にわたり200 kW付近で購入しているため、週間の積算電力量は大きくなります。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 7
11月の購入は7日すべてに発生
週間7,302 kWhのうち、最大の1日でも20.5%にとどまる
11月の購入電力量は、一度の短い購入だけでは説明できない
継続時間は受電 > 1 kWで定義。微小な数値誤差を購入時間へ加えていない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
7/20
Chart: 曜日別の購入電力量
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
3月 | 954.0671 | 1313.9582 | 1592.7004 | 1666.6041 | 1137.8023 | 103.3484 | 1025.576
11月 | 259.9586 | 1007.8448 | 1224.5884 | 1175.5507 | 1387.392 | 752.4445 | 1494.6231
時間分布 | 3月 | 11月
購入時間 [h] | 51.75 | 50.75
最長連続 [h] | 9.75 | 9.75
最大4区間の 購入量割合 | 9.5% | 3.2%
Notes: 日ごとの実行電力を積算すると11月は7日すべてで購入しています。1 kW超の購入時間は合計50.75時間で、最長の連続区間は11月13日21時から14日6時45分までの9.75時間、1850.9 kWhです。また大きい方から4つの15分区間を足しても週間購入量の3.2%です。これは購入電力全体の話で、契約基準を超えた時間は次ページで別に見ます。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 8
契約基準を超えた時間の拡大図
超過量は200 kWより上の面積。両図とも縦軸0〜900 kW
3月は短時間の大幅超過、11月は一晩の小幅超過
11月の超過は11/13夜〜11/14朝に集中。週間購入電力全体とは区別する。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
8/20
Chart: 3/3 00:00から6時間
| 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 3 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 4.25 | 4.25 | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.75 | 5.75 | 6
系統受電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5659 | 522.5659 | 849.4416 | 849.4416 | 780.6304 | 780.6304 | 806.4709 | 806.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 kW | 200 | 200
Chart: 11/13 21:00から10時間
200 kW | 200 | 200
週間の超過 | 3月 | 11月
時間／超過電力量 | 1.25 h ／ 540.5 kWh | 3.75 h ／ 92.0 kWh
Notes: 3月の200 kW超過は週内で1.25時間あり、超過電力量の99.86%が初日1時から2時の1時間に集中します。残りは3月6日6時15分の1区間です。11月の超過は3.75時間分、15区間で、すべて11月13日夜から14日朝です。図はそれぞれ異なる長さの窓なので、時間軸を明示しています。超過が短いというだけでは費用は判断できません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 9
ピーク時の充電と電源
系統購入で必要な充電量を満たしており、未担当便は0件
BESSに残量はあるが放電は0。購入を不可避とする原因は未特定
残量だけでは放電の可否を断定できない。将来の運行制約や探索の影響を要検証。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
9/20
15分区間の実行値 | 3月の最大時 | 11月の最大時の一例
時刻 | 3/3 01:15〜01:30 | 11/14 00:30〜00:45
系統受電＝バス充電 | 849.4 kW | 234.8 kW
正電力で充電中のバス | 10台 | 4台
PV供給／BESS放電 | 0.0 ／ 0.0 kW | 0.0 ／ 0.0 kW
BESS残量（区間開始） | 3,000.0 kWh | 2,096.7 kWh
BESS残量の下限 | 1,200 kWh | 1,200 kWh
Notes: ピーク時は両週ともPV発電がなく、バス充電は系統のみで賄っています。BESS残量は3月3000 kWh、11月2096.7 kWhで下限1200 kWhを上回っていますが、放電していません。この事実だけで蓄電池の不足とは説明できません。一方、将来の制約を保ったまま放電できる別計画が存在するかも未検証です。11月の最大値は複数区間で同水準なので、表は一例です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 10
週間費用差の内訳
3月466.45万円、11月442.46万円／差は23.99万円（表示は丸め値）
差額の22.42万円、93.5%をモデル内の超過ペナルティが占める
全費用は実行済み週間会計による。設備費・劣化費・運転士費等は含まない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
10/20
費用 [万円／週] | 3月 | 11月 | 差（3月−11月）
車両使用 | 412.00 | 412.00 | 0.00
系統電力 | 23.38 | 21.91 | 1.47
軽油 | 3.60 | 3.53 | 0.07
CO₂ | 0.45 | 0.42 | 0.03
超過ペナルティ | 27.03 | 4.60 | 22.42
総費用 | 466.45 | 442.46 | 23.99
Notes: 前回P10では総費用の差だけでは判断材料が足りませんでした。今回は同じ項目に分け、差額まで示します。車両使用費は両週412万円で同じです。23万9900.53円の差のうち22万4237.03円が契約基準超過のペナルティ差で、93.47%を占めます。燃料やCO2の費用も異なりますが寄与は小さい結果です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 11
超過ペナルティの計算根拠
受電200 kWを超えた電力量に、500円/kWhを乗じる
費用を決めるのは、超過の高さと継続時間を積算した電力量
モデルの費用定義。一般の電力契約における月間デマンド料金とは別の設定。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
11/20
超過費用 ＝ Σ max（受電電力 − 200, 0）× 0.25 h × 500 円/kWh
超過に関する指標 | 3月 | 11月
最大受電電力 [kW] | 849.4 | 234.8
200 kW超の時間 [h] | 1.25 | 3.75
超過電力量 [kWh] | 540.5 | 92.0
超過ペナルティ [万円] | 27.03 | 4.60
Notes: 超過ペナルティは各区間の max(受電電力−200,0) に0.25時間と500円/kWhを掛けた合計です。3月は超過時間が短くても超過電力が大きく、超過電力量540.5 kWhで27.03万円になります。11月は92.0 kWh、4.60万円です。この係数を現実の契約や目的に照らして採用する妥当性は、別途説明する必要があります。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 12
費用差の大きさを評価する尺度
両週1,704便・206台日。分母を揃えて差額を読む
差は11月の総費用比で5.42%、1便当たりでは140.79円
これは異なる週の記述比較。提案手法による削減額や投資回収額とは解釈しない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
12/20
評価尺度 | 3月 | 11月 | 差
総費用 [万円／週] | 466.45 | 442.46 | 23.99
総費用 [円／便] | 2,737.38 | 2,596.60 | 140.79
使用費以外 [万円／週] | 54.45 | 30.46 | 23.99
使用費以外 [円／便] | 319.54 | 178.76 | 140.79
経済的な有用性の判断には、料金設定の根拠と比較対象の費用が必要。
Notes: 実務的に差が大きいかを考えるため、総額だけでなく同じ便数当たりの費用を示します。総費用の差は11月比5.42%、1便当たり140.79円です。車両使用費を除くと3月54.45万円、11月30.46万円ですが、使用費を除いた値を総費用と混同しないようラベルを明記します。実際に得られる削減額を知るには同じ週の比較運用が必要です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 13
費用差の料金設定への依存
同じ実行済み電力のまま、超過単価だけを置き換えた算術比較
超過単価を0円とすると、同じ運用の差額は1.57万円になる
再最適化は未実施。料金を変えたときの運用結果・実現可能な削減額ではない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
13/20
Chart: 同じ運用に対する費用差（3月−11月）
| 0円/kWh | 100円/kWh | 500円/kWh 今回の設定
差額 | 1.5663 | 6.0511 | 23.9901
固定したもの
配車・充電時刻
系統購入・PV利用
BESSの充放電
変えたもの
超過単価のみ
Notes: 500円/kWhという仮定が差額を大きくしていることを示すため、実行電力を一切変えずに0円、100円、500円で計算し直しました。差額はそれぞれ1.566万円、6.051万円、23.990万円です。最適化をやり直せば充電時刻や購入量も変わり得るため、この図は料金感度の説明用であり、政策変更や改善計画の評価ではありません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 14
「優位性」を判断できる範囲
観測された費用差と、手法による改善を区別して評価する
費用差の内訳は説明できる。手法の優位性には同条件の対照が必要
各月1週の12例から、有意な季節効果や統合全体最適性は主張しない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
14/20
判断したいこと | 今回の材料 | 追加で必要なもの
費用差の説明 | 23.99万円、93.5%が超過費差 | 料金係数の採用根拠
運用手法の優位性 | 同じ週の対照実験なし | 同一入力の基準運用との比較
季節差の一般性 | 各月1週のみ | 複数週・複数年の反復
解の最適性 | 配車gap：84.6%／85.2% | 事前基準内の探索と検証
日別総費用は週間費用の配分を含むため、独立した7標本として検定しない。
Notes: 今回の結果は物理的に実行可能な計画の診断比較です。費用差そのものと料金設定への依存は確認できます。しかし季節、PV、配車や探索結果も異なるため、差額を手法の効果とできません。統計的な判断には複数週や年を含む比較設計が必要です。日別会計には週費用を配分した項目があり、7日分を独立な標本として検定することも適切ではありません。Stage 1 gapは3月84.6%、11月85.2%で、10%目標に未達です。これは総費用の誤差率ではありません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 15
今回の回答と次の検証
購入電力の時間分布が、費用差の解釈を左右する
次は同じ週の対照運用と比較し、避けられる超過費用を測る
次の検証は提案段階。配車・初期状態・終端条件・計算条件を揃えて実施する。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
15/20
購入電力について
11月は広い時間帯で購入。3月は初日未明の大幅超過が特徴。
費用差について
23.99万円の差の93.5%は超過ペナルティ。単価の根拠が重要。
残る問い
同じ運行と残量条件で、超過を減らせる実行可能な計画はあるか。
Notes: 先生への回答をまとめます。11月の購入は7日すべてに分散し、1 kW超の合計は50.75時間でした。一方で200 kWを超える小幅な購入は一晩に集中します。3月は初日の大幅な超過が費用差の大部分を生みました。ただしなぜその充電になったか、別計画で減らせるかは今回未検証です。まず同じ入力と配車を固定した充電比較で超過低減可能性を調べ、その後、配車も含めた基準手法との公平な比較や複数週評価へ進めるのが妥当です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 16
補足：日別の購入量と契約超過
電力量は実行時系列の積算。日別総費用の配分値は使わない
11月の購入は毎日発生し、契約超過は木曜夜から金曜朝に集中
表は表示値のみ丸める。極小の浮動小数点残差は0.0と表示。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
16/20
曜日 | 3月 購入 | 3月 PV | 3月 超過 | 11月 購入 | 11月 PV | 11月 超過
月 | 954.1 | 547.2 | 539.8 | 260.0 | 2,429.7 | 0.0
火 | 1,314.0 | 1,216.6 | 0.0 | 1,007.8 | 1,487.5 | 0.0
水 | 1,592.7 | 1,160.7 | 0.0 | 1,224.6 | 2,710.2 | 0.0
木 | 1,666.6 | 1,265.2 | 0.7 | 1,175.6 | 753.1 | 21.8
金 | 1,137.8 | 4,754.3 | 0.0 | 1,387.4 | 3,128.2 | 70.2
土 | 103.3 | 1,227.4 | 0.0 | 752.4 | 2,957.2 | 0.0
日 | 1,025.6 | 4,684.6 | 0.0 | 1,494.6 | 2,381.3 | 0.0
単位はすべて kWh／日。3月3〜9日、11月10〜16日。
Notes: 日別の購入電力量、PV発電量、契約基準を超えた電力量を比較するための表です。3月初日はPVが547.2 kWhと小さいですが、ピーク発生は未明であり、その日のPV総量だけで因果説明はできません。11月の契約超過は木曜と金曜に計92.0 kWhで、他の日も系統購入は発生しています。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 17
補足：月別の確定値（1月〜6月）
同じ固定版で実行した各月1週。全週1,704便・物理違反0件
月別差は、選択週の天候・配車・料金条件と併せて読む
月平均や季節全体の効果には一般化しない。台日は日ごとの使用台数の合計。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
17/20
月 | 週の開始 | 費用 [万円] | 台日 | 購入 [kWh] | ピーク [kW]
1月 | 01-06 | 431.63 | 205 | 5,621.7 | 256.8
2月 | 02-03 | 422.27 | 206 | 2,123.5 | 200.0
3月 | 03-03 | 466.45 | 206 | 7,794.1 | 849.4
4月 | 04-07 | 437.83 | 206 | 2,706.7 | 420.0
5月 | 05-12 | 434.43 | 206 | 3,981.9 | 358.6
6月 | 06-02 | 424.83 | 206 | 2,804.8 | 244.1
Notes: 前回の月別結果を参照できるよう残した表です。費用は確定週間会計、購入電力量とピークは実行時系列から得ています。今の問題設定には気温依存の空調需要がなく、各月の季節名だけで需要変化を説明することはできません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 18
補足：月別の確定値（7月〜12月）
同じ固定版で実行した各月1週。全週1,704便・物理違反0件
月別差は、選択週の天候・配車・料金条件と併せて読む
月平均や季節全体の効果には一般化しない。台日は日ごとの使用台数の合計。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
18/20
月 | 週の開始 | 費用 [万円] | 台日 | 購入 [kWh] | ピーク [kW]
7月 | 07-07 | 421.86 | 206 | 1,746.4 | 227.0
8月 | 08-04 | 439.18 | 206 | 2,723.8 | 420.0
9月 | 09-01 | 432.09 | 206 | 3,619.5 | 270.0
10月 | 10-06 | 426.93 | 205 | 4,294.1 | 209.6
11月 | 11-10 | 442.46 | 206 | 7,302.4 | 234.8
12月 | 12-01 | 444.22 | 206 | 5,695.4 | 263.7
Notes: 前回の月別結果を参照できるよう残した表です。費用は確定週間会計、購入電力量とピークは実行時系列から得ています。今の問題設定には気温依存の空調需要がなく、各月の季節名だけで需要変化を説明することはできません。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 19
補足：計算・集計の条件
新しい最適化計算は行わず、固定済み12週の実行値を再集計
全月で同じ探索規則を使用。旧版の成功週は混ぜていない
受電200 kWは超過可能な契約基準。充電器容量やSOC制約の緩和は行っていない。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
19/20
計算条件 | 設定
前日／毎時 Method | 1 ／ 0
MIPFocus | 1
Presolve／Aggregate | 0 ／ 0
可行性／整数許容差 | 各1e−9
接続候補の除外 | 0
集計・料金 | 定義
時間刻み | 15分、週672区間
購入時間 | 受電 > 1 kW
電力単価 | 30円/kWh
超過ペナルティ | 200 kW超 × 500円/kWh
車両使用費 | 20,000円／台日
Notes: 前日充電と毎時更新でMethodが異なりますが、この段階別の規則は全月同じです。集計では1 kWを超える受電時間を購入時間と呼び、超過時間には1e-6 kWの数値許容差を用いています。超過費用を検算するときは丸めず、原データから積算しています。PV予測は2024年を学習に使ったclimatologyで、対象週は2025年です。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。

## Slide 20
補足：出典と解釈の限界
数値の原本と再集計を対応させ、説明可能な範囲を明示
今回示したのは、選択12週の実行可能な計画に関する診断結果
研究採用はBLOCKED。独立した研究承認と最適性・比較評価は未完了。
修士論文 進捗報告 2026年9月18日 ／ 月別12週の診断比較
20/20
解釈に影響する条件 | 今回の扱い
期間・天候 | 各月1週。PV・配車・予測誤差が同時に変わる
運行入力 | 2026年時刻表を2025年に対応。距離は代理値
BESSの終端 | 3月・11月とも在庫1,800 kWh減少
費用と最適性 | 設備費等は未計上。統合全体最適性は未証明
数値原本：SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json
再集計：outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json
先生のご指摘：2026年9月16日Slack DM。原本の詳細パスは各ページのノート。
Notes: 営業便距離は座標由来の代理距離で、2026年時刻表を2025年の日付へ対応させています。またBESSは週末に初期残量へ戻す条件ではなく、3月と11月はいずれも1800 kWhの在庫減少があります。各週は初期状態をリセットしており、1年間の連続運用とは異なります。各原本のSHAと集計方法はanalysis.jsonおよび同梱の説明文に記載しています。前回PPTXは残し、本資料を別版として作成しています。
出典：C:/master-course/docs/notes/SHIBU21_23_MONTHLY_PHASE_SEARCH_RESULTS_20260915.json。固定ソースSHA 7c7c2334040d54722d2f1c354634269d35f8d1de。費用原本は各週の rolling_hourly_chain/executed_day_accounting.json、電力時系列は executed_plan.json、物理検証は physical_validation.json。再集計と全原本SHA：C:/master-course/outcome/2026-09-18_urabe_followup/analysis.json。表示値のみ丸める。診断比較であり研究採用はBLOCKED、NOT USED FOR RESEARCH CONCLUSIONS。