## Slide 1
修士論文研究 8月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
― 前回からの改善点と、11月に向けた次の検証 ―
2026年8月31日 電力システム研究室 劉 承洋
1/18
Notes: 本日は、まず研究の背景と対象を簡単に説明した後、この1か月でモデルと結果をどのように見直したか、最新結果、残っている課題、11月に向けた作業の順で説明する。数式ではなく、処理の流れと結果の意味を中心に話す。

## Slide 2
研究背景：電気バスは「車両」だけでなく「運行と電力」を一緒に考える必要がある
修士論文 進捗報告
2/18
交通分野の脱炭素化に向けて電気バスの導入が進む一方、営業所では次の3つを同時に満たす必要がある。
運行
決められた便を
欠かさず走らせる
充電・設備
限られた充電器と
受電容量の中で充電する
再生可能エネルギー
時間で変わるPVを
できるだけ有効に使う
研究のねらい
「どの便を電気バスに任せるか」と「いつ、どの電源で充電するか」をまとめて考え、
全便運行を守りながら、PV・蓄電池を使いやすい運用を探す。
Notes: 電気バスの研究というと車両性能だけに見えるが、実際の営業所では、時刻表、充電器、受電上限、太陽光、蓄電池が同時に関係する。本研究では、車両の担当便と営業所の電力の使い方を同じ運用問題として扱っている。

## Slide 3
先行研究から整理した「示すべき図表」と本研究の位置づけ
修士論文 進捗報告
3/18
電気バス研究では、システム構成・入力条件・時間変化・費用との関係をセットで示す例が多い。
先行研究でよく示す内容
本資料で対応する図・表
参考にした文献
営業所・車両・電力設備の構成図
対象営業所と比較条件の図
Najafi et al. (2025), Fei et al. (2023)
電池・充電器・SOC・価格などの入力表
車両・設備・費用・計算条件の表
Fei et al. (2023), Zhang et al. (2025)
一日の充電・PV・蓄電池の動き
PV利用、BESS、系統購入の流れ
Fei et al. (2023), Najafi et al. (2025)
車両構成と費用・収益の関係
22配車候補のBEV台数と評価額
Fei et al. (2023)
便ごとの消費量をどう扱うか
便別入力を用いた配車・充電計算
He et al. (2023), Zhang et al. (2024)
本研究の焦点：既存営業所の264便を対象に、BEV／ICEの担当便とPV・BESSを使う充電運用を同時に確認する
参考：No07, No18, No36, No39, No42（添付文献）
Notes: 先行研究では、まず対象システムを図で示し、次に車両や充電器などの入力条件を表にまとめ、その後に時間変化や費用との関係を図示する構成が多い。本資料でもその構成を取り入れた。本研究の特徴は、新規設備の設計だけではなく、既存営業所の混成車両を対象に、便の担当と電力運用を一日単位で検証する点である。

## Slide 4
実験対象：同じ平日264便に、PVの多い条件と少ない条件を与えて比較
修士論文 進捗報告
4/18
共通して固定する条件
弦巻営業所・平日264便（16路線）
車両60台：BEV 35台／ICE 25台
充電器・BESS・受電上限・料金は同一
15分単位、1時間ごとに運用を見直す
比較したいこと
PV量の違いで、配車・電力・費用がどう変わるか
高PV条件
PV入力
2025/08/05由来
日合計 6,056 kWh
平日時刻表は共通
低PV条件
PV入力
2025/08/10由来
日合計 996 kWh
実際の日曜運行ではない
実験の範囲：一つの営業所・一つの平日時刻表・2種類のPV入力による比較
Notes: 実験では、営業所、時刻表、車両、設備、料金を同じにし、PV入力だけを高い条件と低い条件に変えている。高PVは2025年8月5日由来、低PVは8月10日由来の曲線である。低PV条件は日曜ダイヤではなく、同じ平日264便へ低PV曲線を与えた反実仮想である。

## Slide 5
研究手法：複数の配車案を作り、充電・電力運用まで確認して選ぶ
修士論文 進捗報告
5/18
難しい数式を使わずに言うと、次の5段階の処理を行っている。
① 入力を読み込む
時刻表・車両・充電器・
PV・蓄電池
② 配車案を作る
BEV／ICEの担当を
複数案つくる
③ 電力を調整する
各案について充電・
PV・BESSを調整
④ 1時間ごとに見直す
実際に進む時間に合わせて
残りの運用を再計算
⑤ 結果を検算する
全便・SOC・電力・費用が
矛盾していないか確認
ここでいう「最適化」＝ 条件を守りながら、より良い組合せをコンピュータで探す処理
Notes: 処理は5段階で説明できる。まず入力を整え、複数の配車案を作る。次に各配車案について充電と電力の使い方を調整する。その後、1時間ごとに残り時間を見直し、最後に便・SOC・電力収支・費用を確認する。

## Slide 6
設定パラメータ①：運行・車両・営業所設備
修士論文 進捗報告
6/18
先行研究と同様に、結果へ影響する前提条件を表として明示する。
運行条件
対象営業所
弦巻営業所
時刻表
平日 264便／16路線
内部時間刻み
15分（1日96区間）
運用見直し
60分ごと・24回
比較日
運行日は2025/08/05で固定
高PV入力
2025/08/05由来
低PV入力
2025/08/10由来
車両条件
有効車両
BEV 35台／ICE 25台
BEV電池容量
314 kWh／台
BEV電費
1.316 kWh/km
BEV充電上限
90 kW／台
BEV SOC範囲
20～90%
BEV初期SOC
車両別 21.95～77.43%
ICE条件
160 L・4.52 km/L
営業所設備
充電器
90 kW × 10基
同時接続
各1ポート
V2G
使用しない
受電上限
200 kW
PV定格
1,000 kW
BESS
6,000 kWh／900 kW
BESS境界
3,000 → 3,000 kWh
参考構成：Fei et al. (2023) のケーススタディ入力表、Zhang et al. (2025) の車両・充電器条件表
Notes: 運行、車両、設備の主な設定値をまとめた。重要なのは、BEVの初期SOCを一律80%としていないこと、充電器は90kWを10基、BESSは6MWh、受電上限は200kWとしていることである。高PVと低PVの間では、これらの非PV条件を固定している。

## Slide 7
設定パラメータ②：費用・計算・配車候補の条件
修士論文 進捗報告
7/18
費用の設定
系統電力単価
30 円/kWh
軽油単価
150 円/L
車両使用費
20,000 円/台日
CO₂価格
1 円/kg
需要料金
0 円/kW
売電単価
0 円/kWh
含まない費用
設備費・劣化費・運転士費
計算の設定
計算方式
二段階方式
全体上限
585秒
配車側上限
435秒
充電側上限
30秒／候補
乱数seed
42
CPU thread
1
目標gap
10%
候補比較の設定
評価候補数
22案
構成探索幅
±4台相当
BEV候補範囲
15～35台
候補探索時間
120秒
最終選択
費用→使用台数→配車ID
全便条件
未担当便を許さない
後処理修正
使用しない
注意：ここでの評価額はモデル内の比較指標であり、設備投資を含む実際の総費用ではない。
Notes: 費用と計算条件を明示した。結果の評価額には電力、燃料、車両使用、CO2を含むが、設備費や劣化費などは含まない。計算は二段階で、22の配車候補を比較する。したがって、全ての可能性を調べた大域最適解とは言わない。

## Slide 8
前回からの差分：結果を「出す」段階から、「理由と信頼性を説明する」段階へ
修士論文 進捗報告
8/18
前回（7月末）
現在（8月末）
配車案の作り方
ほぼ1案だけを後段で評価
複数案（22案）を比較
高PV／低PVの結果
同じ配車が選ばれた
異なる配車が選ばれた
一日の確認
日合計中心
1時間ごと・15分単位まで確認
結果の信頼性
出力値の確認が中心
物理・会計・入力・コードを紐づけ
次の研究準備
不足点が曖昧
小規模比較と感度検証を事前設計
最大の変化：PV条件が配車に反映されるようになり、その理由を追えるようになった
Notes: 前回は、結果が出ても高PVと低PVで同じ配車になり、なぜそうなったかを説明しにくかった。今月は配車案を増やし、同じ運行条件で比較できるようにした。また、日合計だけでなく時間ごとの確認と、入力・コード・出力の紐づけを進めた。

## Slide 9
この1か月で行ったこと
修士論文 進捗報告
9/18
8月上旬
問題点の洗い出し
・同じ配車になる原因を確認
・計算結果の言い過ぎを整理
8月中旬
配車案の比較方法を改善
・候補を増やして比較
・高PV／低PVを同条件で評価
8月下旬
正式条件で再計算
・Fresh Prepareで再実行
・24時間の運用と会計を確認
8月末
発表・修論に向けて整理
・96スロット図を作成
・11月の追加実験を事前設計
今月は、モデルの機能を増やすよりも「比較できる結果」と「説明できる証拠」を作ることに重点を置いた。
Notes: 今月の作業は4段階である。上旬に問題点を洗い出し、中旬に複数配車案を比較する方法へ変更した。下旬に正式条件で再計算し、月末には15分単位の電力データと修論素材、11月の追加検証計画まで整理した。

## Slide 10
最新結果①：高PV条件ではBEVを多く、低PV条件ではICEを多く使う配車になった
修士論文 進捗報告
10/18
BEV
ICE
使用車両（合計32台）
28
4
高PV
21
11
低PV
担当便数（合計264便）
199
65
高PV
91
173
低PV
高PV条件
BEV 28台・199便
→ PVを使える時間にBEVを活用
低PV条件
BEV 21台・91便
→ 充電できる量に合わせICEを増加
共通
264/264便を運行
使用総台数はどちらも32台
※ 2つの固定条件での結果であり、一般的な天候効果を示すものではない
Notes: 最新の結果では、高PV条件でBEV28台・199便、低PV条件でBEV21台・91便となった。以前のような同一配車ではなく、PV条件に応じて配車が変化した。どちらも使用総台数は32台で、264便すべてを運行している。ただし2条件だけなので、一般的な天候効果とは言わない。

## Slide 11
先行研究にならい、車両構成と費用の関係を候補ごとに確認
修士論文 進捗報告
11/18
図から読めること
高PV条件はBEV 28台の候補を選択
低PV条件はBEV 21台の候補を選択
同じ候補でもPV条件で評価額が変わる
BEVを増やせば必ず安くなるわけではない
有限22候補内の比較
因果関係や全候補の最適性を示す図ではない
図の構成は Fei et al., Transportation Research Part C 149 (2023) の「台数と収益」の示し方を参考に、本研究データで再作成
Notes: 先行研究では、バス台数と収益の関係を示す図が使われていた。本研究では、22の配車候補について使用BEV台数と評価額を示した。高PVではBEV28台、低PVでは21台の候補が選ばれた。ただし、BEV台数だけで費用が決まるわけではなく、ICE台数や担当便、充電可能時間も影響する。

## Slide 12
最新結果②：低PV条件では、主に燃料使用の増加によって評価額が高くなった
修士論文 進捗報告
12/18
モデル上の24時間評価額
661千円
高PV
699千円
低PV
差額 37,615円の内訳
燃料費
+33,054円
系統電力費
+3,926円
CO₂費用
+635円
差額の約88%が燃料費
※ 設備投資・電池劣化・運転士費などは含まれていない
Notes: 本モデルの費用定義に基づく評価額は、高PV条件約66.1万円、低PV条件約69.9万円で、差は約3.76万円である。差の約88%はエンジンバスの燃料費、約10%が系統電力費である。ただし設備費や劣化費は含まないため、実際の総運用費や採算とは呼ばない。

## Slide 13
先行研究の電力フロー図にならい、PV・BESS・系統の流れを日合計で整理
修士論文 進捗報告
13/18
高PV条件
PV発電
6,056 kWh
直接充電
110 kWh
BESSへ
2,573 kWh
BESSから
2,322 kWh
抑制
3,373 kWh
系統から
0 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約251 kWh
低PV条件
PV発電
996 kWh
直接充電
231 kWh
BESSへ
766 kWh
BESSから
691 kWh
抑制
0 kWh
系統から
131 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約75 kWh
高PV：余剰は多いが、充電できる時間と合わず抑制が発生 ／ 低PV：ほぼ全量を使い、不足分を系統から補う
参考構成：Fei et al. (2023) の時間別充放電図、Najafi et al. (2025) の交通・電力システム統合図を参考に、本研究の日合計値で再構成
Notes: 電力の流れを日合計で示した。高PV条件では発電量が6056kWhと多いが、直接充電とBESS充電に使えた量は約2683kWhで、3373kWhは抑制された。低PV条件では996kWhをほぼ全量利用し、不足する131kWhを系統から補った。BESSは日初と日末で3000kWhに戻している。

## Slide 14
主要結果を一覧表で確認
修士論文 進捗報告
14/18
指標
高PV条件
低PV条件
読み方
PV発電量
6,056 kWh
996 kWh
入力として大きく異なる
使用車両
BEV 28／ICE 4台
BEV 21／ICE 11台
総使用台数は32台で共通
担当便
BEV 199／ICE 65便
BEV 91／ICE 173便
低PVではICE担当が増加
燃料使用量
137.5 L
357.9 L
費用差の主因
系統購入量
0.0 kWh
130.9 kWh
低PVで不足分を補給
PV抑制量
3,373 kWh
ほぼ0 kWh
高PVでも時間が合わず余る
24時間評価額
660,984円
698,599円
差額 +37,615円
計算の詰まり具合
約9.52%
約1.66%
配車側の目安。最終費用の誤差ではない
検算
264便・24/24・PASS
264便・24/24・PASS
物理・会計とも成立
結論：PV量の違いに応じて配車と電力の使い方が変わり、両条件とも全便運行と検算を満たした。
Notes: 主要な結果を一覧で示す。高PVではBEV担当が多く、燃料と系統購入が少ない。一方、高PVでも時間が合わずPV抑制が多い。どちらも全便運行と24時間の再計算、物理・会計検算を通過した。計算の詰まり具合は配車側の目安であり、最終費用の誤差ではない。

## Slide 15
結果の信頼性：一日を進めながら24回見直し、最後に全体を検算
修士論文 進捗報告
15/18
「朝に作った計画をそのまま使う」のではなく、1時間ごとに残り時間の充電計画を更新する。
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
24回すべて成立
15分 × 96区間
PV・系統電力・BESSの動きを
一日分つなげて確認
物理条件の確認
便の重複・SOC・充電器・
電力収支に矛盾がないか
証拠の紐づけ
入力・コード・出力・費用を
同じ実行として記録
結果だけでなく、「どの入力とコードで出した結果か」まで追える状態にした。
Notes: 一日の計画は、1時間進むごとに残り時間を見直す。24回すべて成立しており、実行した部分を15分単位でつないだ96区間の系列も確認した。さらに、物理条件、費用会計、入力・コード・出力の対応を残し、後から同じ結果を追えるようにした。

## Slide 16
現在の限界：結果は使えるが、まだ「最適な答え」と言い切る段階ではない
修士論文 進捗報告
16/18
!
すべての配車を調べたわけではない
評価した有限の配車案の中から選んでいる。
!
高PV条件は計算を詰める余地がある
計算の詰まり具合の目安は約9.5%（低PVは約1.7%）。
!
低PV条件は次点との差が小さい
別の配車案が約567円差であり、選択の安定性を確認したい。
!
2つの条件だけでは一般化できない
「雨なら必ずこうなる」という結論ではない。
!
費用の範囲が限定される
設備投資・電池劣化・運転士費などは未反映。
今後は「より厳密な小規模比較」と「配車案を増やした場合の変化」を確認する。
Notes: 現在の結果は物理的・会計的に成立しているが、すべての可能性を調べた最適解ではない。高PV条件は計算の詰まり具合に余地があり、低PV条件は次点との差が小さい。また2条件だけであり、設備費や劣化費も含まない。これらを明示した上で、追加検証へ進む。

## Slide 17
11月に向けた次の作業と、ご相談したいこと
修士論文 進捗報告
17/18
次に優先する作業
1
小規模比較
8・12・24便で、現在方式と一体型の参照方法を比較
2
選択結果の安定性
候補範囲と計算時間を分けて変え、最終配車の変化を確認
3
結果の固定
10月末までに図表・中間発表・大会原稿の内容を確定
現在は実験実行前の準備まで完了。承認後に実行する。
指導教員に確認したい4点
1
全国大会は小規模比較を中心にしてよいか
2
高PV側の約9.5%を開示して結果を使用してよいか
3
低PV側の候補差をどこまで追加確認するか
4
設備費・劣化費なしの費用範囲で発表してよいか
現状の主張：2条件で異なる実行可能配車を得た。
最適性・一般的天候効果はまだ主張しない。
Notes: 次の研究は、小規模な比較、選択結果の安定性、10月末の結果固定の順で進めたい。実験前に、全国大会の中心、高PV側の計算の詰まり具合、低PV側の追加確認範囲、費用項目の範囲を相談したい。

## Slide 18
参考にした先行研究
修士論文 進捗報告（参考）
18/18
[1]
Fei, F. et al.
Exploring the profitability of using electric bus fleets for transport and power grid services
Transportation Research Part C, 149, 104060, 2023
[2]
Najafi, A. et al.
Integrated optimization of charging infrastructure, electric bus scheduling and energy systems
Transportation Research Part D, 141, 104664, 2025
[3]
Zhang, M. et al.
Optimal Electric Bus Charging Scheduling with Multiple Vehicle and Charger Types Considering Compatibility
2025
[4]
He, J. et al.
Battery electricity bus charging schedule considering bus journey’s energy consumption estimation
Transportation Research Part D, 115, 103587, 2023
[5]
Zhang, Z. et al.
Analysis and estimation of energy consumption of electric buses using real-world data
Transportation Research Part D, 126, 104017, 2024
[6]
Blades, L.A.W. et al.
Predicting energy consumption of zero emission buses using route feature selection methods
Transportation Research Part D, 130, 104158, 2024
本資料の図は先行研究の構成を参考にしつつ、すべて本研究の入力・結果から再作成した。
Notes: 先行研究の中から、本資料の図表構成と研究位置づけに直接関係する文献を示す。図をそのまま転載したのではなく、システム図、入力表、費用と車両構成の関係、電力フローという見せ方を参考に、本研究のデータで再作成した。