## Slide 1
修士論文研究 8月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
― 前回からの改善点と、11月に向けた次の検証 ―
2026年8月31日 電力システム研究室 劉 承洋
1/18
Notes: 【話す内容】
今日は、電気バスとエンジンバスを組み合わせた配車と充電の研究について報告します。目標は、決められた便を全部走らせながら、太陽光を使える時間と充電の時間を考えて運用を決めることです。まず研究の仕組みを説明し、次に以前の課題に対して何を直したか、どんな結果を確認できたかをお話しします。最後に、まだ証明できていないことと次の検証をご相談します。
【補足】
スライド本体は8月の報告を基にしています。9月5日に既存結果を詳しく分析した内容は、その日付を付けて説明します。ここでいう運行はモデル上の計算で、実車実証ではありません。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json

## Slide 2
研究背景：電気バスは「車両」だけでなく「運行と電力」を一緒に考える必要がある
修士論文 進捗報告
2/18
交通分野の脱炭素化に向けて電気バスの導入が進む一方、営業所では次の3つを同時に満たす必要がある。
運行
決められた便を
欠かさず走らせる
充電・設備
限られた充電器と
受電容量の中で充電する
再生可能エネルギー
時間で変わるPVを
できるだけ有効に使う
研究のねらい
「どの便を電気バスに任せるか」と「いつ、どの電源で充電するか」をまとめて考え、
全便運行を守りながら、PV・蓄電池を使いやすい運用を探す。
Notes: 【話す内容】
電気バスは、電池があればいつでも走れるわけではありません。次の便までに必要な電気を充電し、出発時刻に間に合わせる必要があります。例えば、昼に太陽光が多くても、その時間にバスが路線を走っていれば、そのバスへ直接充電できません。一方、営業所に戻ってきても充電器や受電容量には上限があります。そこで、どの便を電気バスが担当するかと、いつ充電するかを関連付けて考えています。
【用語と補足】
BEVは電池で走るバス、ICEはエンジンバス、PVは太陽光発電、BESSは営業所に置く蓄電池です。「一緒に考える」は研究対象全体の話で、計算では配車と電力を二段階に分けています。
【次へ】その仕組みを説明するため、先行研究の図表の見せ方も参考にしました。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/03_mathematical_formulation.md

## Slide 3
先行研究から整理した「示すべき図表」と本研究の位置づけ
修士論文 進捗報告
3/18
電気バス研究では、システム構成・入力条件・時間変化・費用との関係をセットで示す例が多い。
先行研究でよく示す内容
本資料で対応する図・表
参考にした文献
営業所・車両・電力設備の構成図
対象営業所と比較条件の図
Najafi et al. (2025), Fei et al. (2023)
電池・充電器・SOC・価格などの入力表
車両・設備・費用・計算条件の表
Fei et al. (2023), Zhang et al. (2025)
一日の充電・PV・蓄電池の動き
PV利用、BESS、系統購入の流れ
Fei et al. (2023), Najafi et al. (2025)
車両構成と費用・収益の関係
22配車候補のBEV台数と評価額
Fei et al. (2023)
便ごとの消費量をどう扱うか
便別入力を用いた配車・充電計算
He et al. (2023), Zhang et al. (2024)
本研究の焦点：既存営業所の264便を対象に、BEV／ICEの担当便とPV・BESSを使う充電運用を同時に確認する
参考：No07, No18, No36, No39, No42（添付文献）
Notes: 【話す内容】
このページでは、文献から何を資料に取り入れたかを示しています。結果の金額だけを出しても、どういう設備や条件で計算したかが分からなければ比較できません。そこで、対象システム、入力条件、電力の流れ、車両構成と評価額の関係を順に示す構成にしました。本研究では、既存の264便を守りながら、電気バスとエンジンバスの担当、充電の電源を確認します。
【補足】
この表は図表構成の参考です。各文献が本研究の設定値を実証しているという意味ではありません。また、混成車両と太陽光を組み合わせただけで世界初とは言えません。9月5日の文献整理では、近い研究との比較方法や確認範囲も整理しています。
【出典】元資料3枚目、outcome/2026-09-05_literature_review/README.md、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 4
実験対象：同じ平日264便に、PVの多い条件と少ない条件を与えて比較
修士論文 進捗報告
4/18
共通して固定する条件
弦巻営業所・平日264便（16路線）
車両60台：BEV 35台／ICE 25台
充電器・BESS・受電上限・料金は同一
15分単位、1時間ごとに運用を見直す
比較したいこと
PV量の違いで、配車・電力・費用がどう変わるか
高PV条件
PV入力
2025/08/05由来
日合計 6,056 kWh
平日時刻表は共通
低PV条件
PV入力
2025/08/10由来
日合計 996 kWh
実際の日曜運行ではない
実験の範囲：一つの営業所・一つの平日時刻表・2種類のPV入力による比較
Notes: 【話す内容】
比較の公平さのため、両条件で同じ平日の264便を使いました。使える車両、電池の初期残量、充電器や料金も固定し、太陽光の発電曲線だけを変えています。高PVは発電量が多い曲線、低PVは少ない曲線です。低PVの曲線は8月10日由来ですが、走らせる便は8月5日の平日ダイヤのままです。つまり、実際の晴れた日と雨の日の観測比較ではなく、同じ運行に異なる太陽光条件を与えた計算です。
【補足】
60台はこの実験の入力から確認した有効車両数です。使える60台と、結果として使った32台を区別します。他の営業所でも必ず同じ台数を使う設定ではありません。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json

## Slide 5
研究手法：複数の配車案を作り、充電・電力運用まで確認して選ぶ
修士論文 進捗報告
5/18
難しい数式を使わずに言うと、次の5段階の処理を行っている。
① 入力を読み込む
時刻表・車両・充電器・
PV・蓄電池
② 配車案を作る
BEV／ICEの担当を
複数案つくる
③ 電力を調整する
各案について充電・
PV・BESSを調整
④ 1時間ごとに見直す
実際に進む時間に合わせて
残りの運用を再計算
⑤ 結果を検算する
全便・SOC・電力・費用が
矛盾していないか確認
ここでいう「最適化」＝ 条件を守りながら、より良い組合せをコンピュータで探す処理
Notes: 【話す内容】
まず時刻表と車両などの入力を確定します。次に、充電の見込みも考慮しながら配車候補を複数作ります。その候補ごとに配車を固定し、具体的な充電と太陽光、蓄電池の使い方を計算します。その前日評価額などを比べて採用案を選びます。採用後は担当便を変えず、1時間進むたびに残り時間の電力計画を更新します。最後に、一日全体で便の担当や電池残量、電力と費用が矛盾していないかを確認します。
【以前との違い】
元資料で課題としていた、ほぼ一つの配車だけを詳しく評価する構成に対して、複数の候補を電力側まで評価して選べるようにしました。ただし、考えられる配車を全て調べたわけではありません。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/03_mathematical_formulation.md、元資料8枚目

## Slide 6
設定パラメータ①：運行・車両・営業所設備
修士論文 進捗報告
6/18
先行研究と同様に、結果へ影響する前提条件を表として明示する。
運行条件
対象営業所
弦巻営業所
時刻表
平日 264便／16路線
内部時間刻み
15分（1日96区間）
運用見直し
60分ごと・24回
比較日
運行日は2025/08/05で固定
高PV入力
2025/08/05由来
低PV入力
2025/08/10由来
車両条件
有効車両
BEV 35台／ICE 25台
BEV電池容量
314 kWh／台
BEV電費
1.316 kWh/km
BEV充電上限
90 kW／台
BEV SOC範囲
20～90%
BEV初期SOC
車両別 21.95～77.43%
ICE条件
160 L・4.52 km/L
営業所設備
充電器
90 kW × 10基
同時接続
各1ポート
V2G
使用しない
受電上限
200 kW
PV定格
1,000 kW
BESS
6,000 kWh／900 kW
BESS境界
3,000 → 3,000 kWh
参考構成：Fei et al. (2023) のケーススタディ入力表、Zhang et al. (2025) の車両・充電器条件表
Notes: 【話す内容】
ここは結果を再現するための条件表です。全部を読み上げず、電池容量、初期残量、充電器と受電上限に注目してください。SOCは電池の残量割合です。初期SOCは車両ごとに異なり、全車を満充電から出発させてはいません。充電器は90キロワットが10基ですが、系統から受け取れる電力は200キロワットなので、いつでも全基を系統だけで最大出力にできるわけではありません。太陽光と営業所の蓄電池も含めて電力の収支を考えます。
【補足】
キロワットはその時点の電力、キロワット時は時間を通じて使った電気の量です。設備値はこのケースの入力条件で、実際の弦巻営業所に同じ設備が設置されていると確認した値ではありません。蓄電池は日初と日末の残量を同じにしています。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/04_parameter_sources.csv、docs/thesis/authoring_v1/05_assumptions_parameters_units.md

## Slide 7
設定パラメータ②：費用・計算・配車候補の条件
修士論文 進捗報告
7/18
費用の設定
系統電力単価
30 円/kWh
軽油単価
150 円/L
車両使用費
20,000 円/台日
CO₂価格
1 円/kg
需要料金
0 円/kW
売電単価
0 円/kWh
含まない費用
設備費・劣化費・運転士費
計算の設定
計算方式
二段階方式
要求上限
585秒
配車側上限
435秒
充電側上限
30秒／候補
乱数seed
42
CPU thread
1
目標gap
10%
候補比較の設定
評価候補数
22案
構成探索幅
±4台相当
構成探索範囲
15～35台
候補探索時間
120秒
最終選択
費用→使用台数→配車ID
全便条件
未担当便を許さない
後処理修正
使用しない
注意：ここでの評価額はモデル内の比較指標であり、設備投資を含む実際の総費用ではない。
Notes: 【話す内容】
評価額には、電力、燃料、車両使用費、二酸化炭素に対する費用を含めています。一方、設備投資や電池劣化、運転士費は含んでいません。したがって、実際の営業所の総費用や採算を計算したとは言いません。計算では22候補を評価します。時間上限や乱数の条件も記録し、都合のよい結果だけを選ばないようにしています。
【補足】
585秒は要求設定で、22候補と24回の更新を含む全作業が585秒で終わったという実測値ではありません。15～35台は構成探索の指定範囲で、別の生成経路を含む候補全体は14～35台です。gapはソルバーがその段階で持つ解と保証された下限の隔たりを示します。最終評価額の誤差率とは違います。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/05_assumptions_parameters_units.md、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 8
前回からの差分：結果を「出す」段階から、「理由と信頼性を説明する」段階へ
修士論文 進捗報告
8/18
前回（7月末）
現在（8月末）
配車案の作り方
ほぼ1案だけを後段で評価
複数案（22案）を比較
高PV／低PVの結果
同じ配車が選ばれた
異なる配車が選ばれた
一日の確認
日合計中心
1時間ごと・15分単位まで確認
結果の信頼性
出力値の確認が中心
物理・会計・入力・コードを紐づけ
次の研究準備
不足点が曖昧
小規模比較と感度検証を事前設計
最大の変化：PV条件が配車に反映されるようになり、その理由を追えるようになった
Notes: 【話す内容】
一番大きな差分をこの表で説明します。元の月次報告では、以前は高PVと低PVでも同じ配車になり、その理由を説明しにくいことが課題でした。そこで、配車候補を増やし、候補ごとの充電計画まで評価して選ぶようにしました。その結果、この二条件では異なる配車を選び、両方で全便を担当する計画を確認できました。また、日合計を見るだけでなく、時間ごとの電池と電力、費用の根拠まで追えるようにしました。
【大切な区別】
これは研究作業の前後の説明です。旧方式と新方式の性能を同じ条件で対照実験した結果ではないので、何％速くなった、何円安くなったという改善率は主張しません。7月末という時期は元資料の記述に基づきます。
【次へ】その差分を生んだ作業を順番に説明します。
【出典】元資料8・9枚目、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json

## Slide 9
この1か月で行ったこと
修士論文 進捗報告
9/18
8月上旬
問題点の洗い出し
・同じ配車になる原因を確認
・計算結果の言い過ぎを整理
8月中旬
配車案の比較方法を改善
・候補を増やして比較
・高PV／低PVを同条件で評価
8月下旬
正式条件で再計算
・Fresh Prepareで再実行
・24時間の運用と会計を確認
8月末
発表・修論に向けて整理
・96スロット図を作成
・11月の追加実験を事前設計
今月は、モデルの機能を増やすよりも「比較できる結果」と「説明できる証拠」を作ることに重点を置いた。
Notes: 【話す内容】
最初に、同じ配車になることと、結果をどこまで信用してよいかが分かりにくいことを課題にしました。次に、候補を増やして、同じ非PV条件の下で比較する仕組みを整えました。その後、入力を新しく確定するPrepareから計算し直し、24回の電力計画更新と最後の会計を確認しました。8月末には、どの入力とコードから出た結果かを追える形で証拠を整理しました。
【9月5日の追加差分】
さらに9月5日は、その既存結果を便ごと、15分ごとに読み直しました。これにより、変わった108便の場所と、便数以外の営業距離割合、太陽光抑制と充電の同時発生を説明できるようになりました。この追加分では最適化を新しく実行していません。
【出典】元資料9枚目、outcome/2026-09-05_research_progress/05_progress_log.md

## Slide 10
最新結果①：高PV条件ではBEVを多く、低PV条件ではICEを多く使う配車になった
修士論文 進捗報告
10/18
BEV
ICE
使用車両（合計32台）
28
4
高PV
21
11
低PV
担当便数（合計264便）
199
65
高PV
91
173
低PV
高PV条件
BEV 28台・199便
→ 高PVでBEV担当が増加
低PV条件
BEV 21台・91便
→ 低PVでICE担当が増加
共通
264/264便を運行
使用総台数はどちらも32台
※ 2つの固定条件での結果であり、一般的な天候効果を示すものではない
Notes: 【話す内容】
左の車両数と右の便数を分けて見てください。高PVでは電気バス28台で199便、低PVでは21台で91便を担当しました。全体では両方とも32台で264便を担当しています。9月5日に同じ便のIDを突き合わせたところ、低PVのエンジンバス担当から高PVの電気バス担当へ変わったのは108便で、渋22が78便、渋23が30便でした。これで、単に電気バスが増えたという説明から、どの便の担当が変わったかまで示せました。
【補足】
営業距離に占めるBEV割合は高PV72.78%、低PV29.73%です。これは停留所座標に基づく営業距離で、実走行計測や回送を含む総距離ではありません。なぜ個々の便を選んだかの原因分解はまだ必要です。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、analysis/trip_powertrain_changes.csv（同フォルダ）

## Slide 11
先行研究にならい、車両構成と費用の関係を候補ごとに確認
修士論文 進捗報告
11/18
図から読めること
高PV条件はBEV 28台の候補を選択
低PV条件はBEV 21台の候補を選択
同じ候補でもPV条件で評価額が変わる
BEVを増やせば必ず安くなるわけではない
有限22候補内の比較
因果関係や全候補の最適性を示す図ではない
図の構成は Fei et al., Transportation Research Part C 149 (2023) の「台数と収益」の示し方を参考に、本研究データで再作成
Notes: 【話す内容】
この図は、作った候補ごとに電気バスの台数と評価額を対応させています。高PVで28台、低PVで21台の候補を選びました。ここで重要なのは、電気バスの台数だけで費用が決まらないことです。エンジンバスを含む総台数や担当便、充電できる時間も違います。22候補の中で選んだという意味で読み、全ての配車の中で一番安いことを示す図とは扱いません。
【補足】
この図は候補を選ぶ前日評価額です。次のスライドの一日を更新した後の評価額とは区別します。低PVの採用候補と次点の前日評価額差は約567円です。差が小さいので追加確認したい、とは言えますが、選択が不安定と証明したわけではありません。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/tables/cross_weather_candidate_analysis_summary.json、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 12
最新結果②：低PV条件では、主に燃料使用の増加によって評価額が高くなった
修士論文 進捗報告
12/18
モデル上の24時間評価額
661千円
高PV
699千円
低PV
差額 37,615円の内訳
燃料費
+33,054円
系統電力費
+3,926円
CO₂費用
+635円
差額の約88%が燃料費
※ 設備投資・電池劣化・運転士費などは含まれていない
Notes: 【話す内容】
ここでは採用案の一日を通した評価額を比べます。高PVは約66万1千円、低PVは約69万9千円で、差は約3万8千円です。その約88%は燃料費の差でした。9月5日の追加整理では、両条件に共通する車両使用費64万円を分けました。それを除く部分は約2万1千円と約5万9千円です。これで、大きな総額のどこが同じで、どこが変わったかを説明しやすくなりました。
【補足】
最終金額はRolling後の実行日会計が出典です。小数表示は高PV660,983.78円、低PV698,598.63円です。元の精度で計算した差は37,614.84円で、表示値同士の引き算とは丸めのため1銭ずれることがあります。これはPV条件の違いに対する二計画の比較で、旧手法より安くなったという比較ではありません。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/SUNNY/executed_day_accounting.json、RAIN/executed_day_accounting.json（同根拠フォルダ）

## Slide 13
先行研究の電力フロー図にならい、PV・BESS・系統の流れを日合計で整理
修士論文 進捗報告
13/18
高PV条件
PV発電
6,056 kWh
直接充電
110 kWh
BESSへ
2,573 kWh
BESSから
2,322 kWh
抑制
3,373 kWh
系統から
0 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約251 kWh
低PV条件
PV発電
996 kWh
直接充電
231 kWh
BESSへ
766 kWh
BESSから
691 kWh
抑制
0 kWh
系統から
131 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約75 kWh
高PV：抑制が発生。原因の特定は今後の課題 ／ 低PV：ほぼ全量を使い、不足分を系統から補う
参考構成：Fei et al. (2023) の時間別充放電図、Najafi et al. (2025) の交通・電力システム統合図を参考に、本研究の日合計値で再構成
Notes: 【話す内容】
矢印は一日合計の電気の量を表しています。高PVでは発電が約6,056キロワット時あり、そのうち約3,373キロワット時を使わず抑制しています。低PVでは約996キロワット時をほぼ使い切り、系統から約131キロワット時を補っています。蓄電池へ入れた量と出た量の差には充放電の損失があります。日初と日末の残量をそろえているため、最初に蓄えた電気を使い切って安く見せる比較ではありません。
【追加分析で分かったこと】
日合計だけでは、太陽光が余った原因を特定できません。9月5日に15分枠を調べると、高PVの抑制量の75.06%は充電電力のない枠で発生していました。ただし、未充電だからバスが不在だったとは言えません。BESSが満杯、充電器が全部使用中という単純な原因説明も、この記録だけでは裏付けられません。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md

## Slide 14
主要結果を一覧表で確認
修士論文 進捗報告
14/18
指標
高PV条件
低PV条件
読み方
PV発電量
6,056 kWh
996 kWh
入力として大きく異なる
使用車両
BEV 28／ICE 4台
BEV 21／ICE 11台
総使用台数は32台で共通
担当便
BEV 199／ICE 65便
BEV 91／ICE 173便
低PVではICE担当が増加
燃料使用量
137.5 L
357.9 L
費用差の主因
系統購入量
0.0 kWh
130.9 kWh
低PVで不足分を補給
PV抑制量
3,373 kWh
ほぼ0 kWh
抑制の原因は未特定
24時間評価額
660,984円
698,599円
差額 +37,615円
計算の詰まり具合
約9.52%
約1.66%
配車側の目安。最終費用の誤差ではない
検算
264便・24/24・PASS
264便・24/24・PASS
物理・会計とも成立
結論：PV量の違いに応じて配車と電力の使い方が変わり、両条件とも全便運行と検算を満たした。
Notes: 【話す内容】
ここまでの結果を一覧にしました。高PVでは電気バスの担当が多く、低PVでは燃料と系統購入が増えました。両条件とも264便を担当し、24回の更新と物理、会計の確認を通りました。一方、高PVでも太陽光をかなり抑制しており、その原因の切り分けは今後の課題です。
【聞かれたら】
約9.52%と1.66%は配車を作るStage 1の認証gapです。二段階全体や、最終費用が最安値から何％ずれているかを保証する数字ではありません。「物理的に走れる」「金額が合う」「一番安い」「研究発表として承認された」はそれぞれ別の確認です。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json、outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md

## Slide 15
結果の信頼性：一日を進めながら24回見直し、最後に全体を検算
修士論文 進捗報告
15/18
「朝に作った計画をそのまま使う」のではなく、1時間ごとに残り時間の充電計画を更新する。
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
24回すべて成立
15分 × 96区間
PV・系統電力・BESSの動きを
一日分つなげて確認
物理条件の確認
便の重複・SOC・充電器・
電力収支に矛盾がないか
証拠の紐づけ
入力・コード・出力・費用を
同じ実行として記録
結果だけでなく、「どの入力とコードで出した結果か」まで追える状態にした。
Notes: 【話す内容】
一日を1時間ずつ進め、その時点の電池残量を次の計算へ引き継いで、残りの電力計画を更新します。これを24回つなぎ、実行した部分を15分単位の96区間にまとめました。その一日について、同じ便を重複して担当していないか、次の便に間に合うか、電池や充電器の制限を守るかを確認しました。費用も一日の正本と図表が一致するようにしています。
【以前との違い】
計算が終了したか、日合計がそれらしく見えるかだけでなく、時間ごとのつながりと入力、コード、出力の対応を確認できるようにしました。ただしモデル上の逐次計算で、実車を24時間運行した実績ではありません。また、毎時の更新では配車そのものは変えていません。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 16
現在の限界：結果は使えるが、まだ「最適な答え」と言い切る段階ではない
修士論文 進捗報告
16/18
!
すべての配車を調べたわけではない
評価した有限の配車案の中から選んでいる。
!
高PV条件は計算を詰める余地がある
計算の詰まり具合の目安は約9.5%（低PVは約1.7%）。
!
低PV条件は次点との差が小さい
別の配車案が約567円差であり、選択の安定性を確認したい。
!
2つの条件だけでは一般化できない
「雨なら必ずこうなる」という結論ではない。
!
費用の範囲が限定される
設備投資・電池劣化・運転士費などは未反映。
今後は「より厳密な小規模比較」と「配車案を増やした場合の変化」を確認する。
Notes: 【話す内容】
今回、条件を守る計画とその説明材料は得られました。一方、全ての配車の中で最も安いかは分かりません。22候補を増やしたときに同じ案を選ぶかも確認が必要です。太陽光は二条件だけなので、季節や別の営業所への一般化もできません。さらに、設備や電費にはケース設定を使っており、実車の裏付けや費用項目の拡充が課題です。
【差分の言い方】
以前より、どこまで確認済みで、何の実験が足りないかを具体的に説明できるようになりました。検算が通ったから研究が完成したとは言わず、小規模な参照解との比較や、条件を変えた確認へつなげます。人間のレビューと承認も別に必要です。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/03_next_experiments.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json

## Slide 17
11月に向けた次の作業と、ご相談したいこと
修士論文 進捗報告
17/18
次に優先する作業
1
小規模比較
8・12・24便で、現在方式と一体型の参照方法を比較
2
選択結果の安定性
候補範囲と計算時間を分けて変え、最終配車の変化を確認
3
結果の固定
10月末までに図表・中間発表・大会原稿の内容を確定
現在は実験実行前の準備まで完了。承認後に実行する。
指導教員に確認したい4点
1
全国大会は小規模比較を中心にしてよいか
2
高PV側の約9.5%を開示して結果を使用してよいか
3
低PV側の候補差をどこまで追加確認するか
4
設備費・劣化費なしの費用範囲で発表してよいか
現状の主張：2条件で異なる実行可能配車を得た。
最適性・一般的天候効果はまだ主張しない。
Notes: 【話す内容】
次は8便、12便、24便の小さな問題で、現在の二段階方式と、配車と電力を一体で考える参照方法を比べたいと考えています。小さくするのは、答えを詳しく調べられる範囲で、現在方式の選び方を確かめるためです。その後、候補範囲と計算時間を一度に変えず、分けて変えて選択結果を確認します。今日は、発表で扱う範囲とgapの開示、低PVの次点確認、費用項目の範囲についてご相談したいです。
【実施状況】
追加実験は計画段階です。目的の定義が異なる参照との評価額差を、そのまま二段階化だけの誤差とは呼べません。単純な固定配車・先着順充電との比較も別途ルールを決める必要があります。承認を受けて条件を固定してから実行します。
【出典】docs/research/november_2026/signoff/01_decision_sheet.md、outcome/2026-09-05_research_progress/03_next_experiments.md

## Slide 18
参考にした先行研究
修士論文 進捗報告（参考）
18/18
[1]
Fei, F. et al.
Exploring the profitability of using electric bus fleets for transport and power grid services
Transportation Research Part C, 149, 104060, 2023
[2]
Najafi, A. et al.
Integrated optimization of charging infrastructure, electric bus scheduling and energy systems
Transportation Research Part D, 141, 104664, 2025
[3]
Zhang, M. et al.
Optimal Electric Bus Charging Scheduling with Multiple Vehicle and Charger Types Considering Compatibility
2025
[4]
He, J. et al.
Battery electricity bus charging schedule considering bus journey’s energy consumption estimation
Transportation Research Part D, 115, 103587, 2023
[5]
Zhang, Z. et al.
Analysis and estimation of energy consumption of electric buses using real-world data
Transportation Research Part D, 126, 104017, 2024
[6]
Blades, L.A.W. et al.
Predicting energy consumption of zero emission buses using route feature selection methods
Transportation Research Part D, 130, 104158, 2024
本資料の図は先行研究の構成を参考にしつつ、すべて本研究の入力・結果から再作成した。
Notes: 【話す内容】
参考文献は、図表の構成や運行と電力を結び付ける考え方を整理するために使いました。図中の計算結果は本研究の入力と結果に基づいています。まとめると、今回の進捗は、複数候補を比べて二つの異なる実行可能な配車を確認し、その違いを便、電力、費用の内訳まで説明できるようにしたことです。次は、現在方式がどの程度よい判断をしているかを小規模な参照方法との比較で確かめます。以上です。
【補足】
先行研究の数値を本研究の性能保証に使いません。文献の確認範囲と追加比較候補は9月5日の文献整理を参照します。
【出典】元資料18枚目、outcome/2026-09-05_literature_review/README.md