## Slide 1
修士論文研究 8月進捗報告
PV余剰電力を考慮した BEV／エンジンバス混成運用の配車・充電計画
― 前回からの改善点と、11月に向けた次の検証 ―
2026年8月31日 電力システム研究室 劉 承洋
1/18
Notes: 【話す内容】
今日は、電気バスとエンジンバスを組み合わせた配車と充電の研究について報告します。目標は、決められた便を全部走らせながら、太陽光を使える時間と充電の時間を考えて運用を決めることです。まず研究の仕組みを説明し、次に以前の課題に対して何を直したか、どんな結果を確認できたかをお話しします。最後に、まだ証明できていないことと次の検証をご相談します。
【補足】
スライド本体は8月の報告を基にしています。9月5日に既存結果を詳しく分析した内容は、その日付を付けて説明します。ここでいう運行はモデル上の計算で、実車実証ではありません。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json

## Slide 2
研究背景：電気バスは「車両」だけでなく「運行と電力」を一緒に考える必要がある
修士論文 進捗報告
2/18
交通分野の脱炭素化に向けて電気バスの導入が進む一方、営業所では次の3つを同時に満たす必要がある。
運行
決められた便を
欠かさず走らせる
充電・設備
限られた充電器と
受電容量の中で充電する
再生可能エネルギー
時間で変わるPVを
できるだけ有効に使う
研究のねらい
「どの便を電気バスに任せるか」と「いつ、どの電源で充電するか」をまとめて考え、
全便運行を守りながら、PV・蓄電池を使いやすい運用を探す。
Notes: 【話す内容】
電気バスは、電池があればいつでも走れるわけではありません。次の便までに必要な電気を充電し、出発時刻に間に合わせる必要があります。例えば、昼に太陽光が多くても、その時間にバスが路線を走っていれば、そのバスへ直接充電できません。一方、営業所に戻ってきても充電器や受電容量には上限があります。そこで、どの便を電気バスが担当するかと、いつ充電するかを関連付けて考えています。
【用語と補足】
BEVは電池で走るバス、ICEはエンジンバス、PVは太陽光発電、BESSは営業所に置く蓄電池です。「一緒に考える」は研究対象全体の話で、計算では配車と電力を二段階に分けています。
【次へ】その仕組みを説明するため、先行研究の図表の見せ方も参考にしました。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/03_mathematical_formulation.md

## Slide 3
先行研究から整理した「示すべき図表」と本研究の位置づけ
修士論文 進捗報告
3/18
電気バス研究では、システム構成・入力条件・時間変化・費用との関係をセットで示す例が多い。
先行研究でよく示す内容
本資料で対応する図・表
参考にした文献
営業所・車両・電力設備の構成図
対象営業所と比較条件の図
Najafi et al. (2025), Fei et al. (2023)
電池・充電器・SOC・価格などの入力表
車両・設備・費用・計算条件の表
Fei et al. (2023), Zhang et al. (2025)
一日の充電・PV・蓄電池の動き
PV利用、BESS、系統購入の流れ
Fei et al. (2023), Najafi et al. (2025)
車両構成と費用・収益の関係
22配車候補のBEV台数と評価額
Fei et al. (2023)
便ごとの消費量をどう扱うか
便別入力を用いた配車・充電計算
He et al. (2023), Zhang et al. (2024)
本研究の焦点：既存営業所の264便を対象に、BEV／ICEの担当便とPV・BESSを使う充電運用を同時に確認する
参考：No07, No18, No36, No39, No42（添付文献）
Notes: 【話す内容】
このページでは、文献から何を資料に取り入れたかを示しています。結果の金額だけを出しても、どういう設備や条件で計算したかが分からなければ比較できません。そこで、対象システム、入力条件、電力の流れ、車両構成と評価額の関係を順に示す構成にしました。本研究では、既存の264便を守りながら、電気バスとエンジンバスの担当、充電の電源を確認します。
【補足】
この表は図表構成の参考です。各文献が本研究の設定値を実証しているという意味ではありません。また、混成車両と太陽光を組み合わせただけで世界初とは言えません。9月5日の文献整理では、近い研究との比較方法や確認範囲も整理しています。
【出典】元資料3枚目、outcome/2026-09-05_literature_review/README.md、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 4
実験対象：同じ平日264便に、PVの多い条件と少ない条件を与えて比較
修士論文 進捗報告
4/18
共通して固定する条件
弦巻営業所・平日264便（16路線）
車両60台：BEV 35台／ICE 25台
充電器・BESS・受電上限・料金は同一
15分単位、1時間ごとに運用を見直す
比較したいこと
PV量の違いで、配車・電力・費用がどう変わるか
高PV条件
PV入力
2025/08/05由来
日合計 6,056 kWh
平日時刻表は共通
低PV条件
PV入力
2025/08/10由来
日合計 996 kWh
実際の日曜運行ではない
実験の範囲：一つの営業所・一つの平日時刻表・2種類のPV入力による比較
Notes: 【話す内容】
比較の公平さのため、両条件で同じ平日の264便を使いました。使える車両、電池の初期残量、充電器や料金も固定し、太陽光の発電曲線だけを変えています。高PVは発電量が多い曲線、低PVは少ない曲線です。低PVの曲線は8月10日由来ですが、走らせる便は8月5日の平日ダイヤのままです。つまり、実際の晴れた日と雨の日の観測比較ではなく、同じ運行に異なる太陽光条件を与えた計算です。
【補足】
60台はこの実験の入力から確認した有効車両数です。使える60台と、結果として使った32台を区別します。他の営業所でも必ず同じ台数を使う設定ではありません。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json

## Slide 5
研究手法：複数の配車案を作り、充電・電力運用まで確認して選ぶ
修士論文 進捗報告
5/18
難しい数式を使わずに言うと、次の5段階の処理を行っている。
① 入力を読み込む
時刻表・車両・充電器・
PV・蓄電池
② 配車案を作る
BEV／ICEの担当を
複数案つくる
③ 電力を調整する
各案について充電・
PV・BESSを調整
④ 1時間ごとに見直す
実際に進む時間に合わせて
残りの運用を再計算
⑤ 結果を検算する
全便・SOC・電力・費用が
矛盾していないか確認
ここでいう「最適化」＝ 条件を守りながら、より良い組合せをコンピュータで探す処理
Notes: 【話す内容】
まず時刻表と車両などの入力を確定します。次に、充電の見込みも考慮しながら配車候補を複数作ります。その候補ごとに配車を固定し、具体的な充電と太陽光、蓄電池の使い方を計算します。その前日評価額などを比べて採用案を選びます。採用後は担当便を変えず、1時間進むたびに残り時間の電力計画を更新します。最後に、一日全体で便の担当や電池残量、電力と費用が矛盾していないかを確認します。
【以前との違い】
元資料で課題としていた、ほぼ一つの配車だけを詳しく評価する構成に対して、複数の候補を電力側まで評価して選べるようにしました。ただし、考えられる配車を全て調べたわけではありません。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/03_mathematical_formulation.md、元資料8枚目

## Slide 6
設定パラメータ①：運行・車両・営業所設備
修士論文 進捗報告
6/18
先行研究と同様に、結果へ影響する前提条件を表として明示する。
運行条件
対象営業所
弦巻営業所
時刻表
平日 264便／16路線
内部時間刻み
15分（1日96区間）
運用見直し
60分ごと・24回
比較日
運行日は2025/08/05で固定
高PV入力
2025/08/05由来
低PV入力
2025/08/10由来
車両条件
有効車両
BEV 35台／ICE 25台
BEV電池容量
314 kWh／台
BEV電費
1.316 kWh/km
BEV充電上限
90 kW／台
BEV SOC範囲
20～90%
BEV初期SOC
車両別 21.95～77.43%
ICE条件
160 L・4.52 km/L
営業所設備
充電器
90 kW × 10基
同時接続
各1ポート
V2G
使用しない
受電上限
200 kW
PV定格
1,000 kW
BESS
6,000 kWh／900 kW
BESS境界
3,000 → 3,000 kWh
参考構成：Fei et al. (2023) のケーススタディ入力表、Zhang et al. (2025) の車両・充電器条件表
Notes: 【話す内容】
ここは結果を再現するための条件表です。全部を読み上げず、電池容量、初期残量、充電器と受電上限に注目してください。SOCは電池の残量割合です。初期SOCは車両ごとに異なり、全車を満充電から出発させてはいません。充電器は90キロワットが10基ですが、系統から受け取れる電力は200キロワットなので、いつでも全基を系統だけで最大出力にできるわけではありません。太陽光と営業所の蓄電池も含めて電力の収支を考えます。
【補足】
キロワットはその時点の電力、キロワット時は時間を通じて使った電気の量です。設備値はこのケースの入力条件で、実際の弦巻営業所に同じ設備が設置されていると確認した値ではありません。蓄電池は日初と日末の残量を同じにしています。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/04_parameter_sources.csv、docs/thesis/authoring_v1/05_assumptions_parameters_units.md

## Slide 7
設定パラメータ②：費用・計算・配車候補の条件
修士論文 進捗報告
7/18
費用の設定
系統電力単価
30 円/kWh
軽油単価
150 円/L
車両使用費
20,000 円/台日
CO₂価格
1 円/kg
需要料金
0 円/kW
売電単価
0 円/kWh
含まない費用
設備費・劣化費・運転士費
計算の設定
計算方式
二段階方式
要求上限
585秒
配車側上限
435秒
充電側上限
30秒／候補
乱数seed
42
CPU thread
1
目標gap
10%
候補比較の設定
評価候補数
22案
構成探索幅
±4台相当
構成探索範囲
15～35台
候補探索時間
120秒
最終選択
費用→使用台数→配車ID
全便条件
未担当便を許さない
後処理修正
使用しない
注意：ここでの評価額はモデル内の比較指標であり、設備投資を含む実際の総費用ではない。
Notes: 【話す内容】
評価額には、電力、燃料、車両使用費、二酸化炭素に対する費用を含めています。一方、設備投資や電池劣化、運転士費は含んでいません。したがって、実際の営業所の総費用や採算を計算したとは言いません。計算では22候補を評価します。時間上限や乱数の条件も記録し、都合のよい結果だけを選ばないようにしています。
【補足】
585秒は要求設定で、22候補と24回の更新を含む全作業が585秒で終わったという実測値ではありません。15～35台は構成探索の指定範囲で、別の生成経路を含む候補全体は14～35台です。gapはソルバーがその段階で持つ解と保証された下限の隔たりを示します。最終評価額の誤差率とは違います。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/05_assumptions_parameters_units.md、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 8
前回から進んだこと
太陽光の条件を変えたときの違いを、具体的な運用で説明できるようにした
以前の課題 | 行った作業 | 確認できたこと
ほぼ1案だけを詳しく評価 高低PVでも同じ配車 | 22案の担当便と 充電計画を比較 | 電気バスの担当が 高PV 199便／低PV 91便
一日の合計だけでは 途中の矛盾が見えにくい | 1時間ずつ計画を更新 15分ごとの状態を検算 | 両条件で264便を担当 電池・電力・費用も確認
台数と総額だけでは 違いの中身が分からない | 同じ便を照合し 電力と費用を分解 | 変わった108便と 費用差の内訳を特定
進捗：計画を比べ、その違いと確認範囲を説明できるようになった
以前の状態は元の月次報告による。旧方式への速度・費用の改善率は未検証。
8/18
Notes: 【話す内容】
ここが今回の進捗の全体像です。左が以前の課題、中央が実際に行った作業、右がその結果です。以前はほぼ一つの配車を詳しく評価し、高低PVで同じ案になると月次資料で報告していました。そこで候補を22案へ増やし、充電まで評価して選ぶようにしました。この二条件では、電気バスの担当が199便と91便に分かれました。また、合計だけでなく時間ごとの電池と電力を検算しました。さらに既存結果を便単位で照合して、変更した108便を特定しました。これは研究の作業と到達点の差分です。同じ条件で旧方式を再実験した性能比較ではないため、何％速くなったとは言いません。次に、作業の順番を説明します。
【出典】
出典：outcome/2026-09-06_speaker_notes/README.md、outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json。実験SHA bb0c005。

## Slide 9
問題に対して、何をどう直したか
8月に計画を作り直し、9月5日にその結果を詳しく読み解いた
時期・目的 | 具体的な作業 | その作業が必要な理由
8月：比較方法を直す | 複数の担当便案を作り 各案の充電まで計算 | 一つの案だけでは 他の選択肢と比べられない
8月：条件をそろえる | 同じ264便・車両・設備で 太陽光の曲線だけを変更 | 運行条件の違いを 太陽光の効果と混同しない
8月：一日を確かめる | 入力を確定して再計算 24回の更新と費用を検算 | 途中の電池不足や 金額の食い違いを見落とさない
9月5日：理由を調べる | 既存結果を便ごと・15分ごと に照合し、費用も分解 | どの便が変わり、何が 費用差につながったかを示す
9月5日の追加分は、保存済みの計算結果を詳しく分析した成果
9月5日および今回の資料更新では、新しい最適化実験を行っていない。
9/18
Notes: 【話す内容】
作業は目的を分けて進めました。8月には、比較する配車案を増やし、各案について充電できるかと評価額を計算しました。次に、太陽光以外の入力をそろえました。そうしないと、ダイヤや車両の違いによる結果を太陽光の違いと思い込んでしまいます。その条件で計算し直し、一時間ずつ進めた24回の更新と一日の費用を確認しました。9月5日は、新しい計画を求めたのではなく、保存済みの結果を便ごと、15分ごとに読み直しました。これで、合計値の裏側にある担当便と電力、費用を説明できるようになりました。
【出典】
出典：outcome/2026-09-06_speaker_notes/README.md、outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json。実験SHA bb0c005。

## Slide 10
最新結果①：高PV条件ではBEVを多く、低PV条件ではICEを多く使う配車になった
修士論文 進捗報告
10/18
BEV
ICE
使用車両（合計32台）
28
4
高PV
21
11
低PV
担当便数（合計264便）
199
65
高PV
91
173
低PV
高PV条件
BEV 28台・199便
→ 高PVでBEV担当が増加
低PV条件
BEV 21台・91便
→ 低PVでICE担当が増加
共通
264/264便を運行
使用総台数はどちらも32台
※ 2つの固定条件での結果であり、一般的な天候効果を示すものではない
Notes: 【話す内容】
左の車両数と右の便数を分けて見てください。高PVでは電気バス28台で199便、低PVでは21台で91便を担当しました。全体では両方とも32台で264便を担当しています。9月5日に同じ便のIDを突き合わせたところ、低PVのエンジンバス担当から高PVの電気バス担当へ変わったのは108便で、渋22が78便、渋23が30便でした。これで、単に電気バスが増えたという説明から、どの便の担当が変わったかまで示せました。
【補足】
営業距離に占めるBEV割合は高PV72.78%、低PV29.73%です。これは停留所座標に基づく営業距離で、実走行計測や回送を含む総距離ではありません。なぜ個々の便を選んだかの原因分解はまだ必要です。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、analysis/trip_powertrain_changes.csv（同フォルダ）

## Slide 11
先行研究にならい、車両構成と費用の関係を候補ごとに確認
修士論文 進捗報告
11/18
図から読めること
高PV条件はBEV 28台の候補を選択
低PV条件はBEV 21台の候補を選択
同じ候補でもPV条件で評価額が変わる
BEVを増やせば必ず安くなるわけではない
有限22候補内の比較
因果関係や全候補の最適性を示す図ではない
図の構成は Fei et al., Transportation Research Part C 149 (2023) の「台数と収益」の示し方を参考に、本研究データで再作成
Notes: 【話す内容】
この図は、作った候補ごとに電気バスの台数と評価額を対応させています。高PVで28台、低PVで21台の候補を選びました。ここで重要なのは、電気バスの台数だけで費用が決まらないことです。エンジンバスを含む総台数や担当便、充電できる時間も違います。22候補の中で選んだという意味で読み、全ての配車の中で一番安いことを示す図とは扱いません。
【補足】
この図は候補を選ぶ前日評価額です。次のスライドの一日を更新した後の評価額とは区別します。低PVの採用候補と次点の前日評価額差は約567円です。差が小さいので追加確認したい、とは言えますが、選択が不安定と証明したわけではありません。
【出典】docs/thesis/authoring_v1/tables/cross_weather_candidate_analysis_summary.json、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 12
最新結果②：低PV条件では、主に燃料使用の増加によって評価額が高くなった
修士論文 進捗報告
12/18
モデル上の24時間評価額
661千円
高PV
699千円
低PV
差額 37,615円の内訳
燃料費
+33,054円
系統電力費
+3,926円
CO₂費用
+635円
差額の約88%が燃料費
※ 設備投資・電池劣化・運転士費などは含まれていない
Notes: 【話す内容】
ここでは採用案の一日を通した評価額を比べます。高PVは約66万1千円、低PVは約69万9千円で、差は約3万8千円です。その約88%は燃料費の差でした。9月5日の追加整理では、両条件に共通する車両使用費64万円を分けました。それを除く部分は約2万1千円と約5万9千円です。これで、大きな総額のどこが同じで、どこが変わったかを説明しやすくなりました。
【補足】
最終金額はRolling後の実行日会計が出典です。小数表示は高PV660,983.78円、低PV698,598.63円です。元の精度で計算した差は37,614.84円で、表示値同士の引き算とは丸めのため1銭ずれることがあります。これはPV条件の違いに対する二計画の比較で、旧手法より安くなったという比較ではありません。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/SUNNY/executed_day_accounting.json、RAIN/executed_day_accounting.json（同根拠フォルダ）

## Slide 13
先行研究の電力フロー図にならい、PV・BESS・系統の流れを日合計で整理
修士論文 進捗報告
13/18
高PV条件
PV発電
6,056 kWh
直接充電
110 kWh
BESSへ
2,573 kWh
BESSから
2,322 kWh
抑制
3,373 kWh
系統から
0 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約251 kWh
低PV条件
PV発電
996 kWh
直接充電
231 kWh
BESSへ
766 kWh
BESSから
691 kWh
抑制
0 kWh
系統から
131 kWh
BEV充電へ
BESS損失 約75 kWh
高PV：抑制が発生。原因の特定は今後の課題 ／ 低PV：ほぼ全量を使い、不足分を系統から補う
参考構成：Fei et al. (2023) の時間別充放電図、Najafi et al. (2025) の交通・電力システム統合図を参考に、本研究の日合計値で再構成
Notes: 【話す内容】
矢印は一日合計の電気の量を表しています。高PVでは発電が約6,056キロワット時あり、そのうち約3,373キロワット時を使わず抑制しています。低PVでは約996キロワット時をほぼ使い切り、系統から約131キロワット時を補っています。蓄電池へ入れた量と出た量の差には充放電の損失があります。日初と日末の残量をそろえているため、最初に蓄えた電気を使い切って安く見せる比較ではありません。
【追加分析で分かったこと】
日合計だけでは、太陽光が余った原因を特定できません。9月5日に15分枠を調べると、高PVの抑制量の75.06%は充電電力のない枠で発生していました。ただし、未充電だからバスが不在だったとは言えません。BESSが満杯、充電器が全部使用中という単純な原因説明も、この記録だけでは裏付けられません。
【出典】outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md

## Slide 14
追加分析で、結果の中身が分かった
9月5日の進捗：同じ結果を、便・時間・費用の内訳まで確認
これまでの説明 | 追加で調べたこと | 新しく分かったこと
電気バスの担当便数が違う | 両条件で同じ便を 1便ずつ対応付けた | エンジンから電気へ108便 渋22：78便／渋23：30便
太陽光が3,373 kWh余る | 15分ごとの未利用電力と 充電の有無を重ねた | 抑制量の75.06%が未充電枠 原因の特定はまだ必要
評価額が約3.8万円違う | 同じ費用と 変化した費用を分けた | 車両使用費64万円は共通 差額の約88%は燃料費
「違いがある」に加え、「どこが違うか」まで具体的に示せた
抑制＝使わなかった太陽光。未充電だから車両不在、とは断定できない。
14/18
Notes: 【話す内容】
ここが9月5日の追加分析で新しく分かった部分です。最初は電気バスの便数が違うという説明でしたが、同じ便を一つずつ比べると、低PVでエンジン担当だった108便が高PVで電気担当に変わっていました。内訳は渋22の78便と渋23の30便です。次に、使わなかった太陽光を15分ごとに調べると、その75.06％が充電電力のない枠で発生していました。ただし、なぜ充電していなかったかまでは特定できていません。最後に費用を分けると、両条件に共通する車両使用費64万円があり、差額約3万8千円の約88％は燃料費でした。単に結果の合計を示す段階から、違いの場所と内訳を説明する段階へ進みました。
【出典】
出典：outcome/2026-09-06_speaker_notes/README.md、outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json。実験SHA bb0c005。

## Slide 15
結果の信頼性：一日を進めながら24回見直し、最後に全体を検算
修士論文 進捗報告
15/18
「朝に作った計画をそのまま使う」のではなく、1時間ごとに残り時間の充電計画を更新する。
00:00
06:00
12:00
18:00
24:00
24回すべて成立
15分 × 96区間
PV・系統電力・BESSの動きを
一日分つなげて確認
物理条件の確認
便の重複・SOC・充電器・
電力収支に矛盾がないか
証拠の紐づけ
入力・コード・出力・費用を
同じ実行として記録
結果だけでなく、「どの入力とコードで出した結果か」まで追える状態にした。
Notes: 【話す内容】
一日を1時間ずつ進め、その時点の電池残量を次の計算へ引き継いで、残りの電力計画を更新します。これを24回つなぎ、実行した部分を15分単位の96区間にまとめました。その一日について、同じ便を重複して担当していないか、次の便に間に合うか、電池や充電器の制限を守るかを確認しました。費用も一日の正本と図表が一致するようにしています。
【以前との違い】
計算が終了したか、日合計がそれらしく見えるかだけでなく、時間ごとのつながりと入力、コード、出力の対応を確認できるようにしました。ただしモデル上の逐次計算で、実車を24時間運行した実績ではありません。また、毎時の更新では配車そのものは変えていません。
【出典】docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json、outcome/2026-09-05_august_progress_revision/speaker_notes.md

## Slide 16
確認できたことと、まだ分からないこと
動く計画ができたことと、最もよい計画であることは別の確認
確認できたこと | まだ分からないこと
同じ264便を、両方の太陽光条件で担当 電池・充電器・電力の条件を検算 | 全ての配車の中で最も安いか 22候補の外には、よりよい案があるか
採用した計画の一日の評価額と 燃料費などの内訳を確認 | 単純な方法よりどれだけよいか 実際の営業所でも同じ効果があるか
どの便が変わり、いつ太陽光が余るか を具体的に示した | なぜその便を選び、その時間に余るか 原因を分けた検証はまだ必要
現時点の結論：二条件で、異なる実行可能な計画と説明材料を得た
最適性・一般的な天候効果は未証明。設備費・劣化費・運転士費は評価額に含まない。
16/18
Notes: 【話す内容】
ここは、できたことと未確認のことを分けてお伝えするページです。両方の太陽光条件で全便を担当し、電池や充電器などの条件を守る計画を確認しました。金額の内訳も確認できました。しかし、全ての配車の中で一番安いかは分かりません。単純な方法より優れるか、実際の営業所でも同じ結果になるかも別に検証する必要があります。太陽光が余った時間は分かりましたが、原因の特定には追加比較が必要です。なお、配車段階の認証gapは高PV約9.52％、低PV約1.66％で、最終費用全体の誤差率ではありません。人間のレビューや発表承認も、計算の検算とは別の確認です。
【出典】
出典：outcome/2026-09-06_speaker_notes/README.md、outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json。実験SHA bb0c005。

## Slide 17
次の検証で、何を確かめるか
残る疑問ごとに、比較する条件を分けて決める
残る疑問 | 次に行う作業 | 分かるようにしたいこと
現在の方法は どの程度よい答えか | 8・12・24便で 一体型の参照方法と比較 | 小さな問題での 評価額と計算時間の違い
候補や時間を増やすと 選ぶ案は変わるか | 候補範囲と計算時間を 一つずつ変える | 同じ案を選び続けるか 費用がどれだけ変わるか
太陽光が余る原因は何か | 配車を固定するなど 比較条件を決めて検証 | 車両の所在や残量条件等の 影響を切り分ける
指導教員への相談：比較範囲・費用項目・許容する差を決めてから実行
いずれも今後の検証。追加実験は承認後に実施する。最適性や原因を先に決めつけない。
17/18
Notes: 【話す内容】
次の作業は、残った疑問と対応させています。まず、小さな8便、12便、24便の問題で、現在の二段階方式と配車と電力を一体で考える参照方法を比べます。目的の定義にも違いがあるため、金額差を全て二段階に分けた影響とは呼びません。次に、候補範囲と計算時間を一つずつ変えて、選ぶ案と費用がどう変わるかを確認します。低PVは次点の前日評価額との差が約567円だったため、この確認が必要です。太陽光が余る原因も、配車などを固定した比較の条件を決めて切り分けたいと考えています。今日は、比較の範囲、費用に含める項目、どの程度の差を許容するかをご相談したいです。追加実験は承認後に行います。
【出典】
出典：outcome/2026-09-06_speaker_notes/README.md、outcome/2026-09-05_research_progress/02_findings.md、docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json。実験SHA bb0c005。

## Slide 18
参考にした先行研究
修士論文 進捗報告（参考）
18/18
[1]
Fei, F. et al.
Exploring the profitability of using electric bus fleets for transport and power grid services
Transportation Research Part C, 149, 104060, 2023
[2]
Najafi, A. et al.
Integrated optimization of charging infrastructure, electric bus scheduling and energy systems
Transportation Research Part D, 141, 104664, 2025
[3]
Zhang, M. et al.
Optimal Electric Bus Charging Scheduling with Multiple Vehicle and Charger Types Considering Compatibility
2025
[4]
He, J. et al.
Battery electricity bus charging schedule considering bus journey’s energy consumption estimation
Transportation Research Part D, 115, 103587, 2023
[5]
Zhang, Z. et al.
Analysis and estimation of energy consumption of electric buses using real-world data
Transportation Research Part D, 126, 104017, 2024
[6]
Blades, L.A.W. et al.
Predicting energy consumption of zero emission buses using route feature selection methods
Transportation Research Part D, 130, 104158, 2024
本資料の図は先行研究の構成を参考にしつつ、すべて本研究の入力・結果から再作成した。
Notes: 【話す内容】
参考文献は、図表の構成や運行と電力を結び付ける考え方を整理するために使いました。図中の計算結果は本研究の入力と結果に基づいています。まとめると、今回の進捗は、複数候補を比べて二つの異なる実行可能な配車を確認し、その違いを便、電力、費用の内訳まで説明できるようにしたことです。次は、現在方式がどの程度よい判断をしているかを小規模な参照方法との比較で確かめます。以上です。
【補足】
先行研究の数値を本研究の性能保証に使いません。文献の確認範囲と追加比較候補は9月5日の文献整理を参照します。
【出典】元資料18枚目、outcome/2026-09-05_literature_review/README.md