## Slide 1
PVと混成バス運用の研究進捗
1 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
BEV／ICEの配車・充電計画
既存結果の説明分析と、次の手法検証
電力システム研究室 劉 承洋
モデル上の264便運行を確認済み。手法の比較実験は準備段階。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 本日は新しい最適化結果ではなく、既存の高PV・低PV2計画を、営業距離・担当便・充電の観点で分析し直した結果を説明します。運用とはモデル上の計算であり実車実証ではありません。

## Slide 2
研究の問いと二段階方式
2 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
全便を守り、PV条件に応じた配車と充電を計画する
段階 | 決めること
Stage 1 | 充電の見込みを含めて配車候補を作る
Stage 2 | 配車を固定し、充電・PV・BESSを計画
候補選択 | 評価した有限候補から採用案を選ぶ
毎時のRolling | 配車を固定して残りの電力計画を更新
制約の例：全便を1台ずつ担当、便間接続、SOC、充電器・受電上限
Notes: 出典: docs/thesis/authoring_v1/03_mathematical_formulation.md。Stage 1は車両と便接続に加え時刻別エネルギーの緩和表現を扱います。Stage 2では配車を固定して具体的な電力運用を解きます。候補選択後のRollingでも配車は固定です。太陽光が多くても、営業所にいない時間にはバスへ充電できません。まずこの時間の結び付きが研究の難しさだと説明します。

## Slide 3
固定運行・高PV／低PVの確認済み結果
3 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
指標 | 高PV | 低PV
全便担当 | 264 / 264 | 264 / 264
使用BEV / ICE | 28 / 4 台 | 21 / 11 台
BEV / ICE担当便 | 199 / 65 便 | 91 / 173 便
Rolling | 24 / 24 回 | 24 / 24 回
Stage 1認証gap | 9.52% | 1.66%
同じ平日運行に2種類のPV曲線を適用した、モデル内の比較。
Stage 1 gapは、その段階の目的に対する値。最終評価額の誤差率ではない。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 docs/evidence/weather_dispatch_rerun_bb0c005/result_summary.json。運行はどちらも2025年8月5日のWEEKDAYです。低PVは8月10日由来のPV曲線を適用します。日曜の実車運行や一般の天候効果は評価していません。両方で物理検算と24回のRollingおよび費用会計を確認しました。Stage 1のgapを最終費用の誤差率と解釈しないでください。

## Slide 4
BEVの担当量を距離と時間で捉える
4 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
Chart: 
| 便数割合 | 営業距離割合 | 営業時間割合
高PV | 0.75379 | 0.72776 | 0.7243
低PV | 0.3447 | 0.29728 | 0.29225
BEV営業距離比：高PV 72.8% ／ 低PV 29.7%
距離は停留所列由来の入力値。営業便を対象とし、回送距離を含まない。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 営業距離のみで回送は除きます。距離は停留所列から計算したPrepared入力値で、実走行距離の計測値ではありません。便数割合より距離・時間割合が小さいため、便数だけを示すとBEVの運行量を大きく見せる可能性があります。これで短い便を選んだ理由まで証明したわけではありません。

## Slide 5
108便のICE担当が高PVではBEVに変わる
5 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
系統群 | 両方BEV | 低PV ICE → 高PV BEV | 両方ICE
渋21 | 42 | 0 | 0
渋22 | 32 | 78 | 0
渋23 | 17 | 30 | 65
合計 | 91 | 108 | 65
置換は渋22の78便と渋23の30便に集中
この2計画の差として確認。一般の天候効果や置換原因の証明は今後の課題。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 詳細はanalysis/trip_powertrain_changes.csv。渋21/22/23は16 route IDをまとめた3つの系統群です。低PVでBEVだった91便は高PVでもBEVで、逆方向の置換はありません。営業便の位置はanalysis/figures/01_dispatch_by_route.pngで確認できます。高PV条件から低PV条件へ時間が進んだという意味ではなく、同じ便を2計画で照合した比較です。

## Slide 6
共通車両使用費を除いた評価額の内訳
6 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
Chart: 円
| 高PV | 低PV
燃料費 | 20628.17 | 53682.2
系統電力費 | 0 | 3925.56
CO₂費用 | 355.62 | 990.87
車両使用費以外
高PV 20,984円
低PV 58,599円
差額の87.9%は燃料費
両計画の車両使用費は64万円。全体評価額は高PV 660,984円／低PV 698,599円。
費用の範囲：モデル評価額。設備投資・運転士費などを含む採算評価は未実施。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 費用の正本はRollingのexecuted_day_accounting.json。高PV合計660983.7838045002円、低PV698598.6286431606円。両方32台のため64万円の車両使用費が共通ですが、車両費はモデル全体では決定変数に依存し、常に消せる定数ではありません。差37614.8448386603円の約87.9%は燃料費です。RAINのday-ahead候補評価698296.465283954円は別の費用基準です。設備投資、運転士、保守等を含む採算評価ではありません。

## Slide 7
PV抑制時の状態と、説明できる限界
7 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
高PVの抑制枠での観測 | 結果
PV抑制量 | 3,373.22 kWh
未充電枠で発生した抑制の割合 | 75.06%
10ポート全使用と重なる抑制 | 0 kWh
BESS枠末SOCが上限と重なる抑制 | 0 kWh
「BESSが満杯」「充電器が満杯」だけでは説明できない
同時に観測した状態。原因の割合、充電待ち時間、設備の最小必要数は未識別。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 analysis/executed_slots.csvから計算。高PVの抑制3373.22 kWhのうち2531.995 kWh、75.06%は正の充電電力がない枠で生じます。抑制枠末のBESS SOCは最大3644.33 kWhで上限4800 kWhに達していません。これらは同時に観測した状態であり、原因の比率ではありません。帰庫、必要電力量、終端SOC、運用モード、同費用の別解を切り分けるには別の分析が必要です。全ポート使用数は電力1e-6 kW超で定義しています。

## Slide 8
次の手法検証と比較の定義
8 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
1. RAIN 8・12・24便の統合参照比較
同一入力で二段階方式と統合参照を評価。
呼称は「Phase 3整合小規模解とscalar統合参照解の評価額差」。
結果は未取得。承認済み条件と時間上限に従って実行する。
2. 単純方式のbaselineを定義
既定配車と先着順充電の規則を固定する。
既存M0〜M3は別の比較。PV/BESSを同時に変更すると、
配車・充電のどちらが効いたか分離できない。
Notes: 出典: docs/research/november_2026/signoff/02_small_oracle_contract.md と scripts/audit_small_integrated_weather_milp.py。小規模実験には既存の承認テンプレートがあり未署名です。既存M0は全ICE統合参照、M1は混成Phase3でPV/BESSなし、M2は現行Phase3、M3は統合scalar参照です。これは既定配車と先着順充電の比較ではありません。単純方式のルールと評価対象を結果を見る前に決める必要があります。

## Slide 9
今回の進捗と次回までの説明課題
9 2026年9月5日 凍結実験 bb0c005
進捗：便数に加えて、距離・置換箇所・充電状態を確認
残る中心課題：単純方式に対する利点と、選択結果の安定性
次回の説明課題
研究は何を入力し、何を決めるか。
実行可能な計画と、最も安い計画はどう違うか。
統合参照との差が大きかったら、何が分かるか。
Notes: 資料源: outcome/2026-09-05_research_progress/analysis/summary.json と manifest.json。凍結実行 bb0c005、分析時HEAD c0b82ae3。 今回は既存の凍結結果を再集計し、研究の説明力を増やしました。新たな手法性能や一般化を証明したわけではありません。本人には、研究の入力と出力、全便を守ることと最安を証明することの差、小規模比較が期待通りでなかった場合に分かることを、自分の言葉で説明していただきます。次の判断は小規模比較の承認とbaseline定義です。